Проект

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от _____________ № _________

(приложение)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

(актуализированная редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном планировании

Введение

Генеральный план муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области подготовлен на основании постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26.07.2016 № 2212 «О разработке проекта по внесению изменений в генеральный план муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный района Ленинградской области».

Генеральный план разработан на цифровых векторных топографических картах масштаба 1:10 000.

Картографические материалы генерального плана Приозерское городское поселение выполнены с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo и содержат картографические слои и семантические базы данных.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение | Основные характеристики | Мероприятия | Зоны с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 1.1 | Спортивный комплекс с бассейном | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Город Приозерск, функциональная зона Р - зона рекреационного назначения | Площадь сооружения 3000 м2, площадь зеркала воды 580 м2, площадь спортивных залов 1600 м2 | Планируемый к размещению | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 1.2 | Спортивный комплекс |  | Город Приозерск, функциональная зона Д1 - многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь сооружения 2000 м2, площадь спортивных залов 690 м2 | Планируемый к размещению | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 1.3 | Спортивный комплекс с бассейном |  | Город Приозерск, функциональная зона Ж3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь сооружения 3500 м2, площадь зеркала воды 580 м2, площадь спортивных залов 2000 м2 | Планируемый к размещению | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2 | Общественные пространства |
| 2.1 | Парк | Обеспечение населения местами массового отдыха | Город Приозерск, вблизи муниципального казённого учреждения культуры «Приозерский культурный центр «Карнавал», функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 7,6 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.2 | Сквер |  | Город Приозерск, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 1,1 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.3 | Сквер |  | Город Приозерск, вблизи торгового центра «Северопарковый», функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 1,5 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.4. | Сквер |  | Город Приозерск, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 0,3 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.5 | Сквер |  | Город Приозерск, вблизи муниципального учреждения дополнительного образования «Приозерская детская школа искусств», функциональная зона Ж3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь 0,5 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.6 | Сквер «Петровский» |  | Город Приозерск, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 0,9 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.7 | Сквер «Комсомольский» |  | Город Приозерск, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 0,7 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.8 | Сквер |  | Город Приозерск, улица Пивокзальная, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 1,4 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.9 | Сквер |  | Город Приозерск, Привокзальная площадь, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 0,5 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.10 | Парк |  | Город Приозерск, остров Каменистый, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 10,6 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2.11 | Единая туристско-рекреационная парковая зона |  | Город Приозерск, вдоль реки Вуокса, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь 28,5 га | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3 | Улично-дорожная сеть |
| 3.1 | Улица Новая | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения | Город Приозерск | Протяжённость 1,0 км | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3.2 | Улица Поперечная |  | Город Приозерск | Протяжённость 0,9 км | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3.3 | Улица Инженерная |  | Город Приозерск | Протяжённость 2,2 км | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3.4 | Улица Песочная |  | Город Приозерск | Протяжённость 0,6 км | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3.5 | Улица Гагарина |  | Город Приозерск | Протяжённость 1,7 км | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3.6 | Улицы в жилой застройке | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения | Город Приозерск, правобережная часть города | Протяжённость 7,2 км | Планируемый к размещению | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3.7 | Улица в жилой застройке | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения | Посёлок Бригадное | Протяжённость 1,0 км | Планируемый к размещению | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 4 | Электрические подстанции |
| 4.1 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Организация электроснабжения населения | Город Приозерск, функциональная зона Р2 - зона озеленённых территорий общего пользования | Мощность 2x630 кВ·А | Планируемый к размещению | Размер охранной зоны – 10 м |
| 5 | Линии электропередачи |
| 5.1 | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения населения | Город Приозерск | Протяжённость 9,2 км | Планируемый к размещению | Размер охранной зоны – 10 м |
| 6 | Объекты водоснабжения |
| 6.1 | Водопроводные очистные сооружения | Организация в границах поселения водоснабжения населения | Город Приозерск, функциональная зона И – зона инженерной инфраструктуры |  | Планируемый к реконструкции | Размер зоны санитарной охраны источников по границе территории (пункт 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02) |
| 6.2 | Станция обеззараживания воды | Организация в границах поселения водоснабжения населения | Город Приозерск, функциональная зона И – зона инженерной инфраструктуры |  | Планируемый к реконструкции | Зона санитарной охраны – 30 м |
| 6.3 | Артезианская скважина | Организация в границах поселения водоснабжения населения | Город Приозерск, функциональная зона Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | Планируемый к реконструкции | Зона санитарной охраны – 30 м |
| 7 | Сети водоснабжения |
| 7.1 | Сети водоснабжения | Организация в границах поселения водоснабжения населения | Город Приозерск | Протяжённость 3,4 км | Планируемый к реконструкции | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 7.2 | Сети водоснабжения | Организация в границах поселения водоснабжения населения | Город Приозерск, заречная часть | Протяжённость 13,7 км | Планируемый к размещению | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 8 | Объекты теплоснабжения |
| 8.1 | Блочно-модульная котельная | Организация в границах поселения теплоснабжения населения | Город Приозерск, функциональная зона И – зона инженерной инфраструктуры | Мощность 0,25 МВт | Планируемый к реконструкции | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания |
| 8.1 | Блочно-модульная котельная | Организация в границах поселения теплоснабжения населения | Город Приозерск, функциональная зона И – зона инженерной инфраструктуры | Мощность 1,5 МВт | Планируемый к реконструкции | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания |
| 9 | Сети теплоснабжения |
| 9.1 | Сети теплоснабжения | Организация в границах поселения теплоснабжения населения | Город Приозерск | Протяжённость 2,5 км | Планируемый к реконструкции | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки |
| 10 | Места захоронения |
| 10.1 | Кладбище | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, предоставление мест для захоронения | Вблизи города Приозерск, функциональная зона К1- зона кладбищ | Площадь 4,8 га | Планируемый к реконструкции | Размер санитарно-защитной зоны 300 м (пункт 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 10.2 | Кладбище |  | Вблизи города Приозерск, функциональная зона К1- зона кладбищ | Площадь 18,7 га | Планируемый к размещению | Размер санитарно-защитной зоны 300 м (пункт 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. Содержание указанного режима определено СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждён результатами натурных исследований и измерений.

Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объектов местного значения ограничит хозяйственную деятельность и сделает невозможным развитие отдельных видов использования территории в границах таких зон.

В случае размещения новых объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, при разработке проектов санитарно-защитных зон необходимо учитывать мероприятия по сокращению размеров санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания. В случае, если сокращение санитарно-защитной зоны невозможно, необходимо рассмотреть варианты переноса планируемого объекта на другую территорию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) от электрических подстанций устанавливаются санитарно-защитные зоны в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Согласно правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг электрических подстанций устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру; от воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Для планируемых к размещению объектов обеспечения пожарной безопасности зоны с особыми условиями использования территории не устанавливаются.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | значение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | Площадь зон | 680,1 га |  |
| 1.1 | Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны | 518,5 га | Объекты регионального значения: туристско-рекреационная зона Приозерская-2 Объекты местного значения поселения: артезианская скважина |
|  |  |  | Этажность | 1 – 2 этажа |  |
|  |  |  | Плотность населения | 18 человек/га |  |
| 1.2 | Ж2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны | 73,1 га |  |
|  |  |  | Этажность | 1 – 4 этажа |  |
|  |  |  | Плотность населения | 60 человек/га |  |
| 1.3 | Ж3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны | 68,2 га | Объекты местного значения поселения: спортивный комплекс с бассейном |
|  |  |  | Этажность | 5 – 8 этажей |  |
|  |  |  | Плотность населения | 105 человек/га |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны | Площадь зон | 151,8 га |  |
| 2.1 | Д1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | Площадь зоны | 73,3 га | Объекты регионального значения: туристско-рекреационная зона Приозерская-2. Объекты местного значения поселения: спортивный комплекс |
|  |  |  | Этажность | 1 – 4 этажа |  |
| 2.2 | Д2 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны | 49,0 га | Объекты местного значения муниципального района: дошкольная образовательная организация, муниципальное учреждение дополнительного образования «Приозерская детская художественная школа», спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» |
|  |  |  | Этажность | 1 – 3 этажа |  |
| 2.3 | Д3 | Зона исторической застройки | Площадь зоны | 29,5 га |  |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Площадь зон | 531,6 га |  |
| 3.1 | П1 | Производственная зона | Площадь зоны | 127,5 га |  |
|  |  |  | Этажность | 1 – 3 этажа |  |
|  |  |  | Классы опасности объектов | IV и III |  |
| 3.2 | КС | Коммунально-складская зона | Площадь зоны | 23,4 га |  |
|  |  |  | Этажность | 1 – 3 этажа |  |
|  |  |  | Классы опасности объектов | V и IV |  |
| 3.3 | И | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны | 33,3 га | Объекты местного значения поселения: водопроводные очистные сооружения, станция обеззараживания воды, блочно-модульная котельная |
| 3.4 | Т | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны | 347,4 га | Объекты федерального значения: автомобильная дорога общего пользования федерального значения на участке обхода города Приозерск. Объекты местного значения поселения: улица Новая, улица Поперечная, улица Инженерная, улица Песочная, улица Гагарина, улицы в жилой застройке, улица в жилой застройке |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зон | 172,1 га |  |
| 4.1 | СХ1 | Зона сельскохозяйственного использования | Площадь зоны | 60,4 га | Объекты регионального значения: зона преимущественно сельскохозяйственного использования «Приозерская» |
| 4.2 | СХ2 | Зона садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан | Площадь зоны | 111,7 га |  |
|  |  |  | Этажность | 1 – 2 этажа |  |
|  |  |  | Плотность застройки | 1500 м2/га |  |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зон | 4565,9 га |  |
| 5.1 | Р | Зона рекреационного назначения | Площадь зоны | 93,0 га | Объекты регионального значения: причал для размещения плавательных средств в городе Приозерск, туристско-рекреационная зона Приозерская-2. Объекты местного значения поселения: спортивный комплекс с бассейном |
| 5.2 | Р2 | Зона озеленённых территорий общего пользования | Площадь зоны | 744,4 га | Объекты регионального значения: туристско-рекреационная зона Приозерская-2; Объекты местного значения поселения: парк, сквер, сквер, сквер, сквер, сквер «Петровский», сквер «Комсомольский», сквер, сквер, парк, единая туристско-рекреационная парковая зона, трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ |
| 5.3 | Р3 | Зона отдыха | Площадь зоны | 3,6 га |  |
| 5.4 |  | Зона лесов | Площадь зоны | 3724,9 га | Объекты регионального значения: туристско-рекреационная зона Приозерская-2, государственный природный заказник «Кузнечное» |
| 6 | Зоны специального назначения | Площадь зон | 521,6 га |  |
| 6.1 | К1 | Зона кладбищ | Площадь зоны | 51,1 га | Объекты местного значения поселения: кладбище |
|  |  |  | Классы опасности объектов | III и IV |  |
| 6.2 | К2 | Зона специального назначения | Площадь зоны | 3,7 га | Объекты местного значения муниципального района: рекультивация несанкционированной свалки |
| 6.3 | К3 | Зона режимных территорий | Площадь зоны | 466,8 га |  |
| 7 | Зона акваторий | Площадь зоны | 48341,6 га | Объекты регионального значения: туристско-рекреационная зона Приозерская-2, государственный природный заказник «Кузнечное» |
| 8 | Иные зона | Площадь зоны | 75,6 га |  |