| Заказчик | Администрация муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

Арх.№

экз.№

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования Красноозёрное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградская область

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

муниципального образования Красноозёрное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Книга 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КР-62/09 - ПЗ

Красноозёрное

2011

Состав проекта

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Генеральный план муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы Приложения |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 1 | Общая пояснительная записка Технико-экономические показатели Текстовые материалы |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
|  |  | 3 | Исходно-разрешительная документация |
| III | Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 1 | Инженерное обеспечение территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
|  |  | 2 | Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
| IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| V | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |

Содержание

Стр.

| 1. | Введение………………………………………………………………….... | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории………………………………………………………..……...… | 10 |
| 2.1. | Природная и экологическая характеристика территории.……..… | 11 |
| 2.2. | Существующая градостроительная ситуация………………………… | 17 |
| 2.2.1. | Краткая историческая справка ………………..…..……………………… | 17 |
| 2.2.2. | Современная планировочная организация территории……………….… | 19 |
| 2.2.3. | Характеристика территории по целевому назначению земель………..… | 20 |
| 2.3. | Экономический анализ территории…..……………………..………… | 21 |
| 2.3.1. | Градообразующая база………………………………………………….….. | 21 |
| 2.3.2. | Население. Занятость населения………………………………………..…. | 24 |
| 2.3.3. | Жилищный фонд….……………………………………………………..….. | 26 |
| 2.3.5. | Социальная инфраструктура…….……..………………………….……….. | 27 |
| 2.4. | Состояние транспортной инфраструктуры..……………………….… | 29 |
| 2.5. | Состояние инженерной инфраструктуры..…….………………………. | 30 |
| 2.6. | Оценка пожарной безопасности………………………………...........…. | 33 |
| 2.7. | Выводы по комплексной оценке территории………………………..... | 33 |
| 3. | Цели и задачи территориального планирования ..…………….…….. | 35 |
| 4. | Предложения и мероприятия по территориальному планированию..…………………………………………………………… | 36 |
| 4.1. | Решения по развитию территорий….…………………….….………... | 36 |
| 4.1.1. | Общие направления развития территории муниципального образования. Варианты развития…………………………………………. | 36 |
| 4.1.2. | Решения по развитию функционально-планировочной инфраструктуры…………………………………………………………….. | 38 |
| 4.1.3. | Решения по развитию сельскохозяйственных и производственных территорий (градообразующая база)……….……………………………... | 54 |
| 4.1.4. | Решения по развитию рекреационных территорий (градообразующая база)…………………………………………………………………………. | 55 |
| 4.1.5. | Решения по развитию жилых территорий…………………………….… | 57 |
| 4.1.5.1. | Территории..…………………………………………………………..…. | 57 |
| 4.1.5.2. | Обоснование численности населения …..………………………….…. | 59 |
| 4.1.5.3. | Жилищный фонд..……………………………………………………..… | 77 |
| 4.1.5.4. | Социальная инфраструктура…………………………………………..… | 79 |
| 4.2. | Решения по развитию транспортной инфраструктуры..…………..... | 94 |
| 4.3. | Решения по развитию инженерной инфраструктуры……..……….. | 97 |
| 4.3.1. | Решения по инженерному обеспечению………………………….……… | 97 |
| 4.3.2. | Инженерно-технические требования при освоении территории муниципального образования…………………………………………..… | 101 |
| 4.3.3. | Инженерная подготовка территории…………………………………..…. | 101 |
| 4.4. | Мероприятия по охране объектов культурного наследия.…………. | 102 |

Стр.

| 4.5. | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ..………………………………... | 103 |
| --- | --- | --- |
| 4.6. | Мероприятия по охране окружающей среды….……………………… | 105 |
| 4.7. | Мероприятия по санитарной очистке территории.….……..………… | 106 |
| 4.8. | Мероприятия по охране объектов животного мира…..……………… | 107 |
| 5. | Регламенты хозяйственной деятельности в зонах с особым режимом использования территории...……………………….………... | 108 |
| 5.1. | Санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны и специальные зоны предприятий, сооружений и других объектов……………………… | 108 |
| 5.2. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы……...…………… | 115 |
| 5.3. | Земли лесного фонда……………………………………….…………….… | 118 |
| 5.4. | Особо охраняемые природные территории …..………….…………….… | 123 |
|  | Приложение 1 Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области………..…………….. | 129 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ВВЕДЕНИЕ

1.   Проект генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее в текстовых и графических материалах принято сокращенное наименование в соответствии с законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» - Красноозёрное сельское поселение) разработан архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам №0024-2010/624-7801365694-П-73 от 30.11.2010 г., выданные СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») на основании муниципального контракта №62 от 31.08.2009 г. с администрацией муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с утвержденным заданием на разработку генерального плана (см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация»).

2.  Целью разработки проекта генерального плана является:

- разработка мероприятий по обеспечению устойчивого развития муниципального образования, основанного на многофункциональности экономики;

- разработка мероприятий по созданию благоприятных условий проживания, трудовой деятельности и отдыха населения муниципального образования Красноозёрное сельское поселение, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- разработка мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия;

- разработка мероприятий улучшению состояния окружающей среды, сохранению памятников природы;

- определение стратегии и этапов развития населенных пунктов, входящих в состав Красноозёрнго сельского поселения, с учетом высокого ресурсного потенциала прилегающих к ним территорий;

- подготовка обоснования установления границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

3.  Проект генерального плана разработан в границах муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленных законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

4.  При разработке проекта генерального плана учтены требованиям федеральных, региональных и местных законодательных актов в действующей редакции, среди них основные:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции до 20.03.2011 г.;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.;

- Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального закона от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;.

- Федерального закона от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Областного закона «О пожарной безопасности Ленинградской области» №1 69-оз от 25.12.2006 г.;

- Областного закона от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

- Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области N 29 от 12.05.2010 года «Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Лесного плана Ленинградской области;

- Лесохозяйственного регламента Приозерского лесничества Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.

5.  При разработке проекта генерального плана учтены положения следующих долгосрочных региональных целевых программ целевых программ:

- «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011 - 2015 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 июня 2011 г. № 180;

- «Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 27 мая 2011 г. № 155;

- «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области на 2011-2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 23 мая 2011 г. № 147;

- «Программы модернизации здравоохранения Ленинградской области на 2001-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 марта 2011 года № 72;

- «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2011 года № 71;

- «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 г. № 365;

- «Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2010-2012 годах», утверждена Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июля 2010 г. № 200;

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2011-2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 г. № 366;

- «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области 29 декабря 2010 г. № 381;

- «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2009-2010 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 сентября 2009 г. № 285;

- «Социальное развитие села  на 2009-2012 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа 2009 г. № 272;

- «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 г. № 45 (с изменениями от 3 июля, 23 октября 2009 г.);

- «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 7 июля 2011 г. № 206;

- «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2009-2011 годы»; утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 января 2009 г. № 13.

6. Проект генерального плана разработан с учетом следующих документов о развитии территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования и Ленинградской области:

- Постановление Правительства Ленинградской области №99 от 22.04.2010 г. «Об утверждении паспорта особо охраняемой природной территории «Озеро Красное» и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года №494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Ленинградской области №390 от 21.12.2009 г. «О государственном природном комплексном заказнике «Гряда Вярямянселькя»;

- Постановление Правительства Ленинградской области №371 от 11.12.2009 г. «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»;

- Соглашения от 9.06.2007 г. о взаимодействии Ленинградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Ленинградской области.

7.  Проект генерального плана разработан с учетом рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта» с изменениями по СанПиН 2.1.2.2261-07;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы.

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

8. Проект генерального плана разработан с учетом ранее разработанной и разрабатываемой в настоящее время градостроительной документации:

- «Концепции социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области, разработанной ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» и одобренной постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.1998 г. №20 (для анализа существующего положения)

- «Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», разработанной НПИПП «ЭНКО» по заказу администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на основании муниципального контракта №780 от 3.12.2008 г.

9. В проекте генерального плана выделены следующие этапы его реализации:

первая очередь - период, на который определены первоочередные мероприятия – 2020 год;

расчетный срок - период, на который рассчитаны все основные проектные решения –  2030 год;

10. Комплексная экологическая оценка современного состояния территории Красноозёрного сельского поселения, включая анализ природных и ресурсно-экологических характеристик территории, выполненная по результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, отражена в книге 2 «Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование территории» тома III «Инженерно-экологическое обоснование». Раздел разработан с учетом материалов инженерных изысканий (инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических), выполненные в 2009 году НПИПП «ЭНКО» при разработке «Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Инженерно-гидрологические изыскания выполнены отделом геологии и лицензирования по СПб и Ленинградской области Севзапнедра.

11. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций отражены в томе IY «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработанном ООО «Петро Строй Изыскания», действующим по свидетельству №П-10978055-2009-047 о допуске к проектным работам, выданным НП «ООРСКБ» 29.12.2009 г. (см. в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»).

12. Проект генерального плана Красноозёрного сельского поселения разработан на цифровых картографических материалах масштаба 1:10000 для открытого пользования, выполненных ГП «Аэрогеодезия».

Цифровые топографические материалы созданы методом векторизации исходного картографического материала аэрофотосъемки масштаба 1:10000 с последующим камеральным обновлением по фотопланам, выполненным по материалам космической съемки.

Система координат 1964 г., система высот – Балтийская 1977 г.

Цифровые топографические материалы переданы в адрес ООО «Матвеев и К» для разработки проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области отделом архитектуры администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по письму исх.№ 228 от 04.05.2011 г. (см. в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»).

13. При разработке проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области использованы следующие программные продукты - Microsoft Office 2003 (Word, Excel), AutoCAD, MapInfo.

14. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – представлены в Приложении 1.

15. В составе проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработаны предложения по установлению границ всех населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» в действующей редакции муниципальное образование Красноозёрное сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Красноозёрное сельское поселение расположено в юго-западной части Приозерского муниципального района Ленинградскогй области и имеет границы:

- на севере – с территорией Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района;

- на северо-востоке – с территорией Петровского сельского поселения и Раздольевского сельскго поселение муниципального образования Приозерского муниципального района;

- на востоке – с территорией Мичуринского сельского поселения и Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района;

- на юго-востоке – с территорией Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района;

- на юге, юго-западе, западе, северо-западе – с территорией Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Общая площадь территории Красноозёрного сельского поселения в границах, утановленных законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года № 50-оз – 24587,01 га. Площадь территории уточнена на основании результатов подсчетов площади по обновленным топопланам в компьютерной программе MapInfo.

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» на территории Красноозёрного сельского поселения расположены пять населенных пунктов, в том числе:

деревня Васильево

деревня Красноозёрное

деревня Светлое

деревня Силино

деревня Четверяково.

Административный центр Красноозёрного сельского поселения — деревня Красноозёрное.

2.1. Природная и экологическая характеристика территории

Детальную природную и экологическую характеристику территории – см. в книге 2 «Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории» тома III «Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Климат

Красноозёрное сельское поселение расположено в атлантико-континентальной области умеренного пояса. Климат рассматриваемого района переходной от морского к континентальному с продолжительной неустойчивой зимой и коротким умеренно теплым летом.

По данным метеостанций Приозерск и Сосново –

- cредняя температура воздуха в районе по месяцам составляет, 0С:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,7 | -7,9 | -3,2 | 2,9 | 9,3 | 14,2 | 16,7 | 14,9 | 9,7 | 4,5 | -1,1 | -5,3 | 3,9 |

- месячное и годовое количество осадков в районе составляет, мм:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 33 | 41 | 39 | 43 | 58 | 71 | 78 | 78 | 67 | 66 | 57 | 673 |

- среднегодовая скорость ветра 2-2,3 м/с при максимальной зимой 3 4 м/с и минимальной летом 2,5-3 м/с.

Территория Красноозёрного сельского поселения относится к строительно-климатическому подрайону II В.

Геомофология и геологическое строение территории

По геомофологии на территории Красноозёрного сельского поселения выделяются два района – район низменного рельефа и район холмисто-западинного рельефа. Оба этих района относятся к Балтийско-Ладожскому ландшафтному округу.

Северная часть территории муниципального образования находится на Вуоксинской низменности. Здесь преобладают низменные озерно-ледниковые и озерные ландшафты. Основная часть территории муниципального образования расположена на Центральной возвышенности Карельского перешейка. Рельеф возвышенности - холмистый.

В геологическом строении района принимают участие породы четвертичного и дочетвертичного возрастов. Четвертичные отложения представлены осадками валдайского ледникового периода - песчаными и супесчаными породами, мощность их на возвышенных участках достигает 100 м. Отложения лужской морены представлены валунными суглинками или валунно- гравийным материалом с супесчаным и песчаным заполнителем, мощность их достигает 20 м вблизи озёрной котловины и более 50 м на южных границах рассматриваемой территории. Более древние (коренные) отложениями представлены кембрийскими глинами и песчаниками венда.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

В гидрогеологическом отношении территория Красноозёрного сельского поселения расположена на северной окраине Ленинградского артезианского бассейна, вблизи его границы с Балтийским щитом.

Потенциальные эксплуатационные запасы подземных вод всего Приозерского муниципального района составляют 106 тыс.м3 в сутки, основная часть запасов – в южной части района (Сосновская зона), в которой располагается муниципальное образование Красноозёрное сельское поселение.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть на территории Красноозёрного сельского поселения представлена озерами - Вуокса, Журавлёвское, Красное, малыми озерами – Луза, Объезжее, Смоляное, Тихое и другими безымянными озерами, реками - Булатная, Волочаевка, Красная, Пчелинка, Странница, ручьями - Бурлук, Боровик, Глинистый, Говорливый, Звериный, Макеевский, Мельничный, Озорной, Рябинный, Четверяковский и другими безымянными ручьями, мелиоративными канавами, многочисленными болотами – Александроское, Березняковское, Бурынь, Загонное, Зеленецкое, Зырянское, Журавлевский Лес, Коченево, Медвежье, Муравчатое, Нескучное, Поросшее, Сенное, Черничное и др.

Район отличается большим количеством озер, своим возникновением обязанным леднику. Узкие, вытянутые озера, как правило, ориентированные с северо-запада на юго-восток, расположены в трещинах и разломах, существовавших еще в доледниковый период. Многие озера соединены между собой реками-протоками. Среди озер есть как мелководные, интенсивно зарастающие, так и глубокие. Озера относятся к бассейну Ладожского озера.

Характерной особенностью воды озер является высокое содержание соединений железа. Обилие болот обуславливает высокую степень гумификации воды озер. Гуминовые соединения окрашивают озерную воду в буровато-желтый цвет. При уменьшении значения болот в питании озер их гумификация снижается и вода приобретает голубоватый и нередко зеленоватый оттенок.

Состояние многих водоемов неудовлетворительное, они сильно загрязнены, берега захламлены.

Местными ресурсами поверхностных вод для водоснабжения Красноозёрное сельское поселение не обеспечено

Почвы. Сельскохозяйственные угодья. Полезные ископаемые

Основной фонд землепользования района составляют дерново-подзолистые суглинистые почвы, широко распространенные на озерно-ледниковых террасах и в призерных ложбинах, и в меньшей степени на более легких породах. Крупные массивы сельскохозяйственных угодий, в основном используемых под пастбища, приурочены к расширенным озеровидным низинам и к берегам реки Вуокса. Значительная часть почв испытывает избыточное увлажнение от притекающих со склонов поверхностных вод и требует регулирование водного режима.

К особо ценным сельскохозяйственным угодьям относятся земли действующих животноводческих предприятий, в том числе ЗАО ПХ «Красноозёрное». Земли используются как пашни для выращивания кормов. Общая площадь земель – 945,4 га (см. письмо ЗАО ПХ «Красноозёрное» исх.№266 от 28.04.2011 г. в томе III книга 3 «Исходно-разрешительная документация»).

Из полезных ископаемых в районе представлены - обломочные породы (валуны, гравий, песок, песчано-гравийные смеси), горючие подземные ископаемые (торф). Промышленной разработки полезных ископаемых на территории Красноозёрного сельского поселения не ведется.

Зеленые насаждения

В границах Красноозёрного сельского поселения находятся земли лесного фонда общей площадью 18269,10 га, что составляет 74,30 % территории. Лесной фонд на территории Красноозёрного сельского поселения относится к Ларионовскому, Мичуринскому, Кучеровскому участковым лесничествам Приозерского лесничества.

В лесничестве имеются только защитные леса, которые представлены нерестоохранными и запретными лесами, защитными полосами лесов, расположенных вдоль дорог, зеленой зоной. Эксплуатационных лесов нет. Деятельность на территории лесного фонда регламентируется Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества.

Территории, на которой находится Красноозёрное сельское поселение, относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

По породному составу насаждения представлены хвойными насаждениями – 72 %, по возрастному составу леса района в основном состоят из приспевающих – 30 %, спелых и перестойных – 44 % насаждений.

Животный мир

Животный мир типичен для малонарушенных хозяйственной деятельностью участков севера Карельского перешейка. Видовой состав наземных позвоночных очень разнообразен. Фауна представлена разнообразными видами животных - кабаны, волки, лоси.

В лесных угодьях представлены птицы гнездящиеся в кронах, гнездящиеся в дуплах и других укрытиях на деревьях, гнездящиеся в кустарниках, гнездящиеся на земле. На открытых пространствах, болотах, сельскохозяйственных полях на гнездовании встречаются, в основном, группы птиц, гнездящиеся на земле или низко над землей на травах и кустарниках. Из редких водятся все виды дневных хищных птиц и сов, черный дятел, юла.

В озерах ловится несколько видов рыбы, характерных для водоемов Карельского перешейка - щука, лещ, налим, ряпушка, бычок-подкаменщик, пескарь, снеток. Через систему впадающих ручьев и рек в озеро Красное попадают минога и ручьевая форель, в озере обитают ледниково-реликтовые ракообразные – мизида, понтопорея, палласея.

Ландшафтно-рекреационная характеристика территории

Ландшафтная характеристика территории Красноозёрного сельского поселения разнообразна - северная часть территории входит в состав Привуоксинского ландшафтного района низменных озерных равнин, центральная и южная часть территории входит в состав Токсовско-Сосновского камового ландшафтного района.

Ландшафт территории обладает высоким эстетическим потенциалом и благодаря камовому рельефу, сравнительной близостью к Санкт-Петербургу популярен у любителей активных видов спорта – лыжного, конного, мотовелоспорта.

Значительная часть насаждений имеют самую высокую эстетическую оценку. Леса находятся в зоне интенсивного посещения с рекреационными нагрузками на территорию 6-20 чел./га (к зонам интенсивного посещения относятся леса с рекреационной нагрузкой 5 и более чел./га). Рекреационные нагрузки на территорию с каждым годом возрастают, следовательно, лесное хозяйство должно вестись с ориентацией на сохранение и улучшение природных лесных ланшафтов.

Особо охраняемые природные территории

Государственный памятник природы «Озеро Красное»

Государственный памятник природы «Озеро Красное» - особо охраняемая природная территория регионального значении (далее по тексту – ООПТ). ООПТ организована в 1976 году решением Леноблисполкома № 145 от 29.03.1976 год, переутверждена постановлениями Правительства Ленинградской области № 494 от 26.12.1996 и №99 от 22.04.2010 г. с целью сохранения:

- озерного водоема с донными отложениями марганца и железа;

- местообитания охраняемых видов животных и мест произрастания охраняемых видов растений;

- охраняемых видов растений и животных.

Озеро Красное - гидрологический (гидрохимический), геологический памятник природы. Оно располагается в юго-западной части Приозерского муниципального района близ деревни Красноозёрное. Граница памятника природы проходит по периметру озера Красное на расстоянии 50 м от береговой линии. Площадь памятника природы – 1012,2 га, в том числе акватория озера Красное - 913,0 га. Описание границ охранной зоны представлено в Паспорте ООПТ «Озеро Красное» (см. том II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»), площадь охранной зоны – 2872,5 га.

«Гряда Вярямянселькя»

Особо охраняемая природная территория «Гряда Вярямянселькя» образована решением Леноблисполкома от 29 марта 1976 года № 145 как геологический памятник природы и переутверждена как Государственный природный комплексный заказник «Гряда Вярямянселькя» (далее - заказник) постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2009 года №390.

Заказник расположен в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области, к югу от озер Вуокса и Суходольское. На территории Красноозёрного сельского поселения располагается 1033,05 га из земель заказника (13,6 % общей площади заказника). Описание границ охранной зоны ООПТ представлено в «Положении о государственном природном комплексном заказнике «Гряда Вярямянселькя», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2009 года №390 (см. том II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»0.

Заказник является ООПТ регионального значения, созданной с целью –

- охраны крупнейшей на северо-западе Российской Федерации конечной гряды Вярямянселькя, приуроченной к тектоническому уступу, разделяющему Привуоксинскую депрессию и Котовское плато;

- охраны озерной системы, часть которых представляет собой бессточные термокарстовые котловины;

- охраны уникальных почв и почвенных эталонов;

- охраны эталонных участков сосновых лесов;

- охраны мест произрастания редких видов растений и грибов;

- охраны редких видов растений, грибов и животных;

- поддержание биологического разнообразия.

В целях защиты природных комплексов и объектов от неблагоприятного антропогенного воздействия в границах ООПТ вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования с учетом функционального зонирования территории. Описание режимов хозяйственного пользования с учетом функционального зонирования особо охраняемой природной территории – см. в главе 5.4 раздела 5 «Регламенты хозяйственной деятельности в зонах с особым режимом использования территории».

Иженерно-строительные условия

Характерными особенностями территории Красноозёрного сельского поселения, определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение основной части Красноозёрного сельского поселения на Центральной возвышенности Карельского перешейка с холмистым рельефом, северной части поселения – на Вуоксинской низменности;

- расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности

- геологическое строение территории с близким залеганием грунтовых вод, заболоченность;

- наличие разветвленной гидрографической сети малых рек, озер и каналов мелиоративной сети.

Значительная часть Красноозёрного сельского поселения, за исключением заболоченных участков, находится в условиях благоприятных для строительства.

Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды в пределах Красноозёрного сельского поселения обусловлено отсутствием на его территории промышленных предприятий и незначительной удаленностью от Санкт-Петербурга. Стабилизируещее влияние на экологию оказывают залесенные территории, занимающие 75,22 % площади поселения (с учетом залесенныхземель сельскохозяйственного назначения).

Доля выбросов загрязняющих веществ невелика. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере Красноозёрного сельского поселения не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Загрязнение почв связано с отсутствием необходимой очистки населенных мест и мест массового отдыха от отходов жизнедеяельности. Регулярная санитарная очистка территории осуществляется только в районах капитальной застройки. Санкционированной и оборудованной свалки на территории муниципального образования нет, мусор вывозится на полигон в поселок Тракторное муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и на несанкционированные свалки, которые являются основными источниками бактериального и химического загрязнения. Добыча полезных ископаемых на стихийных карьерах приводит к нарушению почвенного покрова, что требует рекультивации земель.

На сегодняшний момент на территории Красноозёрного сельского поселения по зарегистрированным выпускам в водоемы сбрасываются в основном недостаточно очищенные сточные воды, часть стоков без очистки. Вместе с недостаточно очищенными сточными водами в водные объекты поступает азот и фосфор, вызывая развитие эвфтрофикационных процессов в озерах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб.

Перечень предприятий и объектов, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, приведены в таблице 2.1.1 (расположение объектов см. на листе ГП-1 «Схема современного использования и комплексной оценки территории» в томе II книге 2 «Схемы») –

Таблица 2.1.1

| №№ п/п | Наименование | СЗЗ м | Класс опасности | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канализационные очистные сооружения производительностью 400 м3/сут с иловыми площадками деревня Красноозёрное | 200 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
| 2 | ЗАО ПХ «Красноозёрное» - племенное животноводство и производство молочно-мясной продукции деревня Красноозёрное – 2299 голов крупного рогатого скота | 500 70 | II | - в северном, северо-западном направлении* - в южном, юго-за-падном, восточном направлении* |
| 3 | ЗАО ПХ «Красноозёрное» - племенное животноводство и производство молочной продукции деревня Светлое - 457 голов коз | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-III-3 |

* по «Проекту обоснования предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны ЗАО ПХ «Красноозёрное», разработанному ООО «Агентство Эколог-СПб» в 2010 году, согласованному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» (Экспертное заключение №65 от 13.07.2011 г. см. в томе III книга 3 «Исходно-разрешительная документации»)

В целом экологическая ситуации на территории Красноозёрного сельского поселения благоприятная. Внедрение высоких технологий на сельскохозяйственных предприятиях, прекращение несанкционированных сбросов в водотоки и водоемы, предотвращение развития несанкционированных свалок позволит повысить природно-экологический потенциал территории муниципального образования.

Экологические ограничения при освоении территории

Деревня Васильево

- сохранение территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Странница и впадающих в нее ручьев;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Красноозёрное

- благоустройство и озеленение санитарно-защитных от производственных и коммунальных территорий для сокращения их влияния на жилую застройку;

- соблюдение режима использования особо охраняемой природной территории «Озеро Красное»;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Светлое

- соблюдение режима использования особо охраняемой природной территории «Озеро Красное»;

- сохранение территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Странница и впадающих в нее ручьев;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Силино

- сохранение территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы озера Правдинское;

- сохранение территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Красная;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Четверяково

- сохранение территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы озера Вуокса;

- соблюдение режима использования особо охраняемой природной территории «Озеро Красное»;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

2.2. Существующая градостроительная ситуация

2.2.1. Краткая историческая справка

До конца XIII века территория нынешнего Красноозёрного сельского поселения принадлежала большому, но малонаселенному погосту Эюряпяя, входившему в состав Новгородской боярской республики. После того как шведы с 1293 года приступили к оккупации западной части Карельского перешейка, земли перешли к Шведскому королевству, юридически - согласно Ореховскому мирному договору в 1323 году. В 1710 году территория Карельского перешейка была отвоёвана у шведов. До октябрьских событий 1917 года земли входили в состав Российской империи, после октябрьских событий 1917 года – независимой Финляндии, с 1940 года – в СССР.

Первоначально в округе размещались только воинские подразделения. В 1945 году стали прибывать первые переселенцы – семьи колхозников из Кировской, Ярославской и Калининской областей. В 1947 году здесь был организованы два подсобных хозяйства – от завода им. Козельского и от одной из ленинградских военных академий. До начала 1950-ых годов сохранялась хуторская система, затем вместо подсобных хозяйств были образованы колхозы. Занимались в основном животноводством и овощеводством, разводили свиней, овец, развито было птице - и пчеловодство. В начале 1950-ых годов в деревнях еще не было электричества, радио. В 1953 году Климовская электростанция дала в деревни освещение.

Деревня Красноозёрное до 1939 г. входила в состав волости Муолаа Выборгской губернии (Финляндия). Деревня была своего рода достопримечательностью восточной окраины волости Муолаа. Ее земли и леса были разбросаны от северного берега Пуннусъярви (озеро Красное) до самой Вуоксы. Об этой деревне ходило такое сравнение - «это все равно что полволости». Основная часть деревни располагалась у северо-западного берега озера. Название появилось предположительно во второй половине XVI века. Согласно народному преданию, оно происходит от имени шведского военачальника Понтуса де ла Гарди, воевавшего с Россией в 80-х годах XVI века. К 30-м годам ХХ века к деревне относилось в общей сложности 120 хозяйств и более 1100 гектаров пахотных угодий. После того как в 1857 году уровень воды в озере Вуокса опустился, земель и лугов у крестьян прибавилось. Урожаи были большие, так как почва была жирной и глинистой. Кроме того, многие держали коров и регулярно возили на продажу молоко, держали свиней, уделяя главное внимание разведению поросят.

Новое название деревни – «Красноозёрное» присвоено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 1949 года.

На территории Красноозёрного сельского поселения немало памятных и исторических мест. Перечень объектов культурного наследия, зарегистрированных на территории Красноозёрного сельского поселения, представлен в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1

| №№ п/п | Наименование объекта дата создания, автор | Местонахождение | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культурного наследия, зарегистрированные в департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области объекты культурного наследия (письмо исх. № 1316 от 19.08.2011 г. – см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») |
| 1 | Братское кладбище советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в том числе Герой Советского Союза Розанов Василий Петрович (1913 - 1940) | деревня Красноозёрное, в 30 км к западу от пос.Сосново; в 3 км к северо-востоку от деревни, в лесу, у озера | Региональная Решение Леноблисполкома №189 от 16.05.1989 г. |
| 2 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг. | деревня Красноозёрное, 4,5 км северо-восточнее деревни, близ дороги | Региональная Решение Леноблисполкома №189 от 16.05.1989 г. |
| 3 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг. | деревня Силино, в 20 км от пос.Мичурин-ское, в 2 км западнее деревни | Региональная Решение Леноблисполкома №189 от 16.05.1989 г. |
| 4 | Месторождение к/слоя* Силино 1 | 0,2 км западнее северо-западной окраины деревни Силино; северо-восточный берег озера Правдинское, на мысу высотой 17-17,5 м над уровнем моря, 3-4 м над водой | Выявленный |
| 5 | Стоянка Силино 2 | 0,2 км западнее северо-западной окраины деревни Силино; северо-восточный берег озера Правдинское, вблизи ст.Силино, высотой 19 м над уровнем моря, 5 м над водой | Выявленный Акта нет |
|  | Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 6 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг. | деревня Васильево, 1,9 км северо-восточнее, в лесу |  |

* культурного слоя

Размещение объектов – см. лист ГП-1 «Схема современного использования и комплексной оценки территории» в томе II книга 2.

На сегодняшний день проекты зон охраны объектов культурного наследия не разработаны.

Территория Красноозёрного сельского поселение мало изучена в археологическом отношении.

2.2.2. Современная планировочная организация территории

Красноозёрное сельское поселение расположено в юго-западной части Приозерского муниципального района Ленинградской области, расстояние от административного центра Красноозёрного сельского поселения – деревни Красноозёрное до административного центра муниципального района – города Приозерск – 89 км, до города Санкт-Петербург – 100 км.

Планирочными осями рассматриваемой территории являются - в меридиональном направлении – автодорога регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное», в широтном направлении – участки автодорог регионального значения «Пески – Сосново - Подгорье» и «Подъезд к деревне Пчёлино». Населенные пункты располагаются вдоль дорог, северная и южная части сельского поселения заняты лесами.

На территории Красноозёрного сельского поселения находится пять населенных пунктов, самые крупные из них – деревня Красноозёрное и деревня Светлое.

деревня Красноозёрное

Расположена на автодороге регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное», является административным центром Красноозёрного сельского поселения. Численность населения на 01.01.2009 год – 909 человек. В настоящее время жилая застройка деревни Красноозёрное представлена индивидуальной застройкой с участками - 58 домовладений и многоквартирной малоэтажной застройкой – 7 домов.

В 1979 году был утвержден «Проект планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Красноозёрный» поселка Красноозёрное Приозерского района», разработанный Выборгским филиалом проектного института «Ленгражданпроект». Проект практически не реализован, частично реализованы предложения по формированию центра населенного пункта – в 2011 году намечается сдача в эксплуатацию дома культуры.

деревня Светлое

Расположена на юго-востоке от озера Красное. Численность населения на 01.01.2009 год – 110 человек. Жилая застройка деревни индивидуальная с приусадебными участками – 37 домовладений.

Рядом с деревней Светлое находится курорт «Красное Озеро» (всесезонный), где зимой занимаются горнолыжными видами спорта, летом – водными видами спорта и пляжным отдыхом.

В деревне Светлое расположена обсерватория комплекса «Квазар-КВО».

2.2.3. Характеристика территории по целевому назначению земель

По целевому назначению земли Красноозёрного сельского поселения подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Приозерского муниципального района, дачных и садоводческих товариществ;

- земли населенных пунктов:

деревня Васильево, деревня Красноозёрное, деревня Светлое, деревня Силино, деревня Четверяково;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

радиоастрономическая обсерватория в деревне Светлое, строительные предприятия, автомобильные дороги регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное», «Пески – Сосново - Подгорье», «Подъезд к деревне Пчёлино», линии электропередач 35 кВ и 110 кВ, межпоселковые газопроводы и прочие земли специального назначения;

- земли лесного фонда:

Ларионовское, Мичуринское, Кучеровское участковые лесничества Приозерского лесничества;

- земли водного фонда:

река Булатная, река Волочаевка, река Красная, река Пчелинка, река Странница, озеро Вуокса, озеро Журавлёвское, озеро Красное, малые озера – Луза, Крошка, Объезжее, Смоляное, Тихое и др., ручей Бурлук, ручей Боровик, ручей Глинистый, ручей Говорливый, ручей Звериный, ручей Макеевский, ручей Озорной, ручей Рябинный, ручей Четверяковский и другие безымянные ручьи, болото Замошко, болото Зеленецкое, болото Коченево, болото Попутное и др.

Существующее распределение земель на территории Красноозёрного сельского поселения по категориям - см. лист ГП-4 «Схема существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий» в томе II книге 2 «Схемы».

Существующий баланс земель Красноозёрного сельского поселения представлен в таблице 2.2.4.1 –

Таблица 2.2.4.1

| № п/п | Показатели | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 3675,00 | 14,95 |
| 2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ в том числе: | 741,00 | 3,01 |
| 2.1 | деревня Васильево | 68,77 | 0,28 |
| 2.2 | деревня Красноозёрное | 236,43 | 0,96 |
| 2.3 | деревня Светлое | 235,19 | 0,96 |
| 2.4 | деревня Силино | 163,79 | 0,67 |
| 2.5 | деревня Четверяково | 36,82 | 0,15 |
| 3 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе: | 114,36 | 0,47 |
| 3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 114,36 | 0,47 |
| 5 | Земли иного специального назначения | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА | 18269,10 | 74,30 |
| 7 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА | 1787,55 | 7,27 |
|  | Всего в границах муниципального образования | 24587,01 | 100,00 |

Как видно из таблицы 2.2.4.1, в настоящее время на территории Красноозёрного сельского поселения преобладающими являются земли лесного фонда (74,30 %) и земли сельскохозяйственного назначения (14,95 %).

2.3. Экономический анализ территории

2.3.1. Градообразующая база

На территории Красноозёрного сельского поселения к градообразующим видам деятельности относятся сельское хозяйство, рекреационные услуги, научная деятельность.

По данным администрации Красноозёрного сельского поселения (см. письмо администрации Красноозёрного сельского поселения исх.№ 102 от 31.03.2010 г. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») на территории Красноозёрного сельского поселения в настоящее время зарегистрировано и действует 4 предприятия градообразующей группы со среднесписочной численностью работников более 80 чел., данные по этим предприятиям представлены в таблице 2.3.3.1 (расположение объектов см. на листе ГП-1 «Схема современного использования и комплексной оценки территории» в томе II книге 2 «Схемы») –

Таблица 2.3.3.1

| №№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Месторасположение | Среднеспис. численность работников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО ПХ «Красноозёрное» | сельское хозяйство (племенное животноводство и производство молочно-мясной продукции) | деревня Красноозёрное деревня Светлое | 201 |
| 2 | ООО «Юность» | горнолыжный курорт «Снежный» | деревня Васильево | 40/100* |
| 3 | ЗАО «Золотая долина» | горнолыжный центр «Золотая долина» | деревня Васильево | 65/80* |
| 4 | ООО «Красное озеро» | курорт «Красное озеро» | деревня Светлое | 45/110* |

* в числителе – численность работающих в летний период, в знаменателе – в зимний период

Помимо крупных рекреационных предприятий на территории Красноозёрного сельского поселения действуют много небольших, действующих, в основном, в летний период, их перечень представлен в таблице 2.3.3.2 –

Таблица 2.3.2.2

| №№ п/п | Тип объекта | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | База рыбаков и охотников | База рыбака и охотника ООО «Бригантина» | около деревни Четверяково |
| 2 | База отдыха | База отдыха ЗАО «Лион» | около деревни Четверяково |
| 3 | База отдыха | База отдыха ФГУП НИИ «Вектор» | около деревни Четверяково |
| 4 | База отдыха | База отдыха ОАО АК «Торгтранс» | деревня Четверяково |
| 5 | База отдыха | НПП Буревестник» | около деревни Силино |
| 6 | База отдыха | ООО «Велес» | деревня Силино |
| 7 | Пляж |  | около деревни Силино |

В деревне Светлое расположена радиоастрономическая обсерватория Светлое Института прикладной астрономии Российской академии наук, являющейся неотъемлемой частью радиоинтерферометрического комплекса «Квазар-КВО». Обсерватория введена в эксплуатацию в 1997 году, она создана научно-технической и промышленной кооперацией российских организаций и организаций ряда стран СНГ под научно-методическим руководством Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук (головная организация – Институт прикладной астрономии РАН), главным элементом обсерватории является 32-х метровый радиотелескоп нового поколения, один из лучших инструментов этого типа в мире.

По данным Приозерского РОГС - территориального органа службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (см. извлечение из Паспорта муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») общее существующее количество рабочих мест на предприятиях, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения составляет 592 места. Распределение занятых по основным сферам экономики на территории Красноозёрного сельского поселения в динамике с 2002 года по 2009 год представлено в таблице 2.3.3.3 –

Таблица 2.3.3.3

| №№ п/п | Вид деятельности | Среднесписочная численность работников |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2002 | 01.01.2009 г. |
|  |  | чел. | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промышленность | - | - |  |
| 2 | Транспорт | - | - |  |
| 3 | Строительство | - | 17 | 2,9 |
| 4 | Сельское хозяйство | 280 | 201 | 34,0 |
| 5 | Торговля и бытовое обслуживание | нет данных | 26 | 4,4 |
| 6 | Деятельность по организации отдыха, спорта, регионального уровня, в том числе общественное питание |  | 290 | 49,0 |
| 7 | Образование, здравоохранение, культура, предоставление социальных услуг | 79 | 33 | 5,5 |
| 8 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг |  | 25 | 4,2 |
|  | Всего |  | 592 | 100,0 |

Анализируя данные таблиц 2.3.3.1 и 2.3.3.2, можно сделать следующие выводы:

- к основным видам деятельности на территории Красноозёрного сельского поселения относятся сельское хозяйство – 34,0% рабочих мест и деятельность по организации отдыха, спорта (в том числе общественное питание) регионального уровня – 49,0 % рабочих мест в зимний период;

- самым крупным предприятиями на территории муниципального образования на протяжении последнего десятилетия остается сельскохозяйственное предприятии - ЗАО ПХ «Красноозёрное», занимающееся племенным животноводством и производством мясо-молочной продукции, но количество работающих на нем уменьшилось на 28,2 %;

- активно развиваются предприятия по организации отдыха, спорта и сопутствующие им предприятия обслуживания (гостиницы, предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания) – горнолыжные курорты «Снежный», «Золотая долина», курорт «Красное озеро»;

- доля работающих в учреждениях социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, предоставление социальных, коммунальных и персональных услуг) невелика и составляет 9,7 %.

2.3.2. Население. Занятость населения

Существующая численность населения Красноозёрного сельского поселения составляет 1053 чел. (см. письмо администрации Красноозёрного сельского поселения исх.№ 102 от 31.03.2010 г. и извлечение из Паспорта муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»).

Динамика численности населения за последние годы представлена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1

| Показатели | по годам |
| --- | --- |
|  | 01.01.2002 г. | 01.01.2008 г. | 01.01.2009 г. |
| Численность постоянного населения, чел. | 1076 | 1071 | 1053 |
| % к предыдыдущему показателю |  | 99,5 | 98,3 |

Как видно из таблицы 2.3.2.1, за последние годы произошло незначительное снижение численности населения, что объясняется превышением смертности над рождаемостью.

Население Красноозёрного сельского поселения проживает в пяти населенных пунктах. Распределение постоянного населения по населенным пунктам и плотность постоянного  населения приведены в таблице 2.3.2.2.

Таблица 2.3.2.2

| №№ п/п | Населенные пункты | Существующая численность постоянного населения | Площадь жилых зон га | Плотность населения в жилых зонах чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | деревня Васильево | 0,006 | 0,57 | 13,29 | 0,45 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 0,909 | 86,33 | 58,12 | 15,64 |
| 3 | деревня Светлое | 0,110 | 10,45 | 70,87 | 1,55 |
| 4 | деревня Силино | 0,013 | 1,23 | 90,92 | 0,14 |
|  | в том числе район 1 | 0,011 | 1,04 | 89,53 | 0,12 |
|  | район 2 | 0,002 | 0,19 | 1,39 | 1,44 |
| 5 | деревня Четверяково | 0,015 | 1,42 | 14,52 | 1,03 |
|  | в том числе район 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | район 2 | 0,015 | 1,42 | 14,52 | 1,03 |
|  | Всего | 1,053 | 100,00 | 247,72 | 4,25 |

Анализ данных таблицы 2.3.2.2 позволяет заключить:

- средняя плотность постоянного населения на жилых территориях Красноозёрного сельского поселения – низкая, составляет 4,25 чел. на га, что характерно для сельских поселений с застройкой индивидуальными жилыми домами с большими приусадебными участками (более 30 га);

- население по муниципальному образованию распределено неравномерно – наибольшая плотность населения на жилых территориях отмечается в деревне Красноозёрное (15,64 чел./га), где помимо застройки индивидуальными жилыми домами с участками расположена многоквартирная малоэтажная застройка.

Существующая численность сезонного населения Красноозёрного сельского поселения определена, исходя из существующего количества участков в коллективных садоводств и дачах – 928 шт., среднего числа жителей на один участок – 1,55 чел. и коэффициента одновременности нахождения на территории коллективных садоводств и дачах 0,80. Существующая численность сезонного населения Красноозёрного сельского поселения ориентировочно составляет – 1,15 тыс.чел. При существующей площади территории садоводств и дач 116,40 га существующая плотность сезонного населения Красноозёрного сельского поселения ориентировочно составляет 10 чел./га. Расположение, название и емкость коллективных садоводств и дач отражены на листе ГП-1 «Схема современного использования и комплексной оценки территории» в томе II книге 2 «Схемы».

Таким образом, максимальная общая численность населения Красноозёрного сельского поселения с учетом сезонного населения в летний период достигает 2,043 тыс.чел.

Существующая демографическая структура населения по Красноозёрному сельскому поселению и Приозерскому муниципальному району в целом представлена в таблице 2.3.2.3 –

Таблица 2.3.2.3

| №№ п/п | Категория населения | Существующая возрастная структура населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | по Красноозёрному сельскому поселению | по Приозерскому муниципальному району % |
|  |  | тыс.чел. | % |  |
| 1 | население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 0,178 | 16,9 | 13,2 |
| 2 | население трудоспособного возраста (для женщин с 16 до 54 лет включительно, для мужчин с 16 лет до 59 лет включительно) | 0,711 | 67,5 | 63,2 |
| 3 | население старше трудоспособного возраста (для женщин старше 54 лет, для мужчин старше 59 лет) | 0,164 | 15,6 | 22,8 |

По данным таблицы 2.3.2.3 можно отметить, что демографическая структура населения в Красноозёрном сельском поселении более благоприятна чем в Приозерском муниципальном районе в целом –

- доля трудоспособного населения в Краснозерном сельском поселении выше, чем в Приозерском муниципальном районе;

- в Красноозёрном сельском поселении доля населения младше трудоспособного возраста выше, чем доля населения старше трудоспособного возраста.

Существующая общая численность экономически активного населения на территории Красноозёрного сельского поселения с учетом трудящегося населения старше трудоспособного возраста (30 % от численности населения старше трудоспособного возраста) составляет 760 чел. (72,2 % от общей численности населения). Общее количество рабочих мест - 592 чел. Таким образом, занятость экономически активного населения на территории Красноозёрного сельского поселения составляет – 77,9 % от общей численности экономически активного населения. Величина трудовой маятниковой миграции за пределы муниципального образования в соседние поселения составляет 22,1 %.

2.3.3. Жилищный фонд

Современный жилищный фонд населенных пунктов Красноозёрного сельского поселения представлен индивидуальными отдельностоящими (усадебными) 1-2-х этажными домами с придомовыми участками и многоквартирными малоэтажными  жилыми домами (до 4 этажей вкл.).

По данным администрации Красноозёрного сельского поселения (см. письмо администрации Красноозёрного сельского поселения исх.№ 102 от 31.03.2010 г. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») существующий жилищный фонд Красноозёрного сельского поселения составляет – 18,90 тыс.м2 общей площади , в том числе –

в индивидуальной застройке      – 12,60 тыс.м2

в многоквартирной застройке    –   6,30 тыс.м2.

Существующее распределение жилищного фонда Красноозёрного сельского поселения по населенным пунктам приведено в таблице 2.3.4.1 –

Таблица 2.3.4.1

| №№ п/п | Населенные пункты | Количество жилых домов, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | в индивидуальной застройке | в многоквартирной застройке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | деревня Васильево | 3 | - |
| 2 | деревня Красноозёрное | 58 | 7 |
| 3 | деревня Светлое | 37 | - |
| 4 | деревня Силино | 13 | - |
| 5 | деревня Четверяково | 4 | - |
|  | Всего | 115 | 7 |

Обеспеченность населения Красноозёрного сельского поселения жильем составляет 17,9 м2 общей площади на 1 чел., что при существующей структуре жилого фонда (94 % жилого фонда – в индивидуальной застройке) является низким показателем.

Жилые дома разнообразны по материалу стен, построены в разное время. Согласно Паспорту муниципального образования уровень обеспеченности жилищного фонда централизованными инженерными системами невысокий, в том числе по системам –

- водоснабжение – 94 %

- водоотведение – 68 %

- отоплением – 68 %

- горячее водоснабжение -60 %.

2.3.4. Социальная инфраструктура

По данным администрации Красноозёрного сельского поселения (см. письмо администрации Красноозёрного сельского поселения исх.№ 102 от 31.03.2010 г. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») на территории Красноозёрного сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

- детский сад МДОУ №33 на 56 мест в деревне Красноозёрное;

- средняя школа на 134 учащихся в деревне Красноозёрное;

- фельдшерско-акушерский пункт на 13 посещений в сутки в деревне Красноозёрное;

- предприятия розничной торговли – общей площадью торговых залов 364 м2;

- предприятия общественного питания – 527 посадочных мест в деревне Васильево;

- почтовое отделение в деревне Красноозёрное;

- клуб на 50 мест в деревне Красноозёрное;

- дом культуры на 200 мест в деревне Красноозёрное (ввод в эксплуатацию – 2011 год);

- библиотека на 9,7 тыс.томов в деревне Красноозёрное;

- спортивный зал площадью пола 162 м2 в школе деревни Красноозёрное.

Расположение существующих объектов социальной инфраструктуры - см. на листе ГП-1 «Схема современного использования и комплексной оценки территории» в томе II книге 2 «Схемы».

Для оценки уровня обеспеченности населения Красноозёрного сельского поселения объектами социальной инфраструктуры выполнен расчет требуемого количества объектов социальной инфраструктуры.

Нормативная потребность в объектах социальной инфраструктуры определена с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства». Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях определена в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации №1683-р от 19.10.1999 г.

Результаты расчета существующей обеспеченности постоянного населения Красноозёрного сельского поселения объектами социальной инфраструктуры представлены в таблице 2.3.4.1 –

Таблица 2.3.4.1

| №№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Количество | Обес-печен-ность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущест-вующее | Норма-тивное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 56 | 37 | 152 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 115 | 134 | 121 | 111 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений/ смену | 16 | 13 | 17 | 77 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения | койка | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Аптеки | объект | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площ. | 280 | 364 | 323 | 113 |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 527* | 9 |  |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 общ. площ. | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Отделения связи | объект | 0,05 | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Филиалы сбербанка (операционное место) | мест | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  | 0 |  |
| 12.1 | Помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы | мест | 49 | 250 | 52 | 485 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы | м2 площ. пола | 350 | 162** | 383 | 109 |
| 13.2 | Бассейны плавательные | м2 зерк. воды | 75 | 0 | 82 | 0 |
| 13.3 | Плоскостные сооружения | тыс.м2 | 1,95 | 0 | 2,13 | 0 |

*      с учетом предприятий, расположенных на курортах

** с учетом спортивного зала общеобразовательной школы в деревне Красноозёрное

На основании данных таблицы 2.3.5.1 можно сделать следующие выводы:

- уровень обеспеченности объектами образования достаточный, составляет по детским дошкольным учреждениям 152 %, по школьным учреждениям 111 %;

- уровень обеспеченности учреждениями культуры высокий – 485 %;

- уровень обеспеченности амбулаториями средний, составляет 77 %, стационаров и аптек на территории поселения нет, ближайшие больницы находятся в поселкеСосново (на 30 коек), в г.Приозерск (на 122 койки);

- уровнь обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями недостаточный, по спортзалам составляет 109 %, но единственный спортзал на территории поселения – школьный, бассейнов на территории поселения нет;

- уровень обеспеченности высокий по предприятиям торговли – 113 %;

- отсутствуют предприятия бытового обслуживания;

- уровень обеспеченности предприятиями общественного питания очень высокий, но предприятия общественного питания, расположенные, в основном, в деревне Васильево, рассчитаны не только на население муниципального образования, но и на посетителей горнолыжных курортов.

В целом система социальной инфраструктуры не соответствует современным требованиям по номенклатуре услуг и радиусу доступности.

2.4.  Состояние транспортной инфраструктуры

На территории Красноозёрного сельского поселения используется только автомобильный траспорт.

Ближайшая железнодородная станция, до которой организовано регулярное автобусное сообщение, находится в поселке Сосново на расстоянии от административного центра муниципального образования деревни Красноозёрное 42 км. Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в Санкт-Петербурге, расстояние до которого от административного центра муниципального образования деревни Красноозёрное 100 км.

Транспорт

Автомобильные транспортные потоки в Красноозёрном сельском поселении формируются на следующих направлениях –

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – административный центр муниципального образования Приозерский муниципальныйо район (город Приозерск);

- сельское поселение – административный центр поселения (деревня Красноозёрное);

- связи между населенными пунктами.

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного пассажирского транспорта используются автобусы средней и малой вместимости. Транспортное обслуживание населения муниципального района на четырех социальных маршрутах обеспечивает ОАО «Леноблпассажиравтотранс», в том числе:

- Санкт-Петербург – Красноозёрное с начальным пунктом в Санкт-Петербурге на автовокзале «Северный» (в поселке Мурино) в непосредственной близости от станции метрополитена «Девяткино», 6 рейсов в сутки ежедневно, полное время в пути – 3 часа;

- Сосново – Красноозёрное;

- Сосново – Коробицыно с остановкой в деревне Светлое муниципального образования Красноозёрное сельское поселение;

- Сосново - Выборг с остановкой в деревне Светлое Красноозёрного сельского поселения.

Помимо социальных, автобусные перевозки осуществляются на коммерческих маршрутах, в том числе на маршруте Санкт-Петербург – Мичуринское с начальным пунктом в Санкт-Петербурге у станций метрополитена «Парнас», «Озерки» с остановкой в деревне Васильево Красноозёрного сельского поселения, 6 рейсов в сутки ежедневно, полное время в пути – 2 часа.

В выходные дни функционирует маршрут от станции метрополитена «Озерки» в Санкт-Петербурге до горнолыжного центра «Золотая Долина» в деревне Васильево – один рейс в сутки.

Пути сообщения

Красноозёрное сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог регионального значения –

- в меридиональном направлении – автодороги регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное»;

- в широтном направлении – участков автодорог регионального значения «Пески – Сосново - Подгорье» и «Подъезд к деревне Пчёлино».

В таблице 2.3.7.1 приведены основные характеристики автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Красноозёрного сельского поселения, по данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области -

Таблица 2.3.7.1

| №№ п/п | Наименование дороги | Категория | Протяженность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |
| 1 | Подъезд к деревне Пчёлино | III | 14,1 | 7,5 | асф.бет. |
| 2 | Пески – Сосново - Подгорье | IY | 4,8 | 7,5 | асф.бет. |
| 3 | Подъезд к деревне Красноозёрное | IY | 14,4 | 6,0 | асф.бет. |
| 4 | Подъезд к деревне Васильево | Y | 2,2 | 6,0 | щеб. - 1,3 км грунт.– 0,9 км |
|  | Итого |  | 35,1 |  |  |

Помимо автомобильных дорог регионального значения, на территории поселения проложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории сельского поселения составляет 86,7 км., в том числе с твердым покрытием – 38,1 км, из них -

- регионального значения – 35,1 км, в том числе с твердым покрытием – 32,9 км;

- местного значения – 51,6 км, (в том числе на балансе муниципального образования 22,9 км, из них с твердым покрытием – 5,2 км.)

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Красноозёрного сельского поселения составляет 155 км на 1000 кв.км, что на 43,5 % превышает среднеобластной показатель – 108 км на 1000 кв.км, и позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории Красноозёрного сельского поселения транспортные пересечения в разных уровнях и пешеходные переходы в разных отсутствуют.

Устройства для обслуживания автомобилей

На территории Красноозёрного сельского поселения устройства для обслуживания автомобилей - автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей отсутствуют.

2.5. Состояние инженерной инфраструктуры

Детальное описание состояния инженерной инфраструктуры – см. книгу 1 «Инженерное обеспечение территории» тома III Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Теплоснабжение

На территории Красноозёрного сельского поселения используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, дом культуры) и жилые дома многоквартирной застройки в деревне Красноозёрное.

Источниками централизованного теплоснабжения являются –

- котельная в деревне Красноозёрное производительностью 2,0 МВт (топливо – щепа), планируется вывод котельной из эксплуатации;

- котельная в деревне Красноозёрное производительностью 4,0 МВт (топливо - газ), подача тепла осуществляется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, система теплоснабжения открытая.

Жилые дома, предприятия и организации, расположенные на территории прочих населенных пунктов Красноозёрного сельского поселения, обеспечиваются теплом от собственных источников. В качестве основного топлива используется щепа, уголь, мазут и природный газ.

Водоснабжение

Водоснабжение объектов на территории Красноозёрного сельского поселения осуществляется, в основном, из подземных источников. Водоснабжение базируется на подземных водах четвертичных, гдовских и архей-протерозойских отложений.

Водоснабжение на территории Красноозёрного сельского поселения централизованное и децентрализованное.

Централизованное водоснабжение организовано в двух населённых пунктах - деревнях Красноозёрное и Светлое, где имеются селькохозяйственные предприятия. Кроме сельскохозяйственных объектов централизованно снабжаются водой объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, дом культуры), все многоквартирные жилые дома и 65% индивидуальных жилых домов в деревне Красноозёрное. В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжения отсутствует, используется вода из колодцев и скважин.

Источником централизованного водоснабжения служат артезианские скважины. На территории деревни Красноозёрное при инвентаризации в 2001 году обследовано 10 водозаборных скважин, пробуренных в период 1953–1990 годов, в том числе, :две скважины (паспортные номера 45969 и б/н) принадлежали бывшему АОЗТ «Красноозёрный», из них одна рабочая б/н с водоотбором 35–40 м3/сут и одна резервная №45969, две скважины (№№ 74298 и 74297) находились на балансе предприятия жилкомхоз «Сосновское МУП» - участок «Красноозёрный». Водоотбор из этих скважин составлял около 110 м3/сут. Остальные шесть скважин пробурены на территории посёлка в разные годы и на момент инвентаризации не имели ведомственной принадлежности. Четыре из них (№№ 3447, 764, 2134 и 239) на период инвентаризации эксплуатировались их суммарный водоотбор – 110 м3/сут. Лицензии на недропользование не оформлены.

В деревне Светлое имеются две скважины (№№ 2858, 2915), принадлежащие бывшее АОЗТ «Светлое» с суммарным водоотбором 340 м3/сут. Лицензия на недропользование не оформлена.

В деревне Васильево пробурено 4 скважины, в том числе 3 принадлежат горнолыжным курортам «Золотая долина» и «Снежный», одна пробурена для водоснабжения населения деревни.

В деревнях Силино и Четверяково скважин нет.

Эксплуатационные водоносные горизонты – четвертичный (верхний межморенный) или совместно четвертичный и архей-протерозойский, гдовский и четвертичный (в деревне Васильево). Глубины скважин 40–60 м, одна в деревне Светлое – 98 м, в деревне Васильево 80–153 м.

Канализация

На территории Красноозёрного сельского поселения для отвода сточных вод используются централизованная и децентрализованная системы канализации.

Централизованное канализование выполняется в деревне Красноозёрное на объектах социальной инфраструктуры (школа, детский сад, дом культуры) и многоквартирных жилых домах. Бытовые сточные воды отводятся на очистные сооружения, расположенные в деревне Красноозёрное, после очистки - в озеро Красное. Проектная производительность очистных сооружений - 400 м3/сут. Срок эксплуатации очистных сооружений – около 40 лет, степень очистки не соответствует требуемой по всем основным показателям.

Сточные воды от животноводческого комплекса ЗАО ПХ «Красноозёрное» после очистки на отстойниках сбрасываются на рельеф.

Канализование остальных объектов, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, децентрализованное – с локальными очистными или выгребами.

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

Газоснабжение

Газоснабжение объектов на территории Красноозёрного сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализованно сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются объекты в деревне Васильево, деревне Красноозёрное, деревне Светлое. Подача природного газа производится через ГРС «Коробицыно» проектной производительностью 17 тыс.м3/ч, фактический максимальный часовой расход газа – 8,3 тыс.м3/ч. На ГРС «Коробицыно» газ подается от магистрального газопровода Ленинград-Выборг-Госграница I по отводу условным диаметром 150 мм.

Газораспределительная сеть от ГРС «Коробицыно» состоит из газопроводов высокого давления II категории условными диаметрами 300, 200, 160 мм.

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Деревня Силино, деревня Четверяково газифицированны сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Красноозёрного сельского поселения осуществляется от ПС №330 «Мичуринская» 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, распределенные по территории поселения.

Связь

В настоящее время объекты Красноозёрного сельского поселения телефонизировано от узловой автоматической телефонной станции в поселке Мичуринское муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район. В качестве соединительных линий использованы кабели марки КСППБ-1х4х1,2 (две нитки). Распределительная телефонная сеть выполнена в основном воздушной и частично кабельной. Существующая емкость 250 номеров.

Радиовещание на населенные пункты Красноозёрного сельского поселения ведется от радиоузла в поселке Мичуринское по магистральному радиофидеру напряжением 340 В. Существующая нагрузка на фидере 200 радиоточек.

2.6  Оценка пожарной безопасности

На территории Красноозёрного сельского поселения пожарных депо нет. Ближайшее пожарное депо расположено в поселке Сосново муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на удалении от населенных пунктов Красноозёрного сельского поселения 24-32 км. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» при предельно допускаемом времени прибытия первого пожарного расчета – 20 мин. пожарное депо находится за пределами нормативной зоны обслуживания объектов Красноозёрного сельского поселения.

2.7. Выводы по комплексной оценке территории

Всестороннее рассмотрение современного состояния и использования территории Красноозёрного сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- в настоящее время уровень развития территории Красноозёрного сельского поселения определяется –

- сохранением как градообразующих сельскохозяйственных (животноводческих), рекреационных и научных предприятий (обсерватория);

- увеличением мощности градообразующей базы, в основном, за счет развития предприятий, оказывающих рекреационные услуги, среди них - горнолыжные курорты «Снежный», «Золотая долина», курорт «Красное озеро», что приводит к увеличению уровня занятости экономически активного населения на территории муниципального образования;

- низким уровнем жизни населения в условиях недостаточно развитой сети объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- на территории Красноозёрного сельского поселения сложился загородный тип расселения населения в индивидуальной жилой застройке с приусадебными участками и в многоквартирной малоэтажной жилой застройке (в деревне Красноозёрное);

- территория Красноозёрного сельского поселения обладает высоким природно-экологическим потенциалом, определяемым благоприятным экологическим качеством среды со стабилизирующим влиянием лесов, живописным ланшафтом, однородными инженерно-геологическими условиями;

- территория Красноозёрного сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, определяемый природно-ландшафтной, экологической и исторической характеристикой местности;

- на территории Красноозёрного сельского поселения имеются территории для размещения новых объектов жилищного и рекреационного назначения;

- на территории Красноозёрного сельского поселения имеется развитая транспортная сеть автомобильных дорог с выходами на автодороги федерального значения – «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг - Финляндия) и «Санкт-Петербург – Сортавала»;

- система инженерного обеспечения на территории Красноозёрного сельского поселения развита недостаточно, но дальнейшее развитие системы возможно;

- благоприятным фактором для развития территории Красноозёрного сельского поселения является близость к Санкт-Петербургу – крупному промышленному, торгово-транспортному, научному, культурному, туристическому центру.

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование Красноозёрного сельского поселения осуществляется для создания действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

Территориальное планирование Красноозёрного сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования, основанного на многофункциональности экономики;

- повышения качества среды проживания, трудовой деятельности и отдыха;

- сохранения исторического и культурного наследия;

- улучшения состояния окружающей среды, сохранения памятников природы;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, интересов Ленинградской области, интересов отдельных населенных пунктов.

Для возможности дальнейшего развития территории в проекте генерального плана разработаны мероприятия по решению следующих задач:

- организация многофункциональной территории муниципального образования, основу которой составляют объекты рекреации и сельское хозяйство, при сохранении существующего уровня занятости в пределах муниципального образования;

- существенное повышение эффективности использования и качества среды жизнедеятельности муниципального образования с сохранением многообразия среды жизнедеятельности;

- определение перспектив развития отдельных частей территории муниципального образования с учетом существующих планировочных и ландшафтных особенностей территории, наличия объектов культурного наследия;

- формирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры поселения;

- развитие комплексной системы обслуживания населения с учетом размещения необходимого количества объектов социального и культурно-бытового назначения, формирование общественных центров населенных пунктов с размещением учреждений социально-культурного, торгового и общественно-делового назначения;

- формирование планировочной структуры поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией маломобильных групп населения во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация, с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- развитие системы учреждений для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- обеспечение охраны окружающей среды;

- обеспечение гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- обеспечение пожарной безопасности.

4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1.  Решения по развитию территории

4.1.1.  Общие направления развития территории муниципального образования.

Варианты развития

Территория Красноозёрного сельского поселения имеет высокий градостроительный потенциал для жилищного, общественно-делового и рекреационного развития. В проекте генерального плана определена общая градостроительная стратегия развития территории Красноозёрного сельского поселения, с учетом существующей ландшафтно-планировочной структуры и масштаба застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории в центральной части Красноозёрного сельского поселения между озерами Красное и Правдинское, включающей населенные пункты – деревня Красноозёрное, деревня Силино, часть деревни Четверяково (район 1), сельскохозяйственные и рекреационные территории между ними, заключается в преемственности и поэтапности развития территории, а именно:

- сохранении и развитии существующих селькохозяйственных предприятий;

- композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки;

- активном развитии нового жилищного строительства с застройкой индивидуальными жилыми домами с участками 0,3-0,4 га;

- развитии каждого населенного пункта как самостоятельного жилого образования со своей собственной композиционной и планировочной структурой;

- создании современной социальной инфраструктуры;

- строительстве новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на севере Красноозёрного сельского поселения вдоль южного берега озера Вуокса и реки Булатная, включающей населенные пункты – часть деревни Четверяково (район 2), заключается в преемственности и поэтапности развития территории, а именно:

- развитии рекреационных зон;

- активном развитии нового жилищного строительства с застройкой индивидуальными жилыми домами с участками 0,3-0,4 га;

- создании современной социальной инфраструктуры;

- строительстве новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой застройки.

Основная направленность градостроительной политики в центральной части Красноозёрного сельского поселения на юго-востоке от озера Красное, включающей населенные пункты - деревня Васильево, деревня Светлое и территории долины реки Странница между ними, заключается в динамичном развития территории, а именно:

- активном развитии рекреационных территорий с сопутствующей современной инфраструктурой;

- активном развитии нового жилищного строительства с застройкой индивидуальными жилыми домами с участками 0,3-0,4 га;

- создании современной социальной инфраструктуры;

- строительстве новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной в северной, восточной и южной части сельского поселения и включающей земли лесного фонда – Ларионовское, Мичуринское, Кучеровское участковые лесничества Приозерского лесничества, заключается:

- в сохранении сложившегося использования территории в существующих границах;

- в проведении нормативных лесоустроительных и природоохранных мероприятий.

В проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения были рассмотрены два варианта развития муниципального образования (расчет показателей по вариантам приведен в главах 4.1.2-4.1.5). В качестве основного критерия при сравнении вариантов была принята степень использования потенциала Красноозёрного сельского поселения при сохранении существующего уровня занятости в пределах муниципального образования.

По Варианту 1 предусматривается –

1. Интенсивное развитие градообразующей базы рекреационной направленности - существующих горнолыжных курортов с преобразованием их во всесезонные и формирование новых рекреационных территорий, а также развитие учреждений и предприятий обслуживания при общем расчетном количестве рабочих мест на территории Красноозёрного сельского поселения на 2030 год – 1,75 тыс. мест, в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 1,21 тыс.чел. (69 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 0,54 тыс.чел. (31 %).

2. Формирование населенных пунктов с включением в границы населенных пунктов земель лесного фонда, расположенных в теле населенных пунктов, с устройством на их основе парков, скверов, садов, зон отдыха, туризма при общей площади земель населенных пунктов – 1767,38 га и развитие зон для ведения садоводства и дачного хозяйства вне населенных пунктов - 104,62 га.

3. Освоение территории под жилую застройку в населенных пунктах при общей площади жилых зон для постоянного проживания на расчетный срок – 911,05 га, для сезонного проживания (ведение садоводства и дачного хозяйства) – 250,74 га.

4. Общая расчетная численность населения на 2030 год – 7,96 тыс.чел., в том числе –

- постоянного проживания                                   - 4,40 тыс.чел. (55,3 %);

- временного проживания (ведение садоводства

и дачного хозяйства)                                           – 3,56 тыс.чел. (44,7 %).

5. Общая численность экономически активного постоянно проживающего на территории Красноозёрного сельского поселения е населения на расчетный срок – 2,15 тыс.чел.

6. Высокая обеспеченность экономически активного постоянно проживающего на территории Красноозёрного сельского поселения населения местами приложения труда в пределах поселения на 2030 год – 81 % при существующей занятости 78 %.

По Варианту 2 предусматривается –

1. Более интенсивное, чем по Варианту 1, развитие градообразующей базы рекреационной направленности - существующих горнолыжных курортов, формирование новых рекреационных территорий, но менее интенсивное развитие учреждений и предприятий обслуживания с уменьшением общего расчетного количества рабочих мест на территории Красноозёрного сельского поселения на 2030 год до 1,54 тыс.мест, в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 1,17 тыс.чел. (76,0 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 0,27 тыс.чел. (24,0 %).

2. Уменьшение по сравнению с Вариантом 1 площади населенных пунктов до – 1672,26 га при увеличении площади зон для ведения садоводства и дачного хозяйства вне населенных пунктов до 155,86 га.

3. Меньшее, чем по Варианту 1 освоение территории под жилую застройку в населенных пунктах при общей площади жилых зон для постоянного проживания на расчетный срок - 737,74 га, для сезонного проживания (ведение садоводства и дачного хозяйства) – 283,95 га.

4. Увеличение общей расчетной численности населения на 2030 год до 8,35 тыс.чел., в том числе –

- постоянного проживания                                                   - 3,96 тыс.чел. (47,4 %);

- временного проживания (ведение садоводства

и дачного хозяйства)                                                          – 4,39 тыс.чел. (52,6 %).

5. Уменьшение общей численности экономически активного постоянно проживающего на территории Красноозёрного сельского поселения населения на расчетный срок до 1,94 тыс.чел.

6. Меньшая, чем по Варианту 1, обеспеченность экономически активного постоянно проживающего на территории Красноозёрного сельского поселения населения местами приложения труда в пределах поселения на 2030 год – 79 % при существующей занятости 78 %.

В качестве основного принят Вариант 1 с более высоким, чем по Варианту 2, использованием потенциала Красноозёрного сельского поселения при меньшей общей численности населения.

4.1.2. Решения по развитию функционально-планировочной инфраструктуры

В проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения установлено следующее назначение функциональных зон (по видам):

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки с индивидуальными домами и многоквартирными малоэтажными жилыми домами различных типов. В жилых зонах допускается размещение отдельностоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, в том числе объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, внутриквартальных проездов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

Состав и типология жилых зон:

Ж2с     - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

Ж2     - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками

0,30 - 0,40 га с плотностью населения 5 чел./га;

Ж3с     - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми

домами этажностью до 4 этажей включительно.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения муниципального уровня, предпринимательской деятельности, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового и финансового назначения.

В общественно деловых зонах допускается размещение гостиниц, общежитий, подземных или наземных многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

Состав и типология общественно-деловых зон:

Д1      - зоны делового и общественного назначения с коэффициентом

застройки К1 – не более 1,0, коэффициентом плотности застройки К2 – не более

3,0;

Д2      - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных

центров с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8,

коэффициентом плотности застройки К2 – не более 2,4.

Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры

Производственные зоны и зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных и складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе улиц и дорог промышленных и складских районов, сооружений автомобильного транспорта, связи, трубопроводного транспорта.

В производственных зонах допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

Состав и типология производственных зон:

П0      - зоны инженерной инфраструктуры с коэффициентом застройки

К1 – не более 1,0, коэффициентом плотности застройки К2 – не более 3,0;

П1      - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов

не более IV класса опасности с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8,

коэффициентом плотности застройки К2 – не более 2,4;

ПОЗ   - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон

с возможностью размещения объектов в соответствии с СанПиН.

Зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения путей сообщения, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение объектов связанных с обеспечением деятельности транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса, инженерных объектов.

Состав и типология зон транспортной инфраструктуры:

И2      - зоны автомобильного транспорта.

И2.1  - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные

улицы и проезды.

Зоны сельскохозяйственного использования

В зонах размещаются сельскохозяйственные угодья, объекты сельскохозяйственного назначения, в том числе питомники, теплицы и другие производственныех объекты сельскохозяйственного назначения, дачные хозяйства, садоводства, личные подсобные хозяйства. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельскохозяйственного производства.

Состав и типология зон сельскохозяйственного использования:

С1      - зоны сельскохозяйственных угодий;

С2      - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения;

С3с    - зоны существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства;

С3      - зоны планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включаются территории, занятые зелеными насаждениями, скверами, парками, садами, защитными лесами, предназначенные неорганизованного отдыха, размещения объектов отдыха, туризма (приоритет природно-ориентированного отдыха — сельский туризм, активный туризм (велосипедные и роликовые дорожки), занятий физической культурой и спортом.

В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обеспечением деятельности объектов, размещаемых в рекреационных зонах.

Состав и типология рекреационных зон:

Р1      - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом;

Р2      - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов)

с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений;

Р3      - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений с коэффициентом застройки

К1 – не более 1,0, высотой объектов – не более 15,0 м.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе санитарно-защитные зоны (СЗЗ), санитарные разрывы (СР), зоны санитарной охраны (ЗСО) без права размещения объектов производственного назначения, подлежащие озеленению.

Состав и типология зон специального назначения:

К3      - зоны кладбищ.

Вне границ функциональных зон в проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения выделены следующие территории:

- территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом, без учета земель, арендованных под объекты рекреации;

- акватории водных объектов.

Предложения по функциональному зонированию территории Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок по основному Варианту 1 – см. лист ГП-2 «Схема планируемых границ функциональных зон. Вариант 2» в книге 2 тома II.

Распределение территории Красноозёрного сельского поселения по функциональным зонам на 1 очередь и расчетный срок по Варианту 1 отражено в таблице 4.1.2.1 –

Таблица 4.1.2.1

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам: | га % | 4540,30 18,47 | 4274,08 17,37 | 5104,69 20,74 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 247,72 1,01 | 377,37 1,53 | 911,05 3,71 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 244,27 | 243,01 | 240,61 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 130,91 | 666,99 |
| 2.1.3 | - существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 10,19 0,04 | 10,19 0,04 | 10,59 0,04 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 2.2.2 | - административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 4,64 | 4,64 | 5,04 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 20,17 0,08 | 14,93 0,06 | 23,59 0,09 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 7,21 | 4,99 | 4,99 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 12,96 | 6,49 | 10,38 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 3,45 | 8,22 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 256,56 1,05 | 266,80 1,09 | 296,39 1,21 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 223,10 | 183,62 | 183,98 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 33,46 | 83,18 | 112,41 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 3829,69 15,57 | 3158,13 12,84 | 3158,13 12,84 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 3671,24 | 2999,68 | 2760,72 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 42,05 | 42,05 | 42,05 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 116,40 | 116,40 | 116,40 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 238,96 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 175,97 0,72 | 446,66 1,81 | 699,61 2,85 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 41,79 | 71,38 | 98,98 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 80,97 | 234,45 | 234,45 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 53,21 | 140,83 | 366,18 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,33 0,02 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га | 0,00 | 0,00 | 5,33 |
| 3 | Из общей площади земель в границах муниципального образования площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 20046,71 81,53 | 19482,32 79,24 | 19482,32 79,24 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом, без учета земель, арендованных под объекты рекреации | га | 18259,16 | 17694,77 | 17694,77 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1787,55 | 1787,55 | 1787,55 |

Как видно по данным таблицы 4.1.1.1 по Варианту 1 к расчетному сроку предполагается увеличение жилых зон в 3,7 раз, почти четырехкратное увеличение рекреационных зон. увеличение в на 15 % зон транспортной инфраструктуры за счет сокращения зон сельскохозяйственного использования на 17,5 % и территорий сохраняемого лесного ландшафта, без учета земель, арендованных под объекты ререации, на 3,1%.

Предложения по функциональному зонированию территории Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок по Варианту 2 – см. лист ГП-18 «Схема планируемых границ функциональных зон. Вариант 1» в томе II книге 2 «Схемы».

Предложения о планируемом использовании территории Красноозёрного сельского поселения по целевому назначению по основному Варианту 1 – см. лист ГП-5 «Схема планируемого использования территории с отображением границ земель различных категорий. Вариант 2» в томе II книге 2 «Схемы».

Баланс территории Красноозёрного сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок по Варианту 1 представлен в таблице 4.1.2.2 -

Таблица 4.1.2.2

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Существ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 24587,01 100,00 | 24587,01 100,00 | 24587,01 100,00 |
| 1 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по целевому назначению |  |  |  |  |
| 1.1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | га % | 3675,00 14,95 | 2789,48 11,35 | 2789,48 11,35 |
| 1.2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ в том числе: | га % | 741,00 3,01 | 1767,38 7,19 | 1767,38 7,19 |
| 1.2.1 | деревня Васильево | га | 68,77 | 198,01 | 198,01 |
| 1.2.2 | деревня Красноозёрное | га | 236,43 | 342,89 | 342,89 |
| 1.2.3 | деревня Светлое | га | 235,19 | 504,00 | 504,00 |
| 1.2.4 | деревня Силино | га | 163,79 | 356,69 | 356,69 |
| 1.2.5 | деревня Четверяково | га | 36,82 | 365,79 | 365,79 |
| 1.3 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе: | га % | 114,36 0,47 | 172,10 0,70 | 172,10 0,70 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 114,36 | 166,77 | 166,77 |
| 1.3.2 | Земли иного специального назначения | га | 0,00 | 5,33 | 5,33 |
| 1.5 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА | га % | 18269,10 74,30 | 18020,94 73,29 | 18020,94 73,29 |
| 1.6 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА | га % | 1787,55 7,27 | 1787,55 7,27 | 1787,55 7,27 |
| 1.7 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ | га % | 0,00 0,00 | 49,56 0,20 | 49,56 0,20 |

Как видно по данным таблицы 4.1.2.2 –

- площадь населенных пунктов на расчетный срок увеличивается в 2,4раза;

- предлагаемое увеличение площади земель населенных пунктов, инженерной и транспортной инфраструктуры планируется за счет сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения на 24,1 %;

- площадь земель лесного фонда уменьшается на 1,4 в связи с предполагаемым отводом земли под развитие транспортной инфраструктуры и включением земель лесного фонда, расположенных в теле населенных пунктов, в границы населенных пунктов, формирование на их основе парков, скверов, садов, рекреационных зон с размещением объектов отдыха и туризма;

Перевод земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в земли других категорий обоснован необходимостью обеспечения устойчивости развития территории с учетом сложившейся системы расселения.

Перечень участков лесного фонда, которые предполагается перевести в земли других категорий, представлен в таблице 4.1.2.3. Расположение кварталов участковых лесничеств – см. на листе ГП-ЭО-2 в томе III книга 2.

Таблица 4.1.2.3

| №№ п/п | Местоположение лесного участка | Площадь га | Целевое назначение, категория лесов | Планируемая категория земель | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мичуринское участковое лесничество квартал 73 (ч.) | 18,4 | защитные леса - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | земли населенных пунктов | развитие многофункциональной рекреационной зоны со строительством капитальных сооружений |
| 2 | Ларионовское участковое лесничество квартал 89 (ч.) | 58,0 | защитные леса - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | земли населенных пунктов | развитие многофункциональной рекреационной зоны со строительством капитальных сооружений |
| 3 | Ларионовское участковое лесничество квартал 91 (ч.) | 47,0 | защитные леса - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | земли населенных пунктов | развитие многофункциональной рекреационной зоны со строительством капитальных сооружений |
| 4 | Ларионовское, Мичуринское, Кучеровское участковые лесничества | 124,76 | защитные леса – зеленые зоны, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | необходимость развития дорожной сети |
|  | Итого | 248,16 |  |  |  |

Планировочные решения по населенным пунктам, входящим в состав Красноозёрного сельского поселения, и территориям вне населенных пунктов – см. лист ГП-2 «Схема планируемых границ функциональных зон. Вариант 1» в томе II книге 2 «Схемы». Распределение территории населенных пунктов и территории вне населенных пунктов по функциональным зонам по Варианту 1 отражено в таблицах 4.1.2.3 - 4.1.2.8.

Деревня Васильево

Основой проектного решения является сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры деревни Васильево с учетом развития на территориях, примыкающих к территории населенного пункта, рекреационных зон, в том числе существующих горнолыжных курортов «Золотая долина» и «Снежный».

В качестве приоритетного предусматривается развитие территории под жилую застройку и выделение территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства. Основным типом жилищного строительства является застройка индивидуальными жилыми домами с участками 0,3-0,4 га.

Композиционной и транспортной осью деревни Васильево является автодорога регионального значения - Подъезд к деревне Васильево.

Распределение территории деревни Васильево по функциональным зонам по Варианту 1 отражено в таблице 4.1.2.3 -

Таблица 4.1.2.3

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 68,77 100,00 | 198,01 100,00 | 198,01 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 68,77 100,00 | 102,27 51,64 | 198,01 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 13,29 19,33 | 25,62 12,94 | 85,05 42,96 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 13,29 | 13,29 | 13,22 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  | 12,33 | 71,83 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 2,95 4,29 | 11,48 5,79 | 15,97 8,06 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га |  | 1,65 | 1,65 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 2,95 | 9,83 | 14,32 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 37,02 53,83 | 36,93 18,65 | 64,18 32,41 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 37,02 | 36,93 | 36,93 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 27,25 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 15,51 22,55 | 28,24 | 32,81 16,57 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 15,11 | 27,84 | 27,84 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,40 | 0,40 | 4,97 |

Деревня Красноозёрное

В генеральном плане предусматривается развитие деревни Красноозёрное как административного центра Красноозёрного сельского поселения. Основой проектного решения является сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры деревни Красноозёрное и освоение неиспользуемых территорий адекватно особенностям каждого конкретного участка.

В качестве приоритетного предусматривается развитие территории под жилую застройку и выделение территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства. Основным типом жилищного строительства является застройка индивидуальными жилыми домами с участками 0,3-0,4 га.

Композиционной и транспортной осью деревни Красноозёрное является автодорога регионального значения - Подъезд к деревне Красноозёрное.

В проекте предусматривается создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг существующих сельскохозяйственных предприятий.

Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом развития существующих дорог и обеспечивает связи между функциональными зонами.

Распределение территории деревни Красноозёрное по функциональным зонам по Варианту 1 отражено в таблице 4.1.2.4 –

Таблица 4.1.2.4

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 236,43 100,00 | 342,89 100,00 | 342,89 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 236,43 100,00 | 242,23 70,65 | 342,89 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 58,12 24,58 | 56,86 16,59 | 141,82 41,37 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 54,67* | 53,41 | 53,41 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  |  | 84,96 |
| 2.1.3 | - существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 4,64 1,96 | 4,64 1,35 | 5,04 1,47 |
| 2.2.2 | - административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 4,64 | 4,64 | 5,04 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 14,40 6,09 | 10,13 2,95 | 13,58 3,96 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 5,06 | 3,64 | 3,64 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 9,34 | 6,49 | 6,49 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  |  | 3,45 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 11,54 4,89 | 16,92 4,94 | 23,44 6,83 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 2,92 | 7,78 | 8,14 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 8,62 | 9,14 | 15,30 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 131,68 55,69 | 113,61 33,13 | 113,61 33,13 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 125,69 | 99,23 |  |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 3,32 |  |  |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 2,67 | 14,38 | 14,38 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 99,23 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 16,05 6,79 | 40,07 11,69 | 40,07 11,69 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 16,05 | 40,07 | 40,07 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,33 1,55 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га |  |  | 5,33 |

*      в том числе в санитарно-защитной зоне от канализационных очистных сооружений – 1,96 га

Деревня Светлое

Основой проектного решения является сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры деревни Светлое с учетом развития на территориях, примыкающих к территории населенного пункта, рекреационных зон, в том числе существующего курорта «Красное озеро».

В качестве приоритетного предусматривается развитие территории под жилую застройку и выделение территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства. Основным типом жилищного строительства является застройка индивидуальными жилыми домами с участками 0,3-0,4 га.

Композиционной и транспортной осью деревни Светлое является автодорога регионального значения – «Пески – Сосново – Подгорье».

Распределение территории деревни Светлое по функциональным зонам по Варианту 1 отражено в таблице 4.1.2.5 -

Таблица 4.1.2.5

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 235,19 100,00 | 504,00 100,00 | 504,00 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 235,19 100,00 | 361,47 71,72 | 504,00 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 70,87 30,13 | 125,11 24,82 | 223,45 44,33 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 70,87 | 70,87 | 70,33 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  | 54,24 | 153,12 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,21 1,03 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  |  | 3,89 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  |  | 1,32 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 16,71 7,10 | 30,27 6,01 | 34,79 6,91 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 2,17 | 6,48 | 6,48 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 14,54 | 23,79 | 28,31 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 129,51 55,69 | 102,21 20,28 | 102,21 20,28 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 122,32 | 89,36 | 57,36 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га |  | 5,35 | 5,35 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 7,19 | 7,50 | 7,50 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 32,00 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 18,10 6,79 | 103,88 20,64 | 138,34 27,45 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 18,10 | 87,94 | 87,94 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га |  | 15,94 | 50,40 |

Деревня Силино

Основой проектного решения является сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры деревни Силино и освоение неиспользуемых территорий адекватно особенностям каждого конкретного участка.

В качестве приоритетного предусматривается развитие территории под жилую застройку и выделение территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства. Основным типом жилищного строительства является застройка индивидуальными жилыми домами с участками 0,3-0,4 га.

Композиционной и транспортной осью деревни Силино является автодорога местного значения, которая при прохождении через деревню приобретает статус поселковой дороги.

В планировочном отношении территория деревни Силино формируется двумя районами, в том числе:

- район 1 – вдоль восточного берега озера Правдинское, на территории района предусматривается сохранение существующей жилой застройки, новое жилищное строительство для постоянного проживания, выделение территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства и развитие рекреационных зон;

- район 2 – вдоль южного берега озера Красное, на территории района предусматривается сохранение существующей жилой застройки и новое жилищное строительство для постоянного проживания.

Распределение территории деревни Силино по функциональным зонам по Варианту 2 отражено в таблице 4.1.2.6 -

Таблица 4.1.2.6

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 163,79 100,00 | 356,69 100,00 | 356,69 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 163,79 100,00 | 264,67 | 356,69 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 90,92 55,50 | 99,32 27,84 | 203,04 56,93 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 90,92 | 90,92 | 89,13 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 8,40 | 113,91 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 5,59 3,41 | 8,71 6,01 | 23,11 6,48 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 0,00 | 1,67 | 0,00 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 5,59 | 7,04 | 23,11 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 37,96 23,18 | 63,53 15,83 | 56,48 16,83 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 37,46 | 63,03 | 18,27 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 29,32 17,91 | 29,32 14,93 | 74,06 20,76 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 27,03 | 0,00 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 27,46 | 2,29 | 51,40 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 1,86 | 0,00 | 22,66 |

Деревня Четверяково

Основой проектного решения является развитие планировочной структуры деревни Четверяково и освоение неиспользуемых территорий адекватно особенностям каждого конкретного участка.

В качестве приоритетного предусматривается развитие территории под жилую застройку и выделение территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства. Основным типом жилищного строительства является застройка индивидуальными жилыми домами с участками 0,3-0,4 га.

В планировочном отношении территория деревни Четверяково формируется двумя районами, в том числе:

- район 1 – вдоль восточного берега озера Красное, на территории района предусматривается новое жилищное строительство для постоянного проживания и развитие рекреационных зон;

- район 2 – вдоль южного берега озера Вуокса и реки Булатная, на территории района предусматривается сохранение существующей жилой застройки, новое жилищное строительство для постоянного проживания, выделение территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства, развитие рекреационных зон.

Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом развития существующих дорог и обеспечивает связи между функциональными зонами.

Распределение территории деревни Четверяково по функциональным зонам по Варианту 1 отражено в таблице 4.1.2.7 -

Таблица 4.1.2.7

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 36,82 100,00 | 365,79 100,00 | 365,79 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 36,82 100,00 | 158,02 43,20 | 365,79 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 14,52 39,44 | 70,46 19,26 | 257,69 70,44 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 55,94 | 243,17 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 | 3,64 0,99 | 3,64 0,99 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 3,45 | 3,45 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 1,76 4,78 | 21,08 | 33,69 9,21 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 1,76 | 21,08 | 33,69 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 14,52 39,43 | 32,17 8,80 | 32,17 8,80 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 14,32 | 25,04 | 0,00 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 0,20 | 7,13 | 7,13 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 25,04 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 6,02 16,35 | 30,67 8,39 | 38,60 10,56 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 4,25 | 27,20 | 27,20 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 1,77 | 3,47 | 11,40 |

Территории, не входящие в населенные пункты

На территориях, расположенных вне населенных пунктов предусматривается развитие рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, зон туризма, отдыха, досуга и развлечений.

Распределение территорий, не входящих в населенные пункты по функциональным зонам по Варианту 1 отражено в таблице 4.1.2.8 -

Таблица 4.1.2.8

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га % | 23846,01 100,00 | 22819,63 100,00 | 22819,63 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га % | 3799,30 15,93 | 3152,12 13,80 | 3337,31 14,63 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 5,55 0,02 | 5,55 0,02 | 5,55 0,02 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 5,77 0,03 | 1,16 0,01 | 1,16 0,01 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 2,15 | 1,16 | 1,16 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 3,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 218,01 0,91 | 165,39 0,72 | 165,39 0,72 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 218,01 | 165,39 | 165,39 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 3479,00 14,58 | 2789,48 12,22 | 2789,48 12,22 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 3334,43 | 2665,89 | 2648,16 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 38,73 | 36,70 | 36,70 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 105,84 | 86,89 | 86,89 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 90,97 0,39 | 190,54 0,83 | 375,73 1,66 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 41,79 | 71,38 | 98,98 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 49,18 | 119,16 | 276,75 |
| 3 | Из общей площади земель вне населенных пунктов площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 20046,71 84,07 | 19482,32 85,37 | 19482,32 85,37 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом, без учета земель, арендованных под объекты рекреации | га | 18259,16 | 17694,77 | 17694,77 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1787,55 | 1787,55 | 1787,55 |

4.1.3. Решения по развитию сельскохозяйственных и производственных

территорий (градообразующая база)

На территории Красноозёрного сельского поселения с его высоким экологическим качеством среды и живописным природным ланшафтом не предполагается создание и развитие производственных зон.

Среди градообразующих отраслей ведущее место сохранят существующие сельскохозяйственные предприятия, в том числе самое крупное из них – ЗАО ПХ «Красноозёрное», ориентированное на племенное животноводство и производство молочно-мясной продукции. Общая площадь земель предприятия составляет 5254,6 га, к ценным угодьям относятся пашни, используемые для выращивания кормов, общей площадью 954,4 га (см письмо ЗАО ПХ «Красноозёрное» исх.№266 от 28.04.11 г. в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»). В проекте предусмотрено сохранение функционального назначения ценных сельскохозяйственных земель. Предусматривается сохранение действующих предприятий строительной отрасли.

Количество рабочих мест на существующих градообразующих сельскохозяйственных и строительных предприятиях Красноозёрного сельского поселения сохраняется на существующем уровне и представлено в таблице 4.1.3.1 –

Таблица 4.1.3.1

| №№ п/п | Вид деятельности | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | Промышленность | - | - |
| 2 | Транспорт | - | - |
| 3 | Строительство | 17 | 20 |
| 4 | Сельское хозяйство | 201 | 200 |
| 5 | Наука |  |  |
|  | Всего по п.п.1-5 | 218 | 220 |

4.1.4. Решения по развитию рекреационных территорий

(градообразующая база)

На территории Красноозёрного сельского поселения предусмотрено дальнейшее развитие существующих рекреационных территорий с ориентацией на активный отдых и экологический туризм с размещением новых спортивных сооружений, сопутствующих им учреждений культуры (киноконцертные, выставочные залы) и предприятий сферы обслуживания (дома отдыха, пансионаты, гостиницы, кафе, рестораны, магазины, предприятия бытового обслуживания).

Территория рекреационных зон формируется на основе существующего природного ландшафта (леса, луга, водоёмы), с учетом ценных природных объектов и объектов историко-культурного наследия. Самыми крупными из градообразующий рекреационных объектов по-прежнему будут курорты (горнолыжные и всесезонные) у деревень Васильево и Светлое, в том числе «Снежный», «Золотая долина», «Красное озеро».

Помимо развития существующих, предусматривается формирование новых рекреационных территорий между районами деревни Четверяково и на юго-восточном берегу озера Красное у деревни Светлое для размещения баз отдыха и спорта, сельских гостевых домов.

Предусмотрено увеличение общей площадь рекреационных территорий к расчетному сроку в 4,0 раза до 699,61 га, в том числе:

- зон объектов для занятий физической культурой и спортом – 98,98 га

- зон зеленых насаждений общего пользования в границах населенных пунктов с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений – 234,45 га;

- зон объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений с коэффициентом застройки не более 0,1, высотой объектов не более 15,0 м – 366,18 га, в том числе вне населенных пунктов – 276,75 га.

Количество рабочих мест на градообразующих предприятих в рекреационных зонах Красноозёрного сельского поселения определено укрупненно по площади зон и существующей плотности рабочих мест в зонах. Результаты расчета количества рабочих мест на градообразующих предприятих в рекреационных зонах по Варианту 1 представлены в таблице 4.1.4.1–

Таблица 4.1.4.1

| №№ п/п | Наименование и расположение зоны | Существующее положение | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь участка га | Кол-во рабочих мест | Плот-ность раб. мест чел./га | Площадь участка га | Плот-ность раб. мест чел./га | Кол-во рабочих мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Горнолыжный курорт «Снежный» | 25,86 | 100 | 3,9 | 36,44 | 2,5 | 91 |
| 2 | Горнолыжный центр «Золотая долина» | 45,91 | 80 | 1,7 | 62,41 | 2,5 | 156 |
| 3 | Курорт «Красное озеро» | 20,23 | 90 | 4,4 | 111,79 | 2,5 | 279 |
| 4 | Рекреационная зона на северо-восточном берегу озера Красное у деревни Светлое |  |  |  | 28,40 | 2,0 | 57 |
| 5 | Рекреационная зона на юго-восточном берегу озера Красное в деревне Светлое |  |  |  | 39,95 | 2,0 | 80 |
| 6 | Рекреационная зона восточнее деревни Светлое |  |  |  | 59,57 | 2,0 | 119 |
| 7 | Рекреационная зона на берегах реки Вуокса и Булатная |  |  |  | 55,73 | 2,0 | 111 |
| 8 | Рекреационная зона на берегу озера Правдинское |  |  |  | 20,93 | 2,0 | 42 |
|  | Всего по п.п.1-8 | 92,00 | 270 | 2,9 | 415,22 |  | 935 |

Результаты расчета количества рабочих мест на градообразующих предприятих в рекреационных зонах по Варианту 2 представлены в таблице 4.1.3.2

Таблица 4.1.3.2

| №№ п/п | Наименование и расположение зоны | Существующее положение | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь участка га | Кол-во рабочих мест | Плот-ность раб. мест чел./га | Площадь участка га | Плот-ность раб. мест чел./га | Кол-во рабочих мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Горнолыжный курорт «Снежный» | 25,86 | 100 | 3,9 | 43,61 | 2,5 | 109 |
| 2 | Горнолыжный центр «Золотая долина» | 45,91 | 80 | 1,7 | 59,04 | 2,5 | 148 |
| 3 | Курорт «Красное озеро» | 20,23 | 90 | 4,4 | 101,93 | 2,5 | 255 |
| 4 | Рекреационная зона на северо-восточном берегу озера Красное у деревни Светлое |  |  |  | 64,74 | 2,00 | 129 |
| 5 | Рекреационная зона на юго-восточном берегу озера Красное в деревне Светлое |  |  |  | 19,19 | 2,00 | 38 |
| 6 | Рекреационная зона восточнее деревни Светлое |  |  |  | 57,56 | 2,00 | 115 |
| 7 | Рекреационная зона на берегах реки Вуокса и Булатная |  |  |  | 54,81 | 2,00 | 110 |
| 8 | Рекреационная зона на берегу озера Правдинское |  |  |  | 22,11 | 2,00 | 44 |
|  | Всего по п.п.1-8 | 92,00 | 270 | 2,9 |  |  | 948 |

4.1.5. Решения по развитию жилых территорий

4.1.5.1. Территории

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки для постоянного проживания с индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными малоэтажными жилыми домами различных типов высотой 1-4 этажа. В жилых зонах предусматривается размещение отдельностоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, в том числе объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, внутриквартальных проездов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

Развитие жилых территорий планировочно увязывается с развитием общественно-деловых зон, инженерно-транспортной инфраструктуры, при проектировании жилых зон учитываются планировочные ограничения и особенности природного ландшафта.

Принятый в проекте состав и типология жилых зон указана в главе 4.1.2.

По основному Варианту 1 к расчетному сроку генерального плана предполагается увеличение площади жилых территорий в 3,7 раза от существующей до 911,05 га, на первую очередь - на 52,3 % от существующей до 377,37 га, увеличение площади зон для ведения садоводства и дачного хозяйства в границах населенных пунктов (сезонное проживание) до 250,74 га к расчетному сроку.

Распределение проектной площади жилых зон и зон для ведения садоводства и дачного хозяйства в границах населенных пунктов (сезонное проживание) на расчетный срок и первую очередь по населенным пунктам по основному Варианту 1 представлено в таблице 4.1.5.1.1

Таблица 4.1.5.1.1

| №№ п/п | Населенные пункты | Площадь зон, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | деревня Васильево | 13,29 | 25,62 | 85,05 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 58,12 | 56,86 | 141,82 |
| 3 | деревня Светлое | 70,87 | 125,11 | 223,45 |
| 4 | деревня Силино | 90,92 | 99,32 | 203,04 |
|  | в том числе район 1 | 89,53 | 97,93 | 172,19 |
|  | район 2 | 1,39 | 1,39 | 30,85 |
| 5 | деревня Четверяково | 14,52 | 70,46 | 257,69 |
|  | в том числе район 1 | 0,00 | 55,94 | 147,36 |
|  | район 2 | 14,52 | 14,52 | 110,33 |
|  | Всего по п.I | 247,72 | 377,37 | 911,05 |
| II | Зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (сезонное проживание) |  |  |  |
| 1 | деревня Васильево |  |  | 27,25 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 2,67 | 14,38 | 113,61 |
| 3 | деревня Светлое | 7,19 | 7,50 | 39,50 |
| 4 | деревня Силино | 0,50 | 0,50 | 38,21 |
|  | в том числе район 1 | 0,50 | 0,50 | 38,21 |
|  | район 2 |  |  |  |
| 5 | деревня Четверяково | 0,20 | 7,13 |  |
|  | в том числе район 1 |  |  |  |
|  | район 2 | 0,20 | 7,13 | 32,17 |
|  | Всего по п.II | 10,56 | 29,51* | 250,74 |

* существующие зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства, включаемые в населенные пункты после утверждения границ населенных пунктов

Как видно из таблицы 4.1.5.1.1, на расчетный срок наибольшее развитие жилых территорий по основному Варианту 1 предполагается в следующих населенных пунктах –

- в районе 2 деревни Четверяково – в 7,6 раза, в районе 1 деревни Четверяково – создание жилых зон постоянного проживания

- в деревне Светлое на расчетный срок в 3,2 раза;

- в деревне Силино на расчетный срок в 2,2 раз;

- в деревне Красноозёрное в 2,0 раза.

На первую очередь в проекте генерального плана предусмотрено сокращение жилых зон в деревне Красноозёрное, расположенных в санитарно-защитной зоне от канализационных очистных сооружений, на 1,26 га без расселения населения.

По Варианту 2 к расчетному сроку генерального плана предполагается увеличение площади жилых территорий в 3,0 раза от существующей до 737,74 га, на первую очередь - на 12,0 % от существующей до 277,62 га, увеличение площади зон для ведения садоводства и дачного хозяйства в границах населенных пунктов (сезонное проживание) до 283,95 га к расчетному сроку.

Распределение проектной площади жилых зон и зон для ведения садоводства и дачного хозяйства в границах населенных пунктов (сезонное проживание) на расчетный срок и первую очередь по населенным пунктам по Варианту 2 представлено в таблице 4.1.5.1.2 -

Таблица 4.1.5.1.2

| №№ п/п | Населенные пункты | Площадь зон, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| I | Жилые зоны для постоянного проживания |  |  |  |
| 1 | деревня Васильево | 13,29 | 31,66 | 93,98 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 58,12 | 49,37 | 83,85 |
| 3 | деревня Светлое | 70,87 | 84,51 | 194,11 |
| 4 | деревня Силино | 90,92 | 55,73 | 127,28 |
| 5 | деревня Четверяково | 14,52 | 56,35 | 238,52 |
|  | в том числе район 1 | 0,00 | 29,14 | 145,68 |
|  | район 2 | 14,32 | 14,42 | 29,69 |
|  | район 3 | 0,20 | 12,79 | 63,15 |
|  | Всего по п.I | 247,72 | 277,62 | 737,74 |
| II | Зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (сезонное проживание) |  |  |  |
| 1 | деревня Васильево |  |  | 35,82 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 2,67 | 14,38 | 106,52 |
| 3 | деревня Светлое | 7,19 | 7,50 | 61,73 |
| 4 | деревня Силино | 0,50 | 0,50 | 51,03 |
| 5 | деревня Четверяково | 0,20 | 7,13 | 28,85 |
|  | в том числе район 1 |  |  |  |
|  | район 2 | 0,20 | 7,13 | 28,85 |
|  | район 3 |  | 14,52 |  |
|  | Всего по п.II | 10,56 | 29,51 | 283,95 |

4.1.5.2. Обоснование численности населения

Рост численности населения Красноозёрного сельского поселения обоснован следующими факторами:

- наличием предпосылок для развития градообразующей базы Красноозёрного сельского поселения с созданием новых рабочих мест, а именно –

- инвестиционной привлекательностью территории для строительства рекреационных объектов, позволяющей создать новые рабочие места для населения муниципального образования;

- близостью к Санкт-Петербургу с его мощным производственным, деловым и научным потенциалом;

- возможностями освоения территории под индивидуальное жилищное строительство для постоянного и временного (сезонного) проживания.

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть как естественный прирост населения при увеличении рождаемости и снижения смертности, так и механический прирост населения за счет миграции из муниципальных образований Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других регионов.

Расчет численности населения

Величина проектной численности населения Красноозёрного сельского поселения определена в результате сопоставления селитебной емкости территории муниципального образования с мощностью градообразующей базы Красноозёрного сельского поселения.

Результаты расчета проектной численности постоянного населения по вариантам на расчетный срок и первую очередь строительства Красноозёрного сельского поселения, выполненного, исходя из принятой в проекте типологии жилых зон (см.п.4.1.2) плотности населения в жилых зонах в соответствии с действующими нормативами СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.5.3), представлены в таблицах 4.1.5.2.1.1 и 4.1.5.2.1.2

Расчет проектной численности постоянного населения по населенным пунктам Красноозёрного сельского поселения

Вариант  1

Таблица 4.1.5.2.1.1

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Васильево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Васильево, в том числе | 13,29 | 25,62 | 85,05 |  | 0,06 | 0,36 | 0,006 | 0,07 | 0,37 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 13,29 | 13,29 | 13,22 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 | 0,00 | 12,33 | 71,83 | 5 | 0,06 | 0,36 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1.1

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Красноозёрное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Красноозёрное, в том числе | 58,12 | 56,86 | 141,82 |  | 0,00 | 0,42 | 0,909 | 0,91 | 1,33 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 54,67 | 53,41 | 53,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 | 0,00 | 0,00 | 84,96 | 5 | 0,00 | 0,42 |  |  |  |
| Существующая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж 3с | 3,45 | 3,45 | 3,45 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1.1

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Светлое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Светлое, в том числе | 70,87 | 125,11 | 223,45 |  | 0,27 | 0,77 | 0,110 | 0,38 | 0,88 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 70,87 | 70,87 | 70,33 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 | 0,00 | 54,24 | 153,12 | 5 | 0,27 | 0,77 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1.1

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Силино район 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Светлое район 1 в том числе: | 89,53 | 97,93 | 172,19 |  | 0,04 | 0,42 | 0,011 | 0,05 | 0,43 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 89,53 | 89,53 | 87,74 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 | 0,00 | 8,40 | 84,45 | 5 | 0,04 | 0,42 |  |  |  |
| Деревня Силино район 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Светлое район 2 в том числе: | 1,39 | 1,39 | 30,85 |  | 0,00 | 0,15 | 0,002 | 0,00 | 0,15 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 | 0,00 | 0,00 | 29,46 | 5 | 0,00 | 0,15 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1.1

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Четверяково район 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Четверяково район 1 в том числе: | 0,00 | 55,94 | 147,36 |  | 0,28 | 0,74 | 0,000 | 0,28 | 0,74 |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 | 0,00 | 55,94 | 147,36 | 5 | 0,28 | 0,74 |  |  |  |
| Деревня Четверяково район 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Четверяково район 2 в том числе: | 14,52 | 14,52 | 110,33 |  | 0,00 | 0,48 | 0,015 | 0,02 | 0,50 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 14,52 | 14,52 | 14,52 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | 5 | 0,00 | 0,48 |  |  |  |

Расчет проектной численности постоянного населения по населенным пунктам Красноозёрного сельского поселения

Вариант 2

Таблица 4.1.5.2.1.2

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Васильево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Васильево, в том числе | 16,08 | 31,66 | 93,98 |  | 0,08 | 0,39 | 0,01 | 0,09 | 0,40 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 16,08 | 16,08 | 16,08 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 |  | 15,58 | 77,90 | 5 | 0,08 | 0,39 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1.2

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Красноозёрное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Красноозёрное, в том числе | 40,26 | 49,37 | 83,85 |  | 0,05 | 0,23 | 0,91 | 0,96 | 1,14 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 36,22 | 36,22 | 34,26 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 |  | 9,11 | 45,55 | 5 | 0,05 | 0,23 |  |  |  |
| Существующая застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж 3с | 4,04 | 4,04 | 4,04 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1.2

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Светлое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Светлое, в том числе | 57,11 | 84,51 | 194,11 |  | 0,14 | 0,69 | 0,11 | 0,25 | 0,80 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 57,11 | 57,11 | 57,11 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 |  | 27,40 | 137,00 | 5 | 0,14 | 0,69 |  |  |  |
| Деревня Силино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Светлое, в том числе | 37,84 | 55,73 | 127,28 |  | 0,09 | 0,45 | 0,01 | 0,10 | 0,46 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 37,84 | 37,84 | 37,84 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 |  | 17,89 | 89,44 | 5 | 0,09 | 0,45 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1.2

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Четверяково район 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Четверяково район 1 в том числе | 0,00 | 29,14 | 145,68 |  | 0,15 | 0,73 | 0,00 | 0,15 | 0,73 |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 |  | 29,14 | 145,68 | 5 | 0,15 | 0,73 |  |  |  |
| Деревня Четверяково район 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Четверяково район 2 в том числе | 10,60 | 14,42 | 29,69 |  | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,11 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 10,60 | 10,60 | 10,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 |  | 3,82 | 19,09 | 5 | 0,02 | 0,10 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.2.1.2

| Наименование функциональной зоны | Площадь га | Плотность населения в проект. застройке чел./га | Прирост населения тыс.чел. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расч. срок | Существ. | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деревня Четверяково район 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым зонам деревни Четверяково район 3 в том числе | 0,20 | 12,79 | 63,15 |  | 0,06 | 0,31 | 0,01 | 0,07 | 0,32 |
| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2с | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Планируемая застройка индивидуальными жилыми домами с участками 30-40 га Ж 2 |  | 12,59 | 62,95 | 5 | 0,06 | 0,31 |  |  |  |

В сводной таблице 4.1.5.2.2.1 отражена динамика роста численности постоянного населения и плотности постоянного населения в жилых зонах Красноозёрного сельского поселения до 2030 г. по Варианту 1 -

Таблица 4.1.5.2.2.1

| №№ п/п | Населенные пункты | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | деревня Васильево | 0,006 | 0,45 | 0,07 | 2,73 | 0,37 | 4,35 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 0,909 | 15,64 | 0,91 | 16,00 | 1,33 | 9,38 |
| 3 | деревня Светлое | 0,11 | 1,55 | 0,38 | 3,04 | 0,88 | 3,94 |
| 4 | деревня Силино в том числе: | 0,013 | 0,14 | 0,05 | 0,50 | 0,58 | 2,86 |
| 4.1 | район 1 | 0,011 | 0,12 | 0,05 | 0,51 | 0,43 | 2,50 |
| 4.2 | район 2 | 0,002 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,86 |
| 5 | деревня Четверяково в том числе: | 0,015 | 1,03 | 0,30 | 4,26 | 1,24 | 4,81 |
| 5.1 | район 1 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 5,01 | 0,74 | 5,02 |
| 5.2 | район 2 | 0,015 | 1,03 | 0,02 | 1,38 | 0,50 | 4,53 |
|  | Всего | 1,053 | 4,25 | 1,71 | 4,53 | 4,40 | 4,83 |

В сводной таблице 4.1.5.2.2.2 отражена динамика роста численности постоянного населения и плотности постоянного населения в жилых зонах Красноозёрного сельского поселения до 2030 г. по Варианту 2 -

Таблица 4.1.5.2.2.2

| №№ п/п | Населенные пункты | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | деревня Васильево | 0,006 | 0,45 | 0,09 | 2,84 | 0,40 | 4,26 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 0,909 | 15,64 | 0,96 | 19,45 | 1,14 | 13,60 |
| 3 | деревня Светлое | 0,110 | 1,55 | 0,25 | 2,96 | 0,80 | 4,12 |
| 4 | деревня Силино | 0,013 | 0,14 | 0,10 | 1,79 | 0,46 | 3,61 |
| 5 | деревня Четверяково в том числе: | 0,015 | 1,03 | 0,25 | 4,44 | 1,16 | 4,86 |
| 5.1 | район 1 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 5,15 | 0,73 | 5,01 |
| 5.2 | район 2 | 8 | 0,75 | 0,03 | 2,08 | 0,11 | 3,70 |
| 5.3 | район 3 | 7 | 35,00 | 0,07 | 5,47 | 0,32 | 5,07 |
|  | Всего | 1,053 | 4,25 | 1,65 | 5,94 | 3,96 | 5,37 |

Расчетная численность временного (сезонного) населения в населенных пунктах и вне населенных пунктов Красноозёрного сельского поселения определена, исходя из площади зон для ведения садоводства и дачного хозяйства и существующей плотности населения 10 чел./га. Численность сезонного населения Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок составит – по Варианту 1 – 3,56 тыс.чел., по Варианту 2 – 4,39 тыс.чел.

Распределение численности временного (сезонного) населения по территории Красноозёрного сельского поселения в динамике до 2030 г. по Варианту 1 представлено в таблице 4.1.5.2.3.1 –

Таблица 4.1.5.2.3.1

| №№ п/п | Населенные пункты | Численность временного населения, тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | На территории населенных пунктов |  |  |  |
| 1 | деревня Васильево | 0,00 | 0,07 | 0,37 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 0,03 | 0,91 | 1,33 |
| 3 | деревня Светлое | 0,07 | 0,38 | 0,88 |
| 4 | деревня Силино в том числе: | 0,01 | 0,01 | 0,39 |
| 4.1 | район 1 | 0,01 | 0,01 | 0,39 |
| 4.2 | район 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | деревня Четверяково в том числе: | 0,00 | 0,07 | 0,32 |
| 5.1 | район 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | район 2 | 0,00 | 0,07 | 0,29 |
|  | Итого п.I | 0,11 | 0,30 | 2,51 |
| II | Вне населенных пунктов | 1,04 | 0,87 | 1,05 |
|  | Всего по п.п. I и II | 1,15 | 1,17 | 3,56 |

Распределение численности временного (сезонного) населения по территории Красноозёрного сельского поселения в динамике до 2030 г. по Варианту 2 представлено в таблице 4.1.5.2.3.2 –

Таблица 4.1.5.2.3.2

| №№ п/п | Населенные пункты | Численность временного (сезонного) населения, тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | На территории населенных пунктов |  |  |  |
| 1 | деревня Васильево | 0,00 | 0,07 | 0,36 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 0,03 | 0,24 | 1,06 |
| 3 | деревня Светлое | 0,07 | 0,12 | 0,62 |
| 4 | деревня Силино | 0,01 | 0,10 | 0,51 |
| 5 | деревня Четверяково в том числе: | 0,00 | 0,06 | 0,29 |
| 5.1 | район 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | район 2 | 0,00 | 0,06 | 0,29 |
| 5.3 | район 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого п.I | 0,11 | 0,60 | 2,84 |
| II | Вне населенных пунктов | 1,04 | 1,07 | 1,55 |
|  | Всего по п.п. I и II | 1,15 | 1,67 | 4,39 |

Общая численность населения Красноозёрного сельского поселения с учетом временного (сезонного) населения составит на расчетный срок по Варианту 1 – 7,39 тыс.чел., по Варианту 2 – 8,35 тыс.чел

На расчетный срок генерального плана принята стационарная возрастная структура населения, при которой доля населения в возрасте до 14 лет равна доле населения в возрасте 50 лет и старше. Стационарная структура определяет стабилизацию численности населения. С учетом существующей тенденции предполагается уменьшение доли трудоспособного населения до 40 %. Демографическая структура населения по Красноозёрному сельскому поселению в до 2030 годы представлена в таблице 4.1.5.2.4 -

Таблица 4.1.5.2.4

| №№ п/п | Категория населения | Возрастная структура населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| 1 | население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 0,178 | 16,9 | 1,32* 0,69 | 30 |
| 2 | население трудоспособного возраста (для женщин с 16 до 54 лет включительно, для мужчин с 16 лет до 59 лет включительно) | 0,711 | 67,5 | 1,76* 0,93 | 40 |
| 3 | население старше трудоспособного возраста (для женщин старше 54 лет, для мужчин старше 59 лет) | 0,164 | 15,6 | 1,32* 0,69 | 30 |

* в числителе – по Варианту 1, в знаменателе – по Варианту 2

При расчетной численности постоянного населения Красноозёрного сельского поселения на 2030 год по Варианту 1 – 4,40 тыс.чел., по Варианту 2 – 3,96 тыс.чел. и демографической структуре населения на расчетный срок с учетом трудящегося населения старше трудоспособного возраста (30% от численности населения старше трудоспособного возраста) общее количество экономически активного постоянного населения Красноозёрного сельского поселения составит по Варианту 1 – 2,15 тыс.чел., по Варианту 2 – 1,94 тыс.чел.

Занятость населения

Для оценки занятости населения определено расчетное количество рабочих мест на предприятиях, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, по двум группам предприятий –

- градообразующих предприятий;

- учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет количества рабочих мест на градообразующих предприятиях Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок отражен в главах 4.1.3 и 4.1.4.

Сводный расчет количества рабочих мест на градообразующих предприятиях Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок по Варианту 1 представлен в таблице 4.1.5.2.5.1–

Таблица 4.1.5.2.5.1

| №№ п/п | Тип предприятия или зоны | Количество рабочих мест на расчетный срок 2030 год мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Сельскохозяйственные и производственные предприятия |  |
| 1 | Сохраняемые предприятия строительства | 20 |
| 2 | Сохраняемые сельскохозяйственные предприятия | 200 |
|  | Итого по п.п.1-2 | 220 |
|  | Рекреационные предприятия |  |
| 3 | Горнолыжный курорт «Снежный» | 142 |
| 4 | Горнолыжный центр «Золотая долина» | 156 |
| 5 | Курорт «Красное озеро» | 279 |
| 6 | Рекреационная зона на северо-восточном берегу озера Красное у деревни Светлое | 57 |
| 7 | Рекреационная зона на юго-восточном берегу озера Красное в деревне Светлое | 80 |
| 8 | Рекреационная зона восточнее деревни Светлое | 119 |
| 9 | Рекреационная зона на берегах реки Вуокса и Булатная | 111 |
| 10 | Рекреационная зона на берегу озера Правдинское | 42 |
|  | Итого по п.п.3-10 | 986 |
|  | Всего по п.п.1-10 | 1206 |

Сводный расчет количества рабочих мест на градообразующих предприятиях Красноозёрного сельского поселения на расчетный срокпо Варианту 2 представлен в таблице 4.1.5.2.5.2–

Таблица 4.1.5.2.5.2

| №№ п/п | Тип предприятия или зоны | Количество рабочих мест на расчетный срок 2030 год мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Сельскохозяйственные и производственные предприятия |  |
| 1 | Сохраняемые предприятия строительства | 20 |
| 2 | Сохраняемые сельскохозяйственные предприятия | 200 |
|  | Итого по п.п.1-2 | 220 |
|  | Рекреационные предприятия |  |
| 3 | Горнолыжный курорт «Снежный» | 109 |
| 4 | Горнолыжный центр «Золотая долина» | 148 |
| 5 | Курорт «Красное озеро» | 255 |
| 6 | Рекреационная зона на северо-восточном берегу озера Красное у деревни Светлое | 129 |
| 7 | Рекреационная зона на юго-восточном берегу озера Красное в деревне Светлое | 38 |
| 8 | Рекреационная зона восточнее деревни Светлое | 115 |
| 9 | Рекреационная зона на берегах реки Вуокса и Булатная | 110 |
| 10 | Рекреационная зона на берегу озера Правдинское | 44 |
|  | Итого по п.п.3-10 | 948 |
|  | Всего по п.п.1-10 | 1168 |

Количество рабочих мест в учреждениях и на предприятиях обслуживания Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок определено в соответствии с утвержденными методиками составления типовых штатных расписаний, с учетом статистических данных.

Результаты расчета количества рабочих мест в учреждениях и на предприятиях обслуживания Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок по Варианту 1 представлены в таблице 4.1.5.2.6.1 -

Таблица 4.1.5.2.6.1

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Расчетная ед.изм. | Кол-во расчетных единиц | Кол-во рабочих мест на объектах социальной инфраструктуры на расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на расчет-ную ед. | Всего |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест (детских) | 181 | 0,12 | 22 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест (школьных) | 500 | 0,08 | 40 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары | 1000 жителей | 6,91 | 18,85 | 130 |
| 4 | Предприятия розничной торговли и быт обслуживания | 1000 жителей | 6,91 | 25,77 | 178 |
| 5 | Предприятия общественного питания (не включая размещаемые на объектах рекреации) | посадочных мест | 527 | 0,1 | 53 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства | мест зала | 250 | 0,028 | 7 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе |  |  |  | 0 |
| 7 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 1600 | 0,01 | 16 |
| 8 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 375 | 0,035 | 13 |
| 9 | Учреждения управления, социальные, персональные, коммунальные услуги | 1000 жителей | 6,91 | 12 | 83 |
|  | Итого |  |  |  | 542 |

Результаты расчета количества рабочих мест в учреждениях и на предприятиях обслуживания Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок по Варианту 2 представлены в таблице 4.1.5.2.6.2 -

Таблица 4.1.5.2.6.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Расчетная ед.изм. | Кол-во расчетных единиц | Кол-во рабочих мест на объектах социальной инфраструктуры на расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на расчет-ную ед. | Всего |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест (детских) | 156 | 0,12 | 19 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест (школьных) | 484 | 0,08 | 39 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары | 1000 жителей | 3,96 | 18,85 | 75 |
| 4 | Предприятия розничной торговли и быт обслуживания | 1000 жителей | 3,96 | 25,77 | 102 |
| 5 | Предприятия общественного питания (не включая размещаемые на объектах рекреации) | посадочных мест | 527 | 0,1 | 53 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства | мест зала | 250 | 0,028 | 7 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе |  |  |  | 0 |
| 7 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | м2 площади пола | 1400 | 0,01 | 14 |
| 8 | бассейны плавательные | м2 зеркала воды | 312 | 0,035 | 11 |
| 9 | Учреждения управления, социальные, персональные, коммунальные услуги | 1000 жителей | 3,96 | 12 | 48 |
|  | Итого |  |  |  | 368 |

Как следует из таблиц 4.1.5.2.4 и 4.1.5.2.5 общее расчетное количество рабочих мест на территории Красноозёрного сельского поселения на 2030 год составит –

по Варианту 1  – 1,75 тыс. мест, в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 1,21 тыс.чел. (69 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 0,54 тыс.чел. (31 %).

по Варианту 2  – 1,54 тыс. мест, в том числе –

- на градообразующих предприятиях                          - 1,17 тыс.чел. (76 %);

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 0,37 тыс.чел. (24 %).

Таким образом, на расчетный срок обеспеченность местами приложения труда в пределах поселения будет выше существующей – 78 %, ее величина составит – по Варианту 1 – 81 %, по Варианту 2 – 79 %, что позволяет обосновать предлагаемую величину численности постоянного населения на расчетный срок по Варианту 1 – 4,40 тыс.чел., по Варианту 2 – 3,69 тыс.чел.

В качестве основного принят Вариант 12 с более высоким, чем по Варианту 2, использованием потенциала Красноозёрного сельского поселения при меньшей общей численности населения.

Далее все обоснования (текстовые и графические) выполнены по основному Варианту 1.

После достижения фактической численности населения, проживающего в отдельных населенных пунктах Красноозёрного сельского поселения, величин, установленных областным законом от 15 июня 2010 года №32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» необходимо выполнить регламентированные законом мероприятия по изменению категории этих населенных пунктов. Предложения по изменению категорий населенных пунктов представлены в таблице 4.1.5.2.10 –

Таблица 4.1.5.2.10

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Категория населенного пункта | Население тыс.чел. | Категория населенного пункта | Население тыс.чел. | Категория населенного пункта |
| 1 | Васильево | 0,006 | деревня | 0,09 | деревня | 0,40 | село |
| 2 | Красноозёрное | 0,909 | деревня | 0,96 | село | 1,14 | поселок |
| 3 | Светлое | 0,110 | деревня | 0,25 | деревня | 0,80 | село |
| 4 | Силино | 0,013 | деревня | 0,10 | деревня | 0,46 | село |
| 5 | Четверяково | 0,015 | деревня | 0,25 | деревня | 1,16 | село |

4.1.5.3. Жилищный фонд

Объем проектируемого жилищного фонда определен из условия обеспечения средней жилищной обеспеченности для планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками – 60 м2 на 1 чел.

Расчет площади жилищного фонда на 1 очередь строительства и на расчетный срок по населенным пунктам Красноозёрного сельского поселения по основному Варианту 1 представлен в таблице 3.1.5.3.1.

Расчет прироста жилищного фонда по населенным пунктам Красноозёрного сельского поселения

Таблица 4.1.5.3.1

| Наименование функциональной зоны | Норма жилищной обеспеченности м2 общ. площади на 1 чел. | Прирост населения тыс.чел. | Прирост жилого фонда тыс.м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Деревня Васильево |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2 | 60 | 0,06 | 0,36 | 3,60 | 21,60 |
| Деревня Красноозёрное |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2 | 60 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 25,200 |
| Деревня Светлое |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2 | 60 | 0,27 | 0,77 | 16,20 | 46,20 |
| Деревня Силино район 1 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2 | 60 | 0,04 | 0,42 | 2,40 | 25,20 |
| Деревня Силино район 2 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2 | 60 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 9,00 |
| Деревня Четверяково район 1 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2 | 60 | 0,28 | 0,74 | 16,80 | 44,40 |
| Деревня Четверяково район 2 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная отдельностоящая застройка с участками Ж 2 | 60 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 28,80 |

В сводной таблице 4.1.5.3.2 отражено распределение объема жилищного строительства для постоянного проживания в населенных пунктах на территории Красноозёрного сельского поселения до 2030 год -

Таблица 3.1.5.2

| №№ п/п | Наименование жилых зон | Объем жилищного строительства |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2020 года | до 2030 года |
|  |  | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Всего по жилым зонам в том числе: | 39,00 | 100,0 | 200,40 | 100,0 |
| 1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с участками с участками Ж 2 | 39,00 | 100,0 | 200,40 | 100,0 |

В связи с предлагаемым сокращением санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружении в деревне Красноозёрное снос жилой застройки не предусмотрен.

В таблице 4.1.5.2.4 представлена динамика роста общей площади жилищного фонда для постоянного проживания по типам жилых зон на территории Красноозёрного сельского поселения до 2030 года -

Таблица 3.1.5.2.4

| №№ п/п | Наименование жилых зон | Площадь жилищного фонда (общая площадь домов/квартир) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Всего по жилым в том числе: | 18,90 | 100,0 | 57,90 | 100,0 | 219,30 | 100,0 |
| 1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с участками Ж 2 | 6,30 | 33,3 | 45,30 | 78,2 | 206,70 | 94,3 |
| 2 | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 эт.вкл.) Ж 3 | 12,60 | 66,7 | 12,60 | 21,20 | 12,60 | 5,7 |

По данным таблицы 3.1.5.2.3 видно, что к расчетному сроку на территории Красноозёрного сельского поселения предусматривается изменение структуры жилищного фонда для постоянного проживания – увеличение доли индивидуальной отдельностоящей застройки в общем объеме жилищного фонда с 33,3 % до 94,3 %.

4.1.5.4.Социальная инфраструктура

Для удовлетворения социальных нужд населения Тип предприятия или зоны в проекте предусмотрено строительство основных объектов социальной инфраструктуры, в том числе –

местного значения муниципального района -

- учреждений образования (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы);

- объектов здравоохранения (стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения);

местного значения муниципального образования -

- объектов здравоохранения (аптеки, раздаточные пункты молочной кухни);

- предприятий розничной торговли и общественного питания;

- предприятий бытового обслуживания;

- отделений связи и филиалов банков;

- учреждений культуры и искусства (помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы);

- физкультурно-спортивных сооружений (помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, бассейны, плоскостные сооружения);

- учреждений для работы с детьми и молодежью.

Нормативная потребность на первую очередь и на расчетный срок в объектах социальной инфраструктуры определена с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства». Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры представлен в целом по муниципальному образованию в таблице 4.1.5.4.1, по отдельным населенным пунктам – в таблице 4.1.5.4.2.

Потребность в медицинской помощи населению определена в соответствии с расчетами потребности, произведенными Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, федеральные нормативы скорректированы на основании структуры взрослого и детского населения поселения

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях определена в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации №1683-р от 19.10.1999 г.

Потребность в учреждениях для работы с детьми и молодежью определена в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 г. №618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области».

В проекте предусмотрено на уровне кварталов строительство магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, почтовых отделений и филиалов банков. Помимо этого, в общественно-деловой зоне населенных пунктов предусмотрено формирование торгово-развлекательных центров с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские и салоны красоты), культурно-досуговых центров с кинозалами и спортивно-досуговых центров.

При размещении объектов социальной инфраструктуры по территории сельского поселения принимались во внимание следующие факторы –

- размещение населения по территории сельского поселения;

- требования по нормативной доступности объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение возможности пешеходной и (или) транспортной доступности объектов;

- необходимость обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- экономически оправданная вместимость единичных объектов с учетом необходимого изменения категории отдельных населенных пунктов после достижения фактической численности населения, проживающего в этих населенных пунктах, величин, установленных областным законом №32-оз от 15 июня 2010 года «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Объекты социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры), размещены в пределах пешеходной доступности от линий пассажирского транспорта для обеспечения доступа к ним маломобильных групп населения.

Проектные предложения по строительству объектов социальной инфраструктуры на территории Красноозёрного сельского поселения отражены на листе ГП-3 «Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения» в томе II книге 1 «Схемы» и в таблице 4.1.5.4.3.

В таблице 4.1.5.4.4 представлены проектные данные по обеспеченности населения Красноозёрного сельского поселения объектами социальной инфраструктуры на первую очередь и расчетный срок с учетом предлагаемого размещения объектов.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в целом по Красноозёрному сельскому поселению

Таблица 4.1.5.4.1.1

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Существ. количество | Нормативная потребность* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь 2020 г. | Расч.срок 2030 г. |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 56 | 60 | 155 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 134 | 197 | 506 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 16 | посещений в смену | 13 | 27 | 109 |
| 4 | Стационары | 5 | коек | 0 | 8 | 34 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0 | 0 | 0,20 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 364 | 563 | 1935 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 527** | 16 | 56 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 0 | 5 | 13 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 4 | 14 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 250 | 84 | 215 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  | мест | 0 |  | 0 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола |  | 600 | 1542 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 162 | 129 | 331 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0 | 3,34 | 8,58 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | - | 44 | 111 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | - | 0,41 | 1,06 |

*   по п.п.3-7 и 9-11 расчет выполнен с учетом временного населения населенных пунктов

** включая предприятия, обслуживающие посетителей горнолыжных курортов в деревне Васильево

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры по отдельным населенным пунктам

Таблица 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Деревня Васильево |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 2 | 13 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 8 | 43 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 16 | посещений в смену | 1 | 10 |
| 4 | Стационары | 5 | коек | 0 | 3 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 20 | 179 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 1 | 5 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 0 | 1 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 1 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 3 | 18 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  | мест |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 25 | 130 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 5 | 28 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,14 | 0,72 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 2 | 9 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Деревня Красноозёрное |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 32 | 47 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 105 | 153 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 16 | посещений в смену | 15 | 39 |
| 4 | Стационары | 5 | коек | 5 | 12 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 294 | 689 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 8 | 20 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 3 | 4 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 2 | 5 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 1 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 45 | 65 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  | мест |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 319 | 466 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 68 | 100 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 1,77 | 2,59 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 23 | 33 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Деревня Светлое |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 13 | 31 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 44 | 101 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 16 | посещений в смену | 6 | 20 |
| 4 | Стационары | 5 | коек | 2 | 6 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,1 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 129 | 358 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 4 | 10 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 1 | 3 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 1 | 3 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,1 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 19 | 43 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  | мест |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 133 | 308 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 29 | 66 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,74 | 1,72 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 10 | 22 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Деревня Силино район 1 |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 2 | 15 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 6 | 49 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 16 | посещений в смену | 1 | 13 |
| 4 | Стационары | 5 | коек | 0 | 4 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 17 | 230 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 0 | 7 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 0 | 1 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 2 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 2 | 21 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  | мест |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 18 | 151 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 4 | 32 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,10 | 0,84 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 1 | 11 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Деревня Четверяково район 1 |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 10 | 26 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 32 | 85 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 16 | посещений в смену | 4 | 12 |
| 4 | Стационары | 5 | коек | 1 | 4 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 78 | 207 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 2 | 6 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 1 | 2 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 1 | 1 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 14 | 36 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  | мест |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 98 | 259 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 21 | 56 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,55 | 1,44 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 7 | 19 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.2

| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед.изм. | Нормативное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Деревня Четверяково район 2 |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 1 | 18 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 2 | 58 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 16 | посещений в смену | 0 | 13 |
| 4 | Стационары | 5 | коек | 0 | 4 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 25 | 230 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 1 | 7 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 0 | 2 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 2 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 1 | 25 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  | мест |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 7 | 175 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 2 | 38 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,04 | 0,98 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 1 | 13 |

Проектные предложения по строительству объектов социальной инфраструктуры

на территории Красноозёрного сельского поселения

Таблица 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство (реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на период до 2020 г. | на период 2020-2030 г.г. |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость Площадь уч-ка одного объекта, га | Количество объектов | Вместимость Площадь уч-ка одного объекта, га |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение | деревня Светлое | мест | 1 | 25 0,10 | 1 | 50 0,20 |
| 1.2 | Детское дошкольное учреждение | деревня Силино район 1 | мест |  |  | 1 | 25 0,10 |
| 1.3 | Детское дошкольное учреждение | деревня Четверяково район 1 | мест |  |  | 1 | 25 0,10 |
|  | Итого по п.п. 1.1-1.3 |  | мест | 1 | 25 | 3 | 100 |
| 1.4 | Реконструкция существующей общеобразовательной школы | деревня Красноозёрное | мест |  |  | 1 | 500 0,25 |
|  | Итого по п.п. 1.4 |  | мест |  |  | 1 | 500 |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция существующего фельшерско-акушерского пункта | деревня Красноозёрное | посещений в смену | 1 | 25 0,30 | 1 | 110 0,30 |
|  | Итого по п.п. 2.1 |  | посещений в смену | 1 | 25 | 1 | 110 |
| 2.2 | Аптека | деревня Красноозёрное |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 2.2 |  |  | 1 |  |  |  |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на период до 2020 г. | на период 2020-2030 г.г. |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость одного объекта | Количество объектов | Вместимость одного объекта |
| 2.3 | Раздаточный пункт молочной кухни | деревня Красноозёрное | м2 общей площади |  |  | 1 | 15 |
| 2.4 | Раздаточный пункт молочной кухни | деревня Силино район 1 | м2 общей площади | 1 | 10 |  |  |
|  | Итого по п.п. 2.3-2.4 |  | м2 общей площади | 1 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия розничной торговли | деревня Васильево | м2 общей площади |  | 20 |  | 130 |
| 3.2 | Предприятия розничной торговли | деревня Красноозёрное | м2 общей площади |  | 85 |  | 485 |
| 3.3 | Предприятия розничной торговли | деревня Светлое | м2 общей площади |  | 170 |  | 120 |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли | деревня Силино район 1 | м2 общей площади |  | 20 |  | 170 |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли | деревня Силино район 2 | м2 общей площади |  |  |  | 35 |
| 3.6 | Предприятия розничной торговли | деревня Четверяково район 1 | м2 общей площади |  | 50 |  | 130 |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | деревня Четверяково район 2 | м2 общей площади |  |  |  | 190 |
|  | Итого по.п.п. 3.1-3.7 |  | м2 общей площади |  | 345 |  | 1260 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | деревня Силино район 1 | посадочных мест |  | 15 |  |  |
| 3.9 | Предприятия общественного питания | деревня Четверяково район 2 | посадочных мест |  |  |  | 15 |
|  | Итого по п.п. 3.8-3.9 |  | посад.мест |  | 15 |  | 15 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на период до 2020 г. | на период 2020-2030 г.г. |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость одного объекта | Количество объектов | Вместимость одного объекта |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Красноозёрное | рабочих мест | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3.11 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Светлое | рабочих мест | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3.12 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Силино район 1 | рабочих мест |  |  | 1 | 2 |
| 3.13 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Четверяково район 1 | рабочих мест |  |  | 1 | 2 |
| 3.14 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Четверяково район 2 | рабочих мест |  |  | 1 | 2 |
|  | Итого по п.п. 3.1-3.14 |  | рабочих мест | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | Связь и банковское обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Филиал банка | деревня Красноозёрное | операционное место | 1 | 3 |  |  |
|  | Итого по п.п. 4.1 |  | м2 общей площади | 1 | 3 |  |  |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спортивно-досуговый комплекс | деревня Красноозёрное | м2 площади зала | 1 | 1600 |  |  |
|  | Итого по п.п. 5.1 |  | м2 площади зала | 1 | 1600 |  |  |
| 5.2 | Бассейн плавательный | деревня Красноозёрное | м2 площади зала |  |  | 1 | 375 |
|  | Итого по п. 5.2 |  | м2 площади зала |  |  | 1 | 375 |

продолжение таблицы 4.1.5.4.3

| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Ед.изм. вмести-мости | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на период до 2020 г. | на период 2020-2030 г.г. |
|  |  |  |  | Количество объектов | Вместимость одного объекта | Количество объектов | Вместимость одного объекта |
| 5.3 | Плоскостные сооружения | деревня Васильево | тыс.м2 |  | 0,14 |  | 0,58 |
| 5.4 | Плоскостные сооружения | деревня Красноозёрное | тыс.м2 |  | 1,77 |  | 0,82 |
| 5.5 | Плоскостные сооружения | деревня Светлое | тыс.м2 |  | 0,74 |  | 0,98 |
| 5.6 | Плоскостные сооружения | деревня Силино район 1 | тыс.м2 |  | 0,10 |  | 0,74 |
| 5.7 | Плоскостные сооружения | деревня Силино район 2 | тыс.м2 |  |  |  | 0,29 |
| 5.8 | Плоскостные сооружения | деревня Четверяково район 1 | тыс.м2 |  | 0,55 |  | 0,89 |
| 5.9 | Плоскостные сооружения | деревня Четверяково район 2 | тыс.м2 |  | 0,04 |  | 0,94 |
|  | Итого по п.5.3-5.9 |  | тыс.м2 |  | 3,34 |  | 5,24 |
| 6.1 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта |  | м2 общей площади |  | 44 |  | 67 |
|  | Итого по п.6.1 |  | м2 общей площади |  | 44 |  | 67 |

Проектные предложения по обеспеченности населения

Красноозёрного сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Таблица 4.1.5.4.4

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Существующее кол-во | Кол-во на первую очередь 2020 г. | Кол-во на расч.срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест (объект) | 56 (1)/53 | 81 (2)/47,4 | 181 (5)/41,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы всего /1000 чел. | мест (объект) | 134 (1)/127 | 134 (1)/78,4 | 500 (1)/113,6 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения - всего /1000 чел. | посещений в смену (объект) | 13 (1)/12,4 | 35 (1)/17,4(1) | 110 (1)/15,9(1) |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения, всего /1000 чел. | койка | - | - | - |
| 5 | Аптеки, всего /1000 чел. | объект | - | 1/0,5(1) | 1/0,1(1) |
| 6 | Предприятия розничной торговли всего/1000 чел. | кв.м торговой площади | 364/316 | 709/353(1) | 1969/285(1) |
| 7 | Предприятия общественного питания всего /1000 чел. | посадочное место | 527/457(2) | 542/270(1) | 557/81(1) |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни всего /1000 чел. | кв.м общей площади | - | 10/5,9 | 25/5,7 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания всего /1000 чел. | рабочих мест | - | 4/2,0(1) | 15/2,2(1) |
| 10 | Отделения связи, всего /1000 чел. | объект | 1/0,9 | 1/0,5(1) | 1/0,1(1) |
| 11 | Филиалы сбербанка, всего /1000 чел. | операционныхмест (объект) | - | 3 (1)/1,5(1) | 3 (1)/0,4(1) |
| 12 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы всего /1000 чел. | мест зала (объект) | 250 (1)/237 | 250 (1)/146 | 250 (1)/56,8 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе: |  |  |  |  |
| 13.1 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, всего /1000 чел. | кв.м площади пола (объект) | 162 (1)/154(3) | 1600 (1)/935 | 1600 (1)/364 |
| 13.2 | бассейны плавательные, всего /1000 чел. | кв.м зеркала воды (объект) | - | - | 375 (1)/85,2 |
| 13.3 | плоскостные сооружения, всего /1000 чел. | тыс. кв.м | - | 3,34/1,95 | 8,58/1,95 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта всего /1000 чел. | кв.м | - | 44/25,7(4) | 111/25,2(4) |
| 15 | Кладбище (в северной части деревни Красноозёрное) всего /1000 чел. | га (объект) | - | - | 5,33 (1)/1,2 |

(1)     с учетом численности сезонного населения, проживающего в населенных пунктах;

(2)     включая предприятия, размещенные на горнолыжных курортах;

(3)    с учетом спортивного зала в общеобразовательной школе деревни Красноозёрное

(4)     на базе учреждений культуры и спорта

4.2. Решения по развитию транспортной инфраструктуры

Для обеспечения грузо - и пассажироперевозок на территории Красноозёрного сельского поселения предусмотрено дальнейшее развитие автомобильного транспорта.

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отражены на листе ГП-6 «Схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры» в томе II книге 2 «Схемы».

Транспорт

Автомобильные транспортные потоки в Красноозёрного сельского поселения будут формироваться на следующих направлениях –

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – административный центр муниципального образования Приозерский муниципальный район (город Приозерск);

- сельское поселение – административный центр поселения (деревня Красноозёрное);

- связи между населенными пунктами.

В транспортных потоках будет присутствовать грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

Для выполнения пассажироперевозок на территории Красноозёрного сельского поселения предусмотрено:

- дальнейшее развитие автобусного движения и маршрутных такси, обеспечивающее необходимые маршруты по основным направлениям пассажиропотоков внутри поселения и за его пределы;

- привязка автобусных маршрутов к железнодорожным станциям, расположенным на территориях смежных поселений для возможности использования железнодорожного транспорта при поездках по трудовым и культурно-бытовым целям.

- развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта – организация стоянок, строительство станций технического обслуживания и автозаправочных станция

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры) в проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусмотрены линии пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от указанных объектов социальной инфраструктуры.

Пути сообщения

В проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения выделяются два типа автодорог:

- первый тип – магистральные автодороги регионального значения III технической категории, составляющие структурную основу автодорожной сети территории и несущие на себе основные объемы движения;

- второй тип – региональные и местные автодороги IY-Y технических категорий, обеспечивающие связность сети в целом, а также транспортное обслуживание существующих и проектируемых объектов с выходом на магистральную сеть.

Проектируемая дорожная сеть Красноозёрного сельского поселения увязана с сетью существующих магистральных автодорог и дорожной сетью сопредельных территорий.

Каркас дорожной сети составят автодороги первого типа, в том числе:

- в меридиональном направлении – автодорога регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное»;

- в широтном направлении – участки автодорог регионального значения «Пески - Сосново - Подгорье» и «Подъезд к деревне Пчёлино».

Вспомогательная сеть дорог второго типа, обеспечивающая связность сети в целом, с учетом необходимости обеспечения подъезда автотранспорта к каждому существующему и проектируемому объекту, примыкает к магистральным автодорогам либо правыми поворотами, либо, в отдельных случаях регулируемыми перекрестками с преобладанием разрешающего сигнала по основному направлению.

Внутри населенных пунктов автодороги местного значения выполняют функции поселковых дорог и главных улиц населенных пунктов.

На территории Красноозёрного сельского поселения на расчетный срок предполагается сохранение существующей системы магистральных автомобильных дорог регионального значения и развитие сети автодорог местного значения путем реконструкции существующих проселочных дорог.

В проекте генерального плана предусмотрено:

- учет необходимости реконструкции автодороги регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное» на участке, проходящим по территории деревни Красноозёрное с расширением проезжей части до 7,0 – 3,96 км;

- учет необходимости реконструкции автодороги регионального значения «Подъезд к деревне Васильево» с расширением проезжей части до 7,0 и заменой покрытия на асфальто-бетонное – 2,20 км;

- реконструкция дорог местного значения с заменой дорожного покрытия на асфальто-бетонное общей протяженностью до 2020 года – 39,40 км, включая подъезд к деревне Силино;

- реконструкция существующих проселочных дорог с заменой дорожного покрытия на асфальто-бетонное, расширением проезжей части до нормативных габаритов и переводом их в автомобильные дороги местного значения IY-Y категории общей протяженностью до 2030 года – 31,49 км, в том числе до 2020 года – 15,70 км;

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Красноозёрного сельского поселения к 2030 году составит – 118,19 км, в том числе:

- регионального значения III-IY категории – 35,10 км;

- местного значения IY-Y  – 83,09 км.

Расчетная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Красноозёрного сельского поселения составит к 2020 году – 410 км на 1000 км2, к 2030 году - 481 км на 1000 км2.

В проекте генерального плана предусмотрено развитие улично-дорожной сети в жилой застройке населенных пунктов Красноозёрного сельского поселения до 2030 года:

- строительство улиц с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м без учета второстепенных проездов в жилой застройке до 2030 года – 24,21 км, в том числе до 2020 года – 18,48 км;

- реконструкция существующих улиц в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков – до 2030 года – 46,13 км, в том числе до 2020 года – 45,03 км.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в соответствии с требованиями п.11.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусмотрена организация светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной населенных пунктов.

В проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусматривается создание условий для использования велотранспорта – выделение велодорожек на улицах в жилой застройке, на поселковых дорогах и на рекреационных территориях общей протяженностью до 2020 года – 30,15 км.

Предприятия по обслуживанию легкового транспорта

Потребность в предприятиях по обслуживанию легкового транспорта определена при уровне автомобилизации в соответствии с п.3.5.213 проекта региональных норм «Градостроительное проектирование Ленинградской области» на 1 очередь строительства - 338 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок – 485 автомобилей на 1000 жителей.

Расчет количества легковых автомобилей срок по населенным пунктам Красноозёрного сельского поселения на первую очередь и расчетный срок по основному варианту  представлен в таблице 4.2.2 –

Таблица 4.2.2

| №№ п/п | Населенный пункт | Население, тыс.чел | Количество легковых автомобилей, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | деревня Васильево | 0,07 | 0,37 | 24 | 179 |
| 2 | деревня Красноозёрное | 0,91 | 1,33 | 308 | 645 |
| 3 | деревня Светлое | 0,38 | 0,88 | 128 | 427 |
| 4 | деревня Силино в том числе | 0,05 | 0,58 | 17 | 282 |
| 4.1 | район 1 | 0,05 | 0,43 | 17 | 209 |
| 4.2 | район 2 | 0,00 | 0,15 | 0 | 73 |
| 5 | деревня Четверяково в том числе | 0,30 | 1,24 | 102 | 602 |
| 5.1 | район 1 | 0,28 | 0,74 | 95 | 359 |
| 5.2 | район 2 | 0,02 | 0,50 | 7 | 243 |
|  | Всего | 1,71 | 4,40 | 579,00 | 2135,00 |

Постоянное хранение автомобилей предусмотрено –

- для жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами с участками – на приусадебных участках;

- для жителей зон застройки многоквартирными жилыми домами - на общедоступных стоянках/гаражах.

Расчет потребности в местах постоянного хранения на общедоступных стоянках/гаражах по населенным пунктам Красноозёрного сельского поселения на первую очередь и расчетный срок по основному варианту отражен в таблице 4.2.3 –

Таблица 4.2.3

| №№ п/п | Населенный пункт | Доля населения, проживающая в многоквартирной застройке, % | Количество мест постоянного хранения на общедоступных одно- и многоуровневых стоянках (гаражах) тыс.маш.-мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| 1 | деревня Красноозёрное | 56 | 33 | 0,17 | 0,21 |
|  | Всего | 56 | 33 | 0,17 | 0,21 |

В соответствии с требованиями п.11.26 и п.11.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для обслуживания легкого автотранспорта постоянных жителей Красноозёрного сельского поселения на территории муниципального образования к расчетному сроку предусматривается разместить –

- автозаправочные станции - 2 объекта (в деревне Красноозёрное и деревне Светлое);

- станции технического обслуживания - 2 объекта (в деревне Красноозёрное и деревне Светлое).

4.3.  Решения по развитию инженерной инфраструктуры

Обоснование решений по развитию инженерной инфраструктуры Красноозёрного сельского поселения, в том числе расчет инженерных нагрузок, – см. в книге 1 «Инженерное обеспечение территории» тома III «Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры отражены на листе ГП-7 «Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры» в томе II книге 2 «Схемы».

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры на территории Красноозёрного сельского поселения разработаны с учетом необходимого развития инженерной инфраструктуры на сопредельных территориях.

4.3.1.  Решения по инженерному обеспечению

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения предполагается осуществлять на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды предприятий. Суммарная тепловая нагрузка к 2020 году составит 21,49 Гкал/ч (24,99 МВт), к 2030 году - 54,29 Гкал/ч (63,13 МВт).

На расчетный срок на территории Красноозёрного сельского поселения предполагается использовать централизованную и децентрализованную системы теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать жилые дома многоквартирной жилой застройки и объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, дом культуры, вводимый в эксплуатацию в 2011 г.) в деревне Красноозёрное. Суммарная тепловая нагрузка по объектам централизованного теплоснабжения к 2020 году составит 2,5 Гкал/ч (2,91 МВт), к 2030 году - 3,84 Гкал/ч (4,47 МВт). Суммарная мощность существующих котельных, расположенных на территории муниципального образования и обеспечивающих централизованное теплоснабжение, составляет 5,2 Гкал/ч (6,0 МВт).

В генеральном плане предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения Красноозёрного сельского поселения до 2030 года:

- реконструкция котельных, работающих на твердом топливе на природный газ;

- реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Красноозёрное;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения сельскохозяйственных, рекреационных объектов и объектов социальной инфраструктуры, не обеспеченных централизованным теплоснабжением.

Водоснабжение

Водоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Расчетный объем водопотребления на 2020 год составит 1,21 тыс.м3/сут, на 2030 год 3,30 тыс.м3/сут.

Источником хозяйственно–питьевого водоснабжения объектов Красноозёрного сельского поселения при расчетной водопотребности могут быть приняты подземные воды четвертичных и архей-протерозойских отложений (в деревнях Красноозёрное, Светлое, Силино), гдовского и четвертичного водоносных горизонтов (в деревнях Васильево и Четверяково).

В целях рационального использования подземных вод предусмотрена организация несколько автономных водозаборов, обеспечивающих водоснабжение существующих и проектируемых объектов.

В проекте генеральном плане предусматривается использование существующих водозаборов из подземных горизонтов и распределительной водопроводной сети в деревнях Красноозёрное, Светлое и бурение новых водозаборных скважин в деревнях Васильево, Силино и Четверяково

В проекте генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения Красноозёрного сельского поселения до 2030 года:

- реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников – 11 шт., в том числе в деревне Светлое - 2 шт., в деревне Красноозёрное – 9 шт.;

- строительство новых водозаборных скважин – 12 шт., в том числе в деревне Васильево – 2 шт., в деревне Светлое – 2 шт, в деревне Силино – 4 шт, в деревне Четверяково – 4 шт. (в районе 1 - 2 шт., в районе 2 - 2 шт.);

- реконструкция существующей станции водоподготовки в деревне Красноозёрное с увеличением производительности до 1000 тыс.м3/сут;

- проектирование и строительство станций водоподготовки – 6 шт. в остальных населенных пунктах (необходимость водоподготовки определяется после бурения разведочных скважин);

- строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) в комплексе станций водоподготовки в каждом населенном пункте деревнях емкостью 2х600 м3 для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на наружное пожаротушение;

- реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть от проектируемых водозаборов;

- строительство распределительной сети в населенных пунктах.

Канализация

В проекте предусматривается отведение от объектов Красноозёрного сельского поселения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков. Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков к 2020 году составит 0,76 тыс.м3/сут, к 2030 году - 2,40 тыс.м3/сут.

Согласно технических условий Невско-Ладожского бассейнового водного управления (см. в Приложениях) в проекте генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения на территории Красноозёрного сельского поселения до 2030 года:

- реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытового стока с увеличением производительности с 400 до 800  м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Красноозёрное;

- реконструкция существующей сети хозяйственно-бытовой канализации - и строительство новых канализационных коллекторов хозяйственно-бытового стока в деревне Красноозёрное;

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в каждом населенном пункте производительностью – в деревне Васильево – 310 м3/сут, в деревне Светлое – 460 м3/сут, в районе 1 деревни Силино – 320 м3/сут, в районе 2 деревни Силино – 100 м3/сут, в районе 1 деревни Четверяково – 200 м3/сут, районе 2 деревни Четверяково 2 – 160 м3/сут и 100 м3/сут;

- строительство канализационных коллекторов хозяйственно-бытового стока для деревень Силино, Четверяково, Светлое, Васильево;

- строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока по индивидуальным проектам.

В соответствии с требованием федеральных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, хозяйственно-бытовые сточные воды перед сбросом в водоем должны пройти полную биологическую очистку.

Отведение ливневого стока от деревень Красноозёрное сельское поселения при наличии соответствующих мероприятий (очистка дождевых вод с автомагистралей и автостоянок) может быть выполнено на рельеф.

Газоснабжение

Газоснабжение объектов на территории Красноозёрного сельского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом. Суммарный расчетный расход газа составит на 2020 год – 2,97 тыс.м3/ч, на 2030 год – 7,62 тыс.м3/ч.

Газоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды централизованно природным газом и децентрализованно сжиженным газом.

В соответствии с техническими условиями на газоснабжение, выданными ОАО «Леноблгаз» (см. письмо исх.№ 2-20/1806/10 от 04.04.2010 года в Приложениях) газоснабжение потребителей Красноозёрного сельского поселения возможно осуществить от ГРС «Коробицыно» по действующим сетям высокого давления II категории природного газа, проходящих по территории Красноозёрного сельского поселения. Деревню Силино возможно газифицировать от ГРС «Коробицыно» и строящегося газопровода высокого давления II категории диаметром 160 мм. Деревню Четверяково возможно газифицировать от ГРС «Коробицыно» и строящегося газопровода высокого давления II категории диаметром 160 мм.

В проекте генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы газоснабхения на территории Красноозёрного сельского поселения до 2030 года:

- учет необходимости строительства газораспределительных пунктов;

- учет необходимости строительства газопроводов среднего давления;

- учет необходимости завершения строительства газопровода высокого давления до деревень Силино, Четверяково (в районы 1,2) .

- учет необходимости строительства распределительных сетей в населенных пунктах;

- учет необходимости соединения газораспределительных сетей деревень Красноозёрное, Четверяково, Светлое для обеспечения надежности газоснабжения.

Электроснабжение

Суммарная расчетная электрическая нагрузка от объектов, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, составит на 2020 года – 4,68 тыс.кВА, на 2030 года – 12,12 тыс.кВА.

Электроснабжение потребителей Красноозёрного сельского поселения будет осуществляться от сетей системы «Ленэнерго» через существующие понизительные подстанции № 330 «Мичуринская» и «Гранит» и проектные подстанции «Красноозёрное» («ОАО УЭК») и «Климово».

Распределение электроэнергии по территории муниципального образования будет осуществляться по воздушным и кабельным линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселении.

В проекте генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы электроснабхения на территории Красноозёрного сельского поселения до 2030 года:

- учет необходимости реконструкции электроподстанции ПС 110кВ/10кВ № 330 «Мичуринская» с увеличением мощности до 2х25 МВА;

- учет необходимости реконструкции электроподстанции ПС 35/10 кВ «Гранит» с увеличением мощности до 2х6,3 МВА;

- учет необходимости проектирования и строительства между деревнями Красноозёрное и Четверяково (район 1) ПС 35/10 кВ «Красноозёрное» («ОАО УЭК») с установленной мощностью 2х10 МВА;

- учет необходимости проектирования и строительства южнее озера Вуокса у реки Булатная ПС 35/10 кВ «Климово» с установленной мощностью 2х6,3 МВА;

- учет необходимости строительства понизительных трансформаторных подстанций - 19 шт.;

- учет необходимости строительства распределительных линий напряжением 6/10 кВ.

Связь

На территории Красноозёрного сельского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- развитие стационарной телефонной связи со строительством мини АТС в населенных пунктах и распределительной сети до 2020 года - 0,75 тыс.точек подключения, на период 2020-2030 годы – 0,96 тыс.точек;

- развитие сети радиовещания до 2020 года - 0,69 тыс.точек подключения, на период 2020-2030 годы – 0,88 тыс.точек подключения;

- развитие сети телевидения до 2020 года ,35 тыс.точек подключения, на период 2020-2030 годы – 1,75 тыс.точек подключения c завершением развития сети кабельного телевидения и перевода систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

4.3.2.  Инженерно-технические требования при освоении территории

муниципального образования

Для возможности развития территории Красноозёрного сельского поселения необходимо выполнить следующие инженерно-технические требования:

- проведение работ по оценке и утверждению запасов подземных вод;

- утверждение лимитов на расчетные инженерные нагрузки в энергоснабжающих организациях;

- строительство или реконструкция головных источников инженерного обеспечения, магистральных и распределительных инженерных сетей;

- согласование точек сброса очищенных хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод;

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытового и поверхностного стока.

4.3.3.  Инженерная подготовка территории

При разработке генерального плана Красноозёрного сельского поселения учтены особенности ландшафтных связей, формирования гидрографической сети, природных и техногенных процессов. Размещение проектируемой жилой и нежилой застройки выполнялось с учетом обеспечения благоприятных условий для сохранения ландшафтно-экологических комплексов.

При инженерной подготовке территории Красноозёрного сельского поселения необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- сохранение при вертикальной планировке характера рельефа территории проектирования;

- при вертикальной планировке осваиваемых территорий сохранение существующих отметок автодорог местного значения как директивных;

- организацию земляных работ в границах лесных территорий в минимальных объемах из условий обеспечения приоритетного и максимального сохранения зеленых насаждений;

- организация поверхностного стока в условиях выраженного рельефа при минимально возможном перераспределении водосборных площадей поверхностных водотоков, сохранении основных мелиоративных каналов как оградительных, транспортирующих транзитный сток и водоприемников поверхностного стока, как с прилегающих территорий, так и с проектируемых.

- понижение уровня грунтовых вод на территориях рекреационных зон в основном с использованием существующей осушительной сети;

- рекультивация нарушенных территорий путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

4.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При разработке проекта генерального плана Красноозёрного сельского поселения учтено расположение на территории муниципального образования зарегистрированных в департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области (см. письмо исх. № 1316 от 19.08.2011 г. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация) объектов культурного наследия регионального значения, вновь выявленных объектов культурного наследия и незарегистрированных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в том числе:

объекты культурного наследия регионального значения -

- братское кладбище советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в том числе Герой Советского Союза Розанов Василий Петрович (1913 - 1940), в 30 км к западу от пос.Сосново; в 3 км к северо-востоку от деревни Красноозёрное, в лесу, у озера;

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., 4,5 км северо-восточнее деревни Красноозёрное, близ дороги;

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в 20 км от пос.Мичуринское, в 2 км западнее деревни Силино;

выявленные объекты культурного наследия -

- месторождение к/слоя Силино 1, 0,2 км западнее северо-западной окраины деревни Силино, северо-восточный берег озера Правдинское, на мысу высотой 17-17,5 м над уровнем моря, 3-4 м над водой;

- стоянка Силино 2, 0,2 км западнее северо-западной окраины деревни Силино, северо-восточный берег озера Правдинское, вблизи ст.Силино, высотой 19 м над уровнем моря, 5 м над водой;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, -

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., 1,9 км северо-восточнее деревни Васильево, в лесу.

На сегодняшний день территории и зоны охраны перечисленных объектов культурного наследия не установлены. По объектам культурного наследия, для которых проекты зон охраны не разработаны, первоочередным мероприятием является разработка и введение в действие проектов зон охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством, с установлением границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия.

До разработки и введение в действие проектов зон охраны объектов культурного наследия необходимо соблюдение требований Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории расположения объектов культурного наследия, в том числе:

- проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, согласовывать с государственным органом охраны памятников;

- не выполнять проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника за исключением работ по сохранению данного памятника, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проект проведения работ вносить разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия необходимо выполнить корректировку генерального плана муниципального образования с обязательным внесением в него изменений и дополнений.

Учитывая, что территория Красноозёрного сельского поселения в археологическом отношении не изучена, рекомендуется предусмотреть предварительное археологическое исследование участков, выделяемых под строительство.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территории боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

В случае обнаружения на территории муниципального образования объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры муниципального образования выполнение следующих мероприятий -

- корректировка Генерального плана с внесением в него обнаруженных объектов;

- проведение процедуры включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» в соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусмотрено:

- обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения;

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания;

- обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения, в том числе:

- строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) в комплексе станций водоподготовки в каждом населенном пункте деревнях емкостью 2х600  м3 для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на наружное пожаротушение;

- обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения из жилых районов на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по магистральным улицам районного и местного значения;

- обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июня 2008 год) и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» в проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусмотрено:

- размещение на территории муниципального образования пожарных депо с учетом предельно допустимого времени прибытия первого пожарного расчета 20 мин. – семь пожарных депо общей численностью 16 автомобилей, в том числе:

- в деревне Красноозёрное – пожарное депо Y типа на 4 автомобиля, (в том числе один автомобиль газодымозащитной службы, один автомобиль оборудованный автолестницей или автоподъемником), на земельном участке площадью 0,85 га;

- в деревне Светлое – пожарное депо Y типа на 2 автомобиля на земельном участке площадью 0,8 га;

- в деревне Васильево – пожарное депо Y типа на 2 автомобиля на земельном участке площадью 0,8 га;

- в районе 1 деревни Силино – пожарное депо Y типа на 2 автомобиля на земельном участке площадью 0,8 га;

- в районе 1 деревни Четверяково – пожарное депо Y типа на 2 автомобиля на земельном участке площадью 0,8 га;

- в районе 2 деревни Четверяково – два пожарных депо Y типа на 2 автомобиля каждое на земельных участках площадью 0,8 га.

- размещение пожарных депо на земельных участках, имеющих выезды на автодороги, улицы или дороги местного значения.

- возможность оборудования пожарных депо сетью телефонной связи и спецлиниями «01»;

- обеспечение устойчивости использования источников для пожаротушения;

- устройство подъездов к рекам и водоемам для забора воды пожарными машинами;

- соблюдение расстояний от границ многоквартирной застройки до лесных массивов не менее 50 м, от застройки индивидуальными жилыми домами не менее 15 м;

- организация беспрепятственного подъезда пожарных машин при ликвидации пожара;

- возможность обеспечением населенных пунктов и промышленных объектов телефонной связью, сетями радиофикации и телевизионным вещанием для оповещения населения;

- выполнение комплекса мер по защите древесной растительности от пожаров при строительстве (Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации).

4.6. Мероприятия по охране окружающей среды и

объектов животного мира

Для охраны окружающей среды, уменьшения вредного воздействия источников загрязнения в проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусмотрено:

- рациональное функциональное зонирование территории с учетом экологической обстановки;

- учет геомофологических элементов земной поверхности (уступов, склонов, скатов холмов, болот, долин рек и ручьев) в целях их сохранения при территориальном планировании;

- сохранение ценных сельскохозяйственным угодий действующих животноводческих предприятий в качестве пастбищ, сенокосов, пашни для выращивания кормов;

- учет необходимости модернизации животноводческой фермы ЗАО ПХ «Красноозёрное», расположенной в деревня Светлое, с уменьшением размера санитарно-защитной зоны от нее до 80 м;

- разработка проектов санитарно-защитных зон в соответствии с классом опасности объектов, организация зон с благоустройством территории, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов санитарно-защитных зон;

- разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов питьевого назначения и организация зон, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов зон охраны;

- при отсутствии утвержденных проектов зон санитарной охраны водозаборов питьевого назначения до их разработки и утверждения соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на территории расположения водозаборов.

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов водного фонда с благоустройством территории – посадка деревьев, близких к естественным лесам – ива ломкая, ольха черная/серая, на склонах - из широколиственных пород – дуб, ясень, вяз, липа;

- защита жилой застройки населенных пунктов от негативного воздействия автомобильного транспорта посредством формирования буферных общественно-деловых и рекреационных (парков, скверов) зон вдоль автомобильных дорог;

- создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов;

- обеспечение возможности перевода котельных на газовое топливо за счет развития системы газоснабжения муниципального образования;

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы;

- обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов за счет строительства новых и реконструкции существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

- строительство специальных очистных сооружений поверхностного стока;

- сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства;

- выполнение мелиоративных работ для предотвращения заболачивания почв.

При разработке проекта генерального плана Красноозёрного сельского поселения учтены требования ст.22 Федерального закона от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире». Предложенные в проекте градостроительные решения не окажут активного негативного воздействия на среду обитания объектов животного мира Красноозёрного сельского поселения.

4.7.  Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия по санитарной очистке территорий населенных пунктов Красноозёрного сельского поселения разработаны с учетом с требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.

В процессе жизнедеятельности населения Красноозёрного сельского поселения будут образовываться твердые нетоксичные отходы потребления - ТБО (класс опасности IY) и твердые коммунальные отходы, образующиеся от уборки прилегающей территории (класс опасности IY). Количество бытовых отходов на 1 очередь строительства и на расчетный срок генерального плана, определено по нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение М) и представлено в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1

| №№ п/п | Наименование отходов | Ед.изм. | Количество | Норматив на ед. изм. м3/год (т/год) | Объем отходов тыс.м3/год (тыс.т/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1 | Общее количество ТБО от постоянного населения с учетом общественных зданий (исключая крупногабаритные ТБО) | тыс.чел. | 1,71 | 4,40 | 1,45 (0,29) | 2,48 (0,50) | 6,38 (1,28) |
| 2 | Общее количество крупногабаритных ТБО (5 % от п.1) |  |  |  |  | 0,12 (0,03) | 0,32 (0,06) |
| 3 | Твердые коммунальные отходы (смет с убираемых асфальтовых покрытий) | тыс.м2 | 415,90 | 562,05 | 0,008 (0,005) | 3,33 (2,08) | 4,50 (2,81) |
|  | Итого по п.п.1-3 |  |  |  |  | 5,93 (2,61) | 11,20 (4,15) |
| 4 | Общее количество ТБО от сезонного населения | тыс.чел. | 1,17 | 3,56 | 1,1 (0,22) | 1,29 (0,26) | 3,92 (0,78) |
|  | Всего по п.п.1-4 |  |  |  |  | 7,22 (2,87) | 15,12 (4,93) |

Примечание: Объем отходов производственных объектов может быть определен только на следующей стадии проектирования по характеристикам конкретных предприятий.

В проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в количестве на 1 очередь генерального плана 2020 год – 7,22 м3/год (2,87 т/год), на расчетный срок генерального плана 2030 год – 15,12 м3/год (4,93 т/год), образующихся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного и сезонного населения, на полигон в поселке Тракторное муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

- вывоз промышленных отходов I-III класса опасности на полигон «Красный Бор», расположенный рядом с г.п.Красный Бор муниципального образования «Красноборское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области;

- ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

4.8. Мероприятия по охране объектов животного мира

При разработке проекта генерального плана Красноозёрного сельского поселения учтены требования ст.22 Федерального закона от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире».

Для охраны объектов животного мира в проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусмотрено сохранение среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

Предложенные в проекте градостроительные решения не окажут активного негативного воздействия на среду обитания объектов животного мира Красноозёрного сельского поселения.

5.  РЕГЛАМЕНТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Расположение зон с особыми условиями использования территории отражено на листе ГП-8 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями использования территории и размещения объектов культурного наследия» в томе II книге 2 «Схемы».

5.1. Санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны и специальные

зоны предприятий, сооружений и других объектов

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями для всех предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны или санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Санитарно-защитные и запретные зоны предприятий и других районов

Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией объектов и производств, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, по классу опасности:

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Использование территории санитарно-защитных зон и зон санитарных разрывов осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны:

- в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

- в санитарно-защитной зоне допускается размещать - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем, для предприятий IV, V классов опасности - Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, зоны санитарной охраны

объектов транспорта и инженерной инфраструктуры

Транспорт

В целях защиты от шума и сокращения поступления в атмосферный воздух или образования в нем вредных веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха в проекте генерального плана Красноозёрного сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- соблюдение санитарных разрывов от оси крайнего пути железных дорог до проектной жилой застройки не менее 100 м;

- соблюдение санитарных разрывов от бровки земляного полотна автомобильных дорог III категории до проектной жилой застройки не менее 100 м;

- соблюдение санитарных разрывов от бровки земляного полотна автомобильных дорог IY категории до проектной жилой застройки не менее 50 м;

- размещение на придорожных территориях в сторону перспективной жилой застройки шумо-газо-пылезащитного озеленения, устойчивого к действию выхлопных газов, с кустарником на полосе газона шириной не менее 10 м;

- периметральный тип застройки вдоль магистралей;

- нормативное озеленение территории санитарно-защитных зон и разрывов, озеленение внутриквартальной территории.

Теплоснабжение

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.10) величина санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, определяется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия (шум, вибрация, электромагнитные излучения), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В проекте предусматривается в качестве источников теплоснабжения на территории Красноозёрного сельского поселения использование существующих котельных и строительство новых котельных. Санитарно-защитные зоны от котельных при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м. На следующих этапах проектирования размеры санитарно-защитных зон должны быть уточнены в отдельных проектах с учетом специфики конкретных объектов и условий.

Водоснабжение

Проектируемая застройка обеспечивается водой на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и пожаротушение от реконструируемых водозаборных сооружений из подземных источников в деревнях Красноозёрное, Светлое и новых водозаборных скважин в деревнях Силино, Четверяково.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п.2.4) зона санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К основным мероприятиям, которые должны выполняться на территории зон санитарной охраны, относятся -

- мероприятия по первому поясу подземных источников водоснабжения:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса, В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

- мероприятия по второму и третьему поясам подземных источников водоснабжения;

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевёременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- дополнительные мероприятия по второму поясу подземных источников водоснабжения:

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоотведение

В проекте принята общесплавная система канализации с отведением хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на реконструируемые очистные сооружения в деревне Красноозёрное и проектные очистные сооружения в деревнях Силино, Четверяково, Светлое, Васильево. В проекте учитываются непременные условия устройства на отдельных объектах локальных сооружений очистки сточных вод до концентрации загрязняющих веществ, допустимых к сбросу в систему бытовой канализации.

Очистные сооружения должны очищать стоки до ПДК позволяющий сброс очищенных стоков в открытые водотоки. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.13) санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории принимается 100 м, закрытого типа – 50 м.

Газоснабжение

Расстояние от существующих и проектируемых магистральных газопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от классов и диаметра газопровода в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (приложения 1 и 2) –

- от населенных пунктов и дачных поселков до газопроводов 2 класса  диаметром до 300 мм - 75 м, свыше 300 мм – 125 м;

- от сельскохозяйственных полей - до газопроводов 2 класса  диаметром до 300 мм - 75 м, свыше 300 мм – 100 м;

- от рек и водоемов – 25 мм.

Электроснабжение

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.13) в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за которой напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее допускается принимать на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 (п.5.21) для электрических сетей напряжением свыше 1,0 кВ вдоль ВЛ устанавливаются охранные зоны, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 м – для ВЛ до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ до 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ до 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ до 220 кВ;

- 30 м – для ВЛ до 330 кВ.

Перечень основных существующих, реконструируемых и проектируемых объектов, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье населения и ограничивающих возможность развития жилой застройки на рассматриваемой территории, находящихся в непосредственной близости от нее, приведен в таблице 5.1.1 -

Таблица 5.1.1

| №№ п/п | Наименование | СЗЗ м | Класс опасности | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сельскохозяйственные объекты |  |  |  |
| 1 | ЗАО ПХ «Красноозёрное» - племенное животноводство и производство молочно-мясной продукции деревня Красноозёрное – 2299 голов крупного рогатого скота | 500 70 | II | - в северном, северо-западном направлении* - в южном, юго-за-падном, восточном направлении* |
| 2 | ЗАО ПХ «Красноозёрное» - племенное животноводство и производство молочной продукции деревня Светлое - 457 голов коз | 80 | IY | планируемое** |
|  | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 3 | Новое кладбище площадью 5,32 га (в северной части деревни Красноозёрное) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-15 |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 4 | Автозаправочные станции | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-5 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 5 | Реконструируемые канализационные очистные сооружения с увеличением производительности с 400 м3/сут до 800 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Красноозёрное | 150 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
| 6 | Проектные канализационные очистные сооружения производительностью 310 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Васильево | 150 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
| 5 | Проектные канализационные очистные сооружения производительностью 460 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Светлое | 150 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
| 7 | Проектные канализационные очистные сооружения производительностью 320 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Силино (район 1) | 150 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
| 8 | Проектные канализационные очистные сооружения производительностью 100 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Силино (район 2) | 100 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
| 8 | Проектные канализационные очистные сооружения производительностью 200 м3/сут. и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Четверяково (район 1) | 100 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
| 9 | Проектные канализационные очистные сооружения производительностью 160 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Четверяково (район 2) | 100 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
| 10 | Проектные канализационные очистные сооружения производительностью 100 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Четверяково (район 2) | 100 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.2 |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 11 | Отдельностоящие торговые комплексы и центры | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-6 |
| 12 | Отдельностоящие предприятия общественного питания | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-6 |
| 13 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-4 |
| 14 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-10 |

* по «Проекту обоснования предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны ЗАО ПХ «Красноозёрное», разработанному ООО «Агентство Эколог-СПб» в 2010 году, согласованному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» (Экспертное заключение №65 от 13.07.2011 г. см. в томе III книга 3 «Исходно-разрешительная документации»)

** с учетом необходимости модернизации предприятия и разработки проекта СЗЗ в соответствии с письмом ООО «Агентство Эколог-СПб» от 14.09.2011 г.

В целях обеспечения нормального режима эксплуатации радиоастрономической обсерватории Светлое Института прикладной астрономии Российской академии наук установлена специальная (координационная) зона радиоастрономической обсерватории. Размеры зоны приняты в соответствии с Научно-техническим обоснованием, выполненным в 2001 году Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук, согласованным Управлением государственного надзора за связью Санкт-Петербурга и Ленинградской области и утвержденным вице-президентом Российской академии наук, председателем президиума Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук, лауреатом Нобелевской премии академиком Алферовым Ж.И. 17 апреля 2001 г. В зоне должен соблюдаться особый порядок реализации проектов строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения) объектов, являющихся активными источниками электромагнитных излучений, в том числе:

- радиопередающие устройства;

- радиорелейные и радиолокационные станции;

- высоковольтные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше;

- промышленные системы высокой частоты (СВЧ-системы);

- двигатели постоянного тока мощностью выше 50 кВт.

Решения о возможности и условиях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов, являющихся активными источниками электромагнитных излучений, на территории специальной (координационной) зоны, принимается органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Ленинградской области с обязательным участием специалистов Института прикладной астрономии Российской академии наук.

5.2.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Гидрографическая сеть на территории Красноозёрного сельского поселения представлена озерами Вуокса, Красное, Журавлёвское, Луза, Крошка, Объезжее, Смоляное, Тихое и др., реками Булатная, Волочаевка, Красная, Пчелинка, Странница, ручьями Бурлук, Боровик, Глинистый, Говорливый, Звериный, Макеевский, Озорной, Рябинный, Четверяковский и другими безымянными ручьями, болотами Замошко, Зеленецкое, Коченево, Попутное и др.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г.) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Береговая полоса – это полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос для объектов водного фонда, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, установлен в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и представлен в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

| № п/п | Водоток | Водоохранная зона (ВОЗ), м | Прибрежная защитная полоса (ПЗП), м | Береговая полоса (БП), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | озеро Вуокса | 50 | 200 | 20 |
| 2 | озеро Журавлёвское | 50 | 200 | 20 |
| 3 | озеро Красное | 50 | 200 | 20 |
| 4 | озеро Правдинское | 50 | 50 | 20 |
| 5 | озеро Смоляное | - | 50 | 20 |
| 6 | озеро Тихое | - | 200 | 20 |
| 7 | озеро Луза | - | 50 | 20 |
| 8 | озеро Объезжее | - | 50 | 20 |
| 9 | река Булатная | 50 | 50 | 5 |
| 10 | река Волочаевка | 100 | 50 | 20 |
| 11 | река Красная | 50 | 50 | 5 |
| 12 | река Пчелинка | 50 | 50 | 5 |
| 13 | река Странница | 100 | 50 | 20 |
| 14 | ручей Бурлук | 50 | 50 | 5 |
| 15 | ручей Боровик | 50 | 50 | 5 |
| 16 | ручей Глинистый | 50 | 50 | 5 |
| 17 | ручей Говорливый | 50 | 50 | 5 |
| 18 | ручей Звериный | 50 | 50 | 5 |
| 19 | ручей Макеевский | 50 | 50 | 5 |
| 20 | ручей Мельничный | 50 | 50 | 5 |
| 21 | ручей Озорной | 50 | 50 | 5 |
| 22 | ручей Рябинный | 50 | 50 | 5 |
| 23 | ручей Четверяковский | 50 | 50 | 5 |

В соответствии с требованием Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Вдоль рек и озер в пределах водоохранных зон необходимо там, где отсутствуют, создать защитные полосы из лиственных пород деревьев, близких к естественным лесам, на склонах - из широколиственных пород (дуб, ясень, вяз, липа).

Охрана водных биологических ресурсов

Согласно Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ, ст. 48 «Рыбоохранные зоны» на водотоках и водоемах рыбохозяйственного значения в целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов необходимо устанавливить рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В настоящее время в соответствии с распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 28.08.2010 г. №72 определяются границы рыбопромысловых участков Ленинградской области. После определения и утверждения рыбопромысловых участков следует определить границы рыбоохранных зон и при необходимости внести соответствующие изменения в генеральный план муниципального образования.

5.3. Земли лесного фонда

В Ларионовском, Мичуринском, Кучеровском участковых лесничествах Приозерского лесничества, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, имеются только защитные леса, которые представлены нерестоохранными и запретными лесами, защитными полосами лесов, расположенных вдоль дорог, зеленой зоной. Эксплуатационных лесов нет.

Деятельность на территории лесного фонда регламентируется Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества.

Согласно Распоряжению Правительства Ленинградской области № 341-р от 31.08.2007 года «О разработке лесного плана Ленинградской области» и п.7 ГОСТ 17.5.3.02 ширина защитных полос с каждой стороны автомагистралей устанавливается 250 м.

Режим лесопользования и направления лесного хозяйства, установленный для лесов различного назначения отличается между собой. В ценных лесах, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, ведение хозяйства направлено на усиление санитарно-гигиенических, оздоровительных и защитных функций леса. Они предназначены для рекреационного использования с максимальным сохранением лесной среды. Нерестоохранные полосы выполняют преимущественно водоохранные защитные функции и ведение хозяйства в них направлено на усиление водоохранных функций леса.

В таблице 5.3.1 отражены виды разрешенного использования лесов на территории Красноозёрного сельского поселения -

Таблица 5.3.1

| Вид разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1. Заготовка древесины | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 2 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 2. Заготовка живицы | Все участковые лесничества | Все кварталы, в которых разрешается заготовка древесины при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 3 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 4 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 5 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 6 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 6. Ведение сельского хозяйства | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 7 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 8 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 8. Осуществление рекреационной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 9 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 9. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 10 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 10. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 11 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 11. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 12 примечаний к таблице 5.3.1 |
| 12. Осуществление религиозной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1, 13 примечаний к таблице 5.3.1 |

Примечания:

1. Режим всех разрешенных видов использования лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, определяется Положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

2. Заготовка древесины в лесах допускается в соответствии со статьями 16, 17, 102-108 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, Правилами ухода за лесами и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 № 543.

3. Заготовка живицы осуществляется в лесах, предназначенных для заготовки древесины, в соответствии со статьёй 31 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки живицы. Заготовка живицы не допускается в очагах вредных организмов до их ликвидации; насаждениях, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; лесных насаждениях, где не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины; в постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах. Не допускается подсочка плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос (п. 13 Правил заготовки живицы).

4. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов допускается в лесах в соответствии со статьёй 32 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.

5. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений допускается в лесах в соответствии со статьёй 35 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.

6. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства  разрешается в лесах в соответствии со статьёй 36 Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 № 543.

7. Ведение сельского хозяйства допускается в лесах в соответствии со статьёй 38 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

8. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 40 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности.

9. Осуществление рекреационной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 41 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности.

10. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых допускается в лесах в соответствии со статьёй 43 Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением зеленых зон, где запрещается разработка месторождений полезных ископаемых (статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации), приказ Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

11. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов допускается в лесах в соответствии со статьёй 44 Лесного кодекса Российской Федерации. Этот вид использования лесов не допускается в лесах зеленых зон, за исключением строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений (статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации).

12. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов допускается в лесах в соответствии со статьёй 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации.

13. Осуществление религиозной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 47 Лесного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

14. Виды разрешенного использования лесов, независимо от их целевого назначения, могут быть ограничены принятыми или принимаемыми нормативно правовыми актами, разработанными или разрабатываемыми положениями об особо охраняемых природных территориях, другими документами устанавливающими режим пользования на землях лесного фонда.

В связи с развитием жилых и рекреационных территорий, связанным с реализацией данного проекта, усилится рекреационное воздействие на леса, расположенные вплотную к проектируемым поселениям и рекреационным объектам. Приближение жилой застройки к лесным массивам потребует разработки специального проекта организации и ведения лесного хозяйства и нового функционального зонирования лесов. На участках леса, расположенных вблизи населенных пунктов и других объектов инфраструктуры, связанных с посещением людей, потребуется выделения зон более интенсивного рекреационного использования и проектирования мероприятий, обеспечивающих сохранность природной среды и комфортные условия для разнообразного отдыха. Во всех лесных массивах потребуется проведения рубок ухода в объемах необходимых для формирования насаждений устойчивых к новым рекреационным нагрузкам, поэтому объемы рубок, запланированные предыдущим лесоустройством, будут недостаточны. Следует обратить внимание на сохранность лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки с внешней стороны, особенно вблизи проектируемой застройки.

Аренда лесных участков

В настоящее время практически все земли лесного фонда отданы в долгосрочную аренду под различные цели - рекреационная деятельность и заготовка.

Перечень арендаторов лесных участков по существующему состоянию приведен в таблице 7.3.2 –

Таблица 7.3.2

| №№ п/п | Арендаторы по видам деятельности | № договора аренды | Площадь по договору га | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рекреационная деятельность |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Водно-спортивный центр «Левша» | №34/Р-2008-08 от 04.08.2008 | 28,1 | 49 лет | Мичуринское участковое л-во, квартал 73 выделы 12 (ч.), 13 (ч.), 14 (ч.), 20 (ч.), 21 (ч.), 22 (ч.), 23 (ч.), 28 (ч.), 30 (ч.), 31 |
| 2 | ООО «Бизнес-центр «КОРЕЛА» | №122/Р-2008-11 от 25.11.2008 | 8,5 | 49 лет | Мичуринское участковое л-во, квартал 91 выделы 12 (ч.), 15, 17 (ч.), 24 (ч.) |
| 3 | ООО «ЗВЕЗДА» | № 81/Р-2010-08 от 09.08.2010 | 20,9 | 49 лет | Мичуринское участковое лесничество, квартал 5 (выделы 5-7, 8 (часть), 9 (часть), 12 (часть), 13, 14 (часть), 43 (часть), 45 (часть), 47 (часть)) |
| 4 | ООО «Вороново-1» | № 82/Р-2010-08 от 09.08.2010 | 18,6 | 49 лет | Мичуринское участковое лесничество, квартал 14 (выделы 12-14, 15 (часть), 16 (часть), 18 (часть), 21, 22, 24 (часть), 28 (часть), 31 (часть), 32 (часть), 49 (часть), 50 (часть)) |
| 5 | ЗАО «ТВЭЛ-Курорт» | № 2-2007-12-1-Р от 12.12.2007г. | 27,00 | 49 лет | Ларионовское участковое л-во, квартал 90 выделы 15 (ч.), 16-21, 22 (ч.) |
| 6 | ООО «Юность» | № 2-2008-08-02-Р от 07.08.2008 | 15,30 | 06.03.2056 | Кучеровское участковое л-во, квартал 21 выделы 16 (ч.), 21 (ч.), 22, 23, 24, 25, 26 (ч.), 27 |
| 7 | ООО «Мегастройсервис» | № 2-2008-09-19-Р от 23.09.2008 | 16,80 | 29.01.2056 | Мичуринское участковое л-во, квартал 91 выделы 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 8 | ЗАО «ТВЭЛ-Курорт» | № 2-2008-09-27-Р от 29.09.2008 | 38,10 | 26.12.2055 | Мичуринское участковое л-во, квартал 81 выделы 4-10, 17-22, 27-31, 65, 67, 23-26 (ч.), 32-34 (ч.) |
| 9 | ЗАО «ТВЭЛ-Курорт» | № 2-2008-09-28-Р от 29.09.2008 | 41,75 | 26.12.2055 | Мичуринское участковое л-во, квартал 80 выделы 7, 13, 14, 20, 22, 29, 36, 37, 38, квартал 81 выделы 1-5, 9, 13-18, 27, 37, 39-41, 60-61, 68-70 |
| 10 | ООО «Кар-Сервис» | № 2-2008-12-141-Р от 16.12.2008 | 17,40 | 01.01.2054 | Мичуринское участковое л-во, квартал 4 выделы 2 (ч.), 11 (ч.), 31, квартал 91 выделы 2 (ч.), 17 (ч.), 25 (ч.), 26 (ч.), 30, квартал 99 выделы 1-3, 10 |
| 11 | ЗАО «ТВЭЛ-ПЭКС» | № 2-2008-12-55-Р от 08.12.2008 | 5,20 | 03.05.2056 | Мичуринское участковое л-во квартал 81 выделы 23-26 (ч.), 32-34 (ч.) |
| 12 | ООО «Водно-спортивный центр «Левша» | №2-2008-12-228-Р от 16.12.2008 | 18,40 | 06.12.2055 | Мичуринское участковое л-во, квартал 73 выделы 12-14 (ч.), 15, 16 (ч.), 21-23 (ч.), 24-26, 30 (ч.), 32 (ч.) |
|  | Заготовка |  |  |  |  |
| 13 | ЗАО «ИНТЕРСОЛАР» | № 2-2008-12-158-З от 16.12.2008 | 18070 | до 31.12.2051 | Мичуринское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-164 |
| 14 | ЗАО ПХ «Краснозерное» | № 2-2008-12-159-З от 16.12.2008 | 2886 | до 23.12.2053 | Ларионовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 73-97 |
| 15 | ООО «Привус» | № 2-2008-12-180-З от 16.12.2008 | 30340,3 | до 31.12.2051 | Кучеровское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-166; Сосновское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-32, 32 (часть), 33 (часть), 35-39, 40 (часть), 43-49, 51-56, 57 (часть), 58-85, 86 (часть), 87-124, 125 (часть), 126-153 |

Рекомендации по гидролесомелиорации и обоснованию повышения продуктивности

заболоченных лесов и болот

На землях лесного фонда, расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, имеется сеть осушительных каналов. Гидромелиоративные мероприятия были проведены в 70-х годах прошлого века и ранее. В последующие годы ремонт и очистка каналов не проводились.

К настоящему времени осушительная сеть практически выведена из строя, о чем свидетельствует наличие заболоченных и подтопленных лесонасаждений на значительной площади. В связи с этим рекомендуется провести капитальный ремонт, а в некоторых местах и реконструкцию старой гидромелиоративной сети на заболоченных участках.

5.4. Особо охраняемые природные территории

На территории Красноозёрного сельского поселения располагаются особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения, в том числе:

- государственный памятник природы «Озеро Красное»;

- часть территории государственного природного комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя».

«Озеро Красное»

Озеро Красное - гидрологический (гидрохимический), геологический памятник природы. Оно располагается в юго-западной части Приозерского муниципального района близ деревни Красноозёрное. Граница памятника природы проходит по периметру озера Красное на расстоянии 50 м от береговой линии. Площадь памятника природы – 1012,2 га, в том числе акватория озера Красное - 913,0 га. Описание границ охранной зоны ООПТ представлено в паспорте ООПТ «Озеро Красное» (см. том II книгf 3 «Исходно-разрешительная документация»).

В соответствии с паспортом ООПТ «Озеро Красное», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 22.04.2010 г. №99 в целях защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного воздействия на территории памятника природы и его охранной зоны вводится режим ограниченного хозяйственного пользования.

На территории памятника природы запрещается:

- проведение всех видов рубок, за исключением проведения противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;

- использование ядохимикатов;

- формирование и предоставление земельных участков, строительство промышленных предприятий и сооружений;

- формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств, огородничеств, жилищного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;

- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ, проводимых с целью осуществления мер пожарной безопасности в лесах, обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектов, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- проведение гидромелиоративных работ;

- проведение взрывных работ;

- добыча полезных ископаемых;

- распашка земель;

- выпас скота, организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;

- проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за исключением автотранспорта, осуществляющего разрешенные выды работ по согласованию с уполномоченными органами;

- мойка автотранспорта;

- стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;

- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;

- устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными отходами, размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, токсичных и ядовитых веществ;

- сброс сточных вод без очистки, использование сточных вод для удобрения почв;

- пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, при условии минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;

- формирование и предоставление земельных участков под строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт систем жизнеобеспечения населенных пунктов при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия строительных работ на природные комплексы и объекты по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью осуществления мер пожарной безопасности в лесах, обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектов, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;

- сенокошение;

- обустройство экологических троп, рекреационных стоянок на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом;

- регламентированная экскурсионная, туристская и рекреационная деятельность;

- сбор грибов и ягод для личного потребления;

- любительский лов рыбы в соответствии с правилами любительского, спортивного и промышленного рыболовства;

- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр, по согласованию с уполномоченным органом;

- проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным органом.

На территории охранной зоны запрещается:

- проведение всех видов рубок, за исключением проведения по согласованию с уполномоченным органом санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры, рубок ухода за лесами, проводимых при условии минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу, а также прочих рубок для осуществления мер пожарной безопасности в лесах. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

- использование ядохимикатов;

- формирование и предоставление земельных участков, строительство промышленных предприятий и сооружений;

- формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств, огородничеств, жилищного строительства, ведение личного подсобного хозяйства, кроме земель населенных пунктов;

- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ, проводимых с целью осуществления мер пожарной безопасности в лесах, обеспечения строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, утвержденного в установленном порядке;

- проведение гидромелиоративных работ, за исключением работ по поддержанию в рабочем состоянии существующей мелиоративной сети;

- проведение взрывных работ;

- добыча полезных ископаемых;

- проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за исключением автотранспорта, осуществляющего разрешенные виды работ по согласованию с уполномоченным органом;

- стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;

- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;

- устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными отходами. Размещение мест захоронения отходов производства и потребления, токсичных и ядовитых веществ;

- пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- любые виды хозяйственной и иной деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы.

На территории охранной зоны разрешается:

- проведение по согласованию с уполномоченным органом санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры, рубок ухода за лесами, проводимых при условии минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу, а также прочих рубок для осуществления мер пожарной безопасности в лесах. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

- формирование и предоставление земельных участков под строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт систем жизнеобеспечения населенных пунктов при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия строительных работ на природные комплексы и объекты по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, утвержденного в установленном порядке;

- формирование и предоставление земельных участков на землях населенных пунктов под организацию садоводств, огородничеств, жилищного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;

- перевод земель в категории земель населенных пунктов и земель особо охраняемых природных территорий;

- изменение вида разрешенного использования земельных участков в порядке, установленном действующим законодательством;

- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью осуществления мер пожарной безопасности в лесах, обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, утвержденного в установленном порядке;

- ведение сельского хозяйства;

- обустройство экологических троп и рекреационных стоянок по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, утвержденного в установленном порядке;

- регламентированная экскурсионная, туристская и рекреационная деятельность;

- сбор грибов и ягод для личного потребления;

- любительский лов рыбы в соответствии с правилами любительского, спортивного и промышленного рыболовства;

- проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным органом.

«Гряда Вярямянселькя»

Описание границ охранной зоны ООПТ представлено в «Положении о государственном природном комплексном заказнике «Гряда Вярямянселькя», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2009 года №390 - см. том II книга 3 «Исходно-разрешительная документация».

В соответствии с «Положением о государственном природном комплексном заказнике «Гряда Вярямянселькя», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2009 года №390, в целях защиты природных комплексов и объектов от неблагоприятного антропогенного воздействия в границах заказника вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования с учетом функционального зонирования территории.

В пределах земельных участков, включающих особо ценные природные комплексы и объекты запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов, в том числе:

- проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры: разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом,

- использование ядохимикатов,

- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы,

- формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства,

- гидромелиоративные работы,

- взрывные работы,

- добыча полезных ископаемых,

- проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования,

- стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест,

- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов,

- устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными отходами, сброс сточных вод,

- пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения,

- сбор геологических, зоологических и ботанических коллекций,

- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

В пределах участков с экстенсивным природопользованием запрещается:

- формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств, огородничеств и дачного строительства,

- перепрофилирование сложившихся к моменту образования заказника направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей,

- устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными отходами, сброс сточных вод,

- пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

Приложение 1

Основные технико-экономические показатели по проекту генерального плана

муниципального образования Красноозёрное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

1. Технико-экономические показатели в целом по муниципальному образованию

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 24587,01 100,00 | 24587,01 100,00 | 24587,01 100,00 |
| 1 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по целевому назначению |  |  |  |  |
| 1.1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | га % | 3675,00 14,95 | 2789,48 11,35 | 2789,48 11,35 |
| 1.2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ в том числе: | га % | 741,00 3,01 | 1767,38 7,19 | 1767,38 7,19 |
| 1.2.1 | деревня Васильево | га | 68,77 | 198,01 | 198,01 |
| 1.2.2 | деревня Красноозёрное | га | 236,43 | 342,89 | 342,89 |
| 1.2.3 | деревня Светлое | га | 235,19 | 504,00 | 504,00 |
| 1.2.4 | деревня Силино | га | 163,79 | 356,69 | 356,69 |
| 1.2.5 | деревня Четверяково | га | 36,82 | 365,79 | 365,79 |
| 1.3 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе: | га % | 114,36 0,47 | 172,10 0,70 | 172,10 0,70 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 114,36 | 166,77 | 166,77 |
| 1.3.2 | Земли иного специального назначения | га | 0,00 | 5,33 | 5,33 |
| 1.5 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА | га % | 18269,10 74,30 | 18020,94 73,29 | 18020,94 73,29 |
| 1.6 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА | га % | 1787,55 7,27 | 1787,55 7,27 | 1787,55 7,27 |
| 1.7 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ | га % | 0,00 0,00 | 49,56 0,20 | 49,56 0,20 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам: |  | 4540,30 18,47 | 4274,08 17,37 | 5104,69 20,74 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 247,72 1,01 | 377,37 1,53 | 911,05 3,71 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 244,27 | 243,01 | 240,61 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 130,91 | 666,99 |
| 2.1.3 | - существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 10,19 0,04 | 10,19 0,04 | 10,59 0,04 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 2.2.2 | - административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 4,64 | 4,64 | 5,04 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 20,17 0,08 | 14,93 0,06 | 23,59 0,09 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 7,21 | 4,99 | 4,99 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 12,96 | 6,49 | 10,38 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 3,45 | 8,22 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 256,56 1,05 | 266,80 1,09 | 296,39 1,21 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 223,10 | 183,62 | 183,98 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 33,46 | 83,18 | 112,41 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 3829,69 15,57 | 3158,13 12,84 | 3158,13 12,84 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 3671,24 | 2999,68 | 2760,72 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 42,05 | 42,05 | 42,05 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 116,40 | 116,40 | 116,40 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 238,96 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 175,97 0,72 | 446,66 1,81 | 699,61 2,85 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 41,79 | 71,38 | 98,98 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 80,97 | 234,45 | 234,45 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 53,21 | 140,83 | 366,18 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,33 0,02 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га | 0,00 | 0,00 | 5,33 |
| 3 | Из общей площади земель в границах муниципального образования площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 20046,71 81,53 | 19482,32 79,24 | 19482,32 79,24 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом, без учета земель, арендованных под объекты рекреации | га | 18259,16 | 17694,77 | 17694,77 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1787,55 | 1787,55 | 1787,55 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения (с учетом сезонного населения) |  | 2,203 | 2,88 | 7,96 |
| 4.1 | - постоянное население, в том числе по деревням: | тыс.чел. | 1,053 | 1,71 | 4,40 |
| 4.1.1 | деревня Васильево | тыс.чел. | 0,006 | 0,07 | 0,37 |
| 4.1.2 | деревня Красноозёрное | тыс.чел. | 0,909 | 0,91 | 1,33 |
| 4.1.3 | деревня Светлое | тыс.чел. | 0,110 | 0,38 | 0,88 |
| 4.1.4 | деревня Силино | тыс.чел. | 0,013 | 0,05 | 0,58 |
| 4.1.5 | деревня Четверяково | тыс.чел. | 0,015 | 0,30 | 1,24 |
| 4.2 | - сезонное население в населенных пунктах, в том числе по деревням: | тыс.чел. | 0,11 | 0,30 | 2,51 |
| 4.2.1 | деревня Васильево | тыс.чел. | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 4.2.2 | деревня Красноозёрное | тыс.чел. | 0,03 | 0,14 | 1,13 |
| 4.2.3 | деревня Светлое | тыс.чел. | 0,07 | 0,08 | 0,40 |
| 4.2.4 | деревня Силино | тыс.чел. | 0,01 | 0,01 | 0,39 |
| 4.2.5 | деревня Четверяково | тыс.чел. | 0,00 | 0,07 | 0,32 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | - временное население вне населенных пунктов | тыс.чел. | 1,04 | 0,87 | 1,05 |
| 5 | Плотность постоянного населения |  |  |  |  |
| 5.1 | - в пределах жилой территории | чел./га | 4,25 | 4,53 | 4,83 |
| 5.2 | - в границах поселения | чел./га | 0,04 | 0,07 | 0,18 |
| 6 | Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |  |
| 6.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. % | 0,178 16,9 | 0,41 23,8 | 1,32 30,0 |
| 6.2 | - население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. % | 0,711 67,5 | 0,91 53,1 | 1,76 40,0 |
| 6.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. % | 0,164 15,6 | 0,40 23,1 | 1,32 30,0 |
| 7 | Занятость населения на территории муниципального образования |  |  |  |
| 7.1 | Численность экономически активного населения постоянно проживающего населения | чел. | 0,76 | 2,15 |
| 7.2 | Количество мест приложения труда | тыс.мест | 0,59 | 1,75 |
| 7.3 | Занятость постоянно проживающего населения на территории муниципального образования | % | 78 | 81 |
| III | Жилищный фонд |
| 8 | Жилищный фонд для постоянного проживания, всего | тыс.м2 общей площади | 18,90 | 57,90 | 219,30 |
| 9 | Из общего жилищного фонда для постоянного проживания |  |  |  |  |
| 9.1 | многоквартирная малоэтажная застройка | тыс.м2 общей площади | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 9.2 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м2 общей площади | 6,30 | 45,30 | 206,70 |
| 10 | Убыль жилищного фонда для постоянного проживания | тыс.м2 общей площади |  | - | - |
| 11 | Существующий сохраняемый жилищный фонд для постоянного проживания в том числе: | тыс.м2 общей площади |  | 18,90 | 18,90 |
| 11.1 | многоквартирная малоэтажная застройка | тыс.м2 общей площади |  | 12,60 | 12,60 |
| 11.2 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м2 общей площади |  | 6,30 | 6,30 |
| 12 | Новое жилищное строительство для постоянного проживания | тыс.м2 общей площади |  | 39,00 | 200,40 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства для постоянного проживания |  |  |  |  |
| 13.1 | многоквартирная малоэтажная застройка | тыс.м2 общей площади |  | - | - |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м2 общей площади |  | 39,00 | 200,40 |
| 14 | Средняя жилищная обеспеченность для постоянного проживания | м2 /чел | 17,95 | 33,86 | 49,84 |
| IY | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 15 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест (объект) | 56 (1)/53 | 81 (2)/47,4 | 181 (5)/41,4 |
| 16 | Общеобразовательные школы всего /1000 чел. постоянного населения | мест (объект) | 134 (1)/127 | 134 (1)/78,4 | 500 (1)/113,6 |
| 17 | Амбулаторно-поликлинические учреждения всего /1000 чел. | посещений в смену (объект) | 13 (1)/12,4 | 35 (1)/17,4(1) | 110 (1)/15,9(1) |
| 18 | Стационарные медицинские учреждения всего /1000 чел. | койка | - | - | - |
| 19 | Аптеки всего /1000 чел. | объект | - | 1/0,5(1) | 1/0,1(1) |
| 20 | Предприятия розничной торговли всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 364/316 | 709/353(1) | 1969/285(1) |
| 21 | Предприятия общественного питания всего /1000 чел. | посадочное место | 527/457(2) | 542/270(1) | 557/81(1) |
| 22 | Раздаточные пункты молочной кухни всего /1000 чел. | тыс.м2 общей площади | - | 10/5,9 | 25/5,7 |
| 23 | Предприятия бытового обслуживания всего /1000 чел. | рабочих мест | - | 4/2,0(1) | 15/2,2(1) |
| 24 | Отделения связи всего /1000 чел. | объект | 1/0,9 | 1/0,5(1) | 1/0,1(1) |
| 25 | Филиалы сбербанка всего /1000 чел. | операционныхмест (объект) | - | 3 (1)/1,5(1) | 3 (1)/0,4(1) |
| 26 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |
| 26.1 | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами всего /1000 чел. | мест зала (объект) | 250 (1)/237 | 250 (1)/146 | 250 (1)/56,8 |
| 27 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 27.1 | помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий и спортивные залы всего /1000 чел. | м2 площади пола (объект) | 162 (1)/154(3) | 1600 (1)/935 | 1600 (1)/364 |
| 27.2 | бассейны плавательные всего /1000 чел. | м2 зеркала воды (объект) | - | - | 375 (1)/85,2 |
| 27.3 | плоскостные сооружения всего /1000 чел. | тыс.м2 | - | 3,34/1,95 | 8,58/1,95 |
| 28 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью, всего /1000 чел. | м2 | - | 44/25,7(4) | 111/25,2(4) |
| 29 | Кладбища всего /1000 чел. | га (объект) | - | - | 5,33 (1)/1,2 |
| (1) с учетом численности сезонного населения, проживающего в населенных пунктах; (2) включая предприятия, размещенные на горнолыжных курортах; (3) с учетом спортивного зала в общеобразовательной школе деревни Красноозёрное (4) на базе учреждений культуры и спорта |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 30 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | км | 86,70 | 102,40** | 118,19** |
| 30.1 | автодороги регионального значения (в том числе с твердым покрытием) | км км | 35,10 (32,9)* | 35,10** | 35,10** |
| 30.2 | автодороги местного значения (в том числе с твердым покрытием) | км км | 51,60 (5,2)* | 67,30** | 83,09** |
| 31 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | шт. |  | - | - |
| 32 | Плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием | км/ 1000 км2 | 155 | 416** | 481** |
| 33 | Объем дорожного строительства местного уровня |  |  |  |  |
| 33.1 | строительство автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов | км |  | - | - |
| 33.2 | реконструкция автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов | км |  | 39,40 | 39,40 |
| 33.3 | реконструкция существующих проселочных дорог с переводом их в автомобильные дороги местного значения IY-Y категории | км |  | 15,70 | 31,49 |
| 33.4 | строительство улично-дорожной сети в населенных пунктах, не включая второстепенные проезды в жилой застройке | км |  | 18,48 | 24,21 |
| 33.5 | реконструкция улично-дорожной сети в населенных пунктах, не включая второстепенные проезды в жилой застройке | км |  | 45,03 | 46,13 |
| 34 | Количество автозаправочных станций | шт. |  | 1** | 1** |
| 35 | Количество станций технического обслуживания легковых автомобилей | шт. |  | 1** | 1** |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | 0,17 | 0,21 |
| * в том числе с твердым покрытием ** рекомендуемое |
| YI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА* |
| 37 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 37.1 | Общий объем среднесуточного водопотребление | тыс.м3/сут | 0,83 | 1,21 | 3,30 |
| 37.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека с учетом временного населения | л/сут на чел | 377 | 420 | 415 |
| 38 | Канализация |  |  |  |  |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1 | Общий объем стоков (без дождевых стоков) | тыс.м3/сут | 0,43 | 0,76 | 2,40 |
| 39 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 39.1 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,78 | 21,49 | 54,29 |
| 39.2 | в том числе по централизованному теплоснабжению | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 3,84 |
| 40 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 40.1 | Общий объем потребление газа | тыс.м3/ч | 1,02 | 2,97 | 7,62 |
| 41 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 41.1 | Общая потребность в электроэнергии | тыс.кВА | 2,30 | 4,68 | 12,12 |
| 42 | Связь |  |  |  |  |
| 42.1 | Количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс.шт. | 0,25 | 0,75 | 1,71 |
| 42.2 | Количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс.шт. | 0,20 | 0,69 | 1,57 |
| 42.3 | Количество точек подключения телевизионной сети | тыс.шт. |  | 1,35 | 3,10 |
| * с учетом сезонного населения |
| YII | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ |  |  |  |  |
|  | Из общей площади территории поселения | га % | 24587,01 100,00 |  |  |
| 40.1 | Земли федеральной собственности | га % | 20046,71 81,53 |  |  |
| 40.2 | Земли региональной собственности | га % | 79,84 0,32 |  |  |

2. Технико-экономические показатели по деревне Васильево

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 68,77 100,00 | 198,01 100,00 | 198,01 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 68,77 100,00 | 102,27 51,64 | 198,01 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 13,29 19,33 | 25,62 12,94 | 85,05 42,96 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 13,29 | 13,29 | 13,22 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  | 12,33 | 71,83 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 2,95 4,29 | 11,48 5,79 | 15,97 8,06 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га |  | 1,65 | 1,65 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 2,95 | 9,83 | 14,32 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 37,02 53,83 | 36,93 18,65 | 64,18 32,41 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 37,02 | 36,93 | 36,93 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 27,25 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 15,51 22,55 | 28,24 | 32,81 16,57 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 15,11 | 27,84 | 27,84 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,40 | 0,40 | 4,97 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,006 | 0,07 | 0,64 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,006 | 0,07 | 0,37 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - | 0,27 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | 3,60 | 21,60 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади |  | 3,60 | 21,60 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 1,23 | 2,89 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 5,51 | 6,61 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - | - |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

3. Технико-экономические показатели по деревне Красноозёрное

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 236,43 100,00 | 342,89 100,00 | 342,89 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 236,43 100,00 | 242,23 70,65 | 342,89 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 58,12 24,58 | 56,86 16,59 | 141,82 41,37 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 54,67* | 53,41 | 53,41 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  |  | 84,96 |
| 2.1.3 | - существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 4,64 1,96 | 4,64 1,35 | 5,04 1,47 |
| 2.2.2 | - административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 4,64 | 4,64 | 5,04 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 14,40 6,09 | 10,13 2,95 | 13,58 3,96 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 5,06 | 3,64 | 3,64 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 9,34 | 6,49 | 6,49 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  |  | 3,45 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 11,54 4,89 | 16,92 4,94 | 23,44 6,83 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 2,92 | 7,78 | 8,14 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 8,62 | 9,14 | 15,30 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 131,68 55,69 | 113,61 33,13 | 113,61 33,13 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 125,69 | 99,23 |  |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 3,32 |  |  |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 2,67 | 14,38 | 14,38 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 99,23 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 16,05 6,79 | 40,07 11,69 | 40,07 11,69 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 16,05 | 40,07 | 40,07 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,33 1,55 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га |  |  | 5,33 |
| * в том числе в санитарно-защитной зоне от канализационных очистных сооружений – 1,96 га |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,939 | 1,05 | 2,46 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,909 | 0,91 | 1,33 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 0,030 | 0,14 | 1,13 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | - | 25,20 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади. |  | - | 25,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 2,76 | 4,13 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 6,11 | 6,11 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | 0,24 | 0,27 |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

4. Технико-экономические показатели по деревне Светлое

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 235,19 100,00 | 504,00 100,00 | 504,00 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 235,19 100,00 | 361,47 71,72 | 504,00 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 70,87 30,13 | 125,11 24,82 | 223,45 44,33 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 70,87 | 70,87 | 70,33 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  | 54,24 | 153,12 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,21 1,03 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  |  | 3,89 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  |  | 1,32 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 16,71 7,10 | 30,27 6,01 | 34,79 6,91 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 2,17 | 6,48 | 6,48 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 14,54 | 23,79 | 28,31 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 129,51 55,69 | 102,21 20,28 | 102,21 20,28 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 122,32 | 89,36 | 57,36 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га |  | 5,35 | 5,35 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 7,19 | 7,50 | 7,50 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 32,00 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 18,10 6,79 | 103,88 20,64 | 138,34 27,45 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 18,10 | 87,94 | 87,94 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га |  | 15,94 | 50,40 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,180 | 0,42 | 1,28 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,110 | 0,38 | 0,88 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 0,070 | 0,08 | 0,40 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | 16,20 | 46,20 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади |  | 16,20 | 46,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 3,49 | 5,96 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 13,39 | 13,39 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - | - |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

5. Технико-экономические показатели по деревне Силино

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 163,79 100,00 | 356,69 100,00 | 356,69 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 163,79 100,00 | 264,67 74,20 | 356,69 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 90,92 55,50 | 99,32 27,84 | 203,04 56,93 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 90,92 | 90,92 | 89,13 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 8,40 | 113,91 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 5,59 3,41 | 8,71 6,01 | 23,11 6,48 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 0,00 | 1,67 | 0,00 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 5,59 | 7,04 | 23,11 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 37,96 23,18 | 63,53 15,83 | 56,48 16,83 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 37,46 | 63,03 | 18,27 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 29,32 17,91 | 29,32 14,93 | 74,06 20,76 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 27,03 | 0,00 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 27,46 | 2,29 | 51,40 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 1,86 | 0,00 | 22,66 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,023 | 0,06 | 0,97 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,013 | 0,05 | 0,58 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 0,010 | 0,01 | 0,39 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | 2,40 | 34,20 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади |  | 2,40 | 34,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 0,97 | 1,20 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 10,02 | 10,02 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - | - |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

6. Технико-экономические показатели по деревне Четверяково

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 36,82 100,00 | 365,79 100,00 | 365,79 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 36,82 100,00 | 158,02 43,20 | 365,79 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 14,52 39,44 | 70,46 19,26 | 257,69 70,44 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 55,94 | 243,17 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 | 3,64 0,99 | 3,64 0,99 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 3,45 | 3,45 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 1,76 4,78 | 21,08 | 33,69 9,21 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 1,76 | 21,08 | 33,69 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 14,52 39,43 | 32,17 8,80 | 32,17 8,80 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 14,32 | 25,04 | 0,00 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 0,20 | 7,13 | 7,13 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 25,04 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 6,02 16,35 | 30,67 8,39 | 38,60 10,56 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 4,25 | 27,20 | 27,20 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 1,77 | 3,47 | 11,40 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,015 | 0,37 | 1,56 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,015 | 0,30 | 1,24 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | 0,07 | 0,32 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | 16,80 | 73,20 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади |  | 16,80 | 73,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 10,03 | 10,03 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 10,00 | 10,00 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - | - |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

7. Технико-экономические показатели территории вне населенных пунктов

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га % | 23846,01 100,00 | 22819,63 100,00 | 22819,63 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га % | 3799,30 15,93 | 3152,12 13,80 | 3337,31 14,63 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 5,55 0,02 | 5,55 0,02 | 5,55 0,02 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 5,77 0,03 | 1,16 0,01 | 1,16 0,01 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 2,15 | 1,16 | 1,16 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 3,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 218,01 0,91 | 165,39 0,72 | 165,39 0,72 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 218,01 | 165,39 | 165,39 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 3479,00 14,58 | 2789,48 12,22 | 2789,48 12,22 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 3334,43 | 2665,89 | 2648,16 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 38,73 | 36,70 | 36,70 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 105,84 | 86,89 | 86,89 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 90,97 0,39 | 190,54 0,83 | 375,73 1,66 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 41,79 | 71,38 | 98,98 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 49,18 | 119,16 | 276,75 |
| 3 | Из общей площади территории поселения площадь территорий вне функциональных зон, в том числе: | га % | 20046,71 84,07 | 19482,32 85,37 | 19482,32 85,37 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным | га | 18259,16 | 17694,77 | 17694,77 |
|  | регламентом, без учета земель, арендованных под объекты рекреации |  |  |  |  |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1787,55 | 1787,55 | 1787,55 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 1,04 | 0,87 | 1,05 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | - | - | - |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 1,04 | 0,87 | 1,05 |