# Инв. № 71/693

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Санкт-Петербург – Мичуринское

2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав Генерального плана	3

Общие положения	4

1.	Цели и задачи территориального планирования	6

1.1. Цели территориального планирования	6

1.2. Задачи территориального планирования	6

2.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	9

2.1. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов	9

2.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	9

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	11

2.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	19

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	20

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	21

3.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	23

4.	«Ведомость координат поворотных точек границ населенных пунктов Мичуринского сельского поселения»	29

4.1. Ведомость координат поворотных точек границы поселка Мичуринское	29

4.2. Ведомость координат поворотных точек границы деревни Петриченко	37

Состав Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Положение о территориальном планировании | 71/693 |
| Схемы |
| 1 | Схема существующих границ земель различных категорий | 71/694 |
| 2 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты социальной сферы). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:10 000 | 71/695 |
| 3 | Схема планируемых границ земель различных категорий | 71/696 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов М 1:10 000 | 71/697 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения М 1:10 000 | 71/698 |
| 6 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10 000 | 71/699 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:10 000 | 71/700 |

Общие положения

Проект Генерального плана муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Приозерского муниципального района (муниципальный контракт № 780 от 03.12.2008 г.) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Мичуринского сельского поселения до 2035 г.

Генеральный план соответствует требованиями действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Приозерского муниципального района и Мичуринского сельского поселения.

Официальные названия проектируемой территории:

Мичуринского сельское поселение – в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

муниципальное образование Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – в соответствии с Уставом муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

В Генеральном плане далее используется наименование Мичуринское сельское поселение в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Генеральный план подготовлен на всю территорию Мичуринского сельского поселения в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Этим же законом муниципальное образование наделено статусом сельского поселения и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав:

Мичуринское, поселок

Петриченко, деревня

Административным центром Мичуринского сельского поселения является поселок Мичуринское.

Генеральный план Мичуринского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

первая очередь – 2020 гг.,

расчетный срок – 2035 гг.

Проектная численность населения Мичуринского сельского поселения на расчетный срок генерального плана (2035 г.) составит порядка 1,8 тыс. чел. Численность населения на первую очередь (2020 г.) определена в размере 1,7 тыс. чел.

Схемы в составе генерального плана Мичуринского сельского поселения разработаны на цифровых топографических основах М 1:2000 и М 1:10000.

# Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования Мичуринского сельского поселения являются:

обеспечение устойчивого развития различных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Мичуринского сельского поселения;

развитие сельского хозяйства как одного из приоритетных видов экономической деятельности;

создание предпосылок для развития производственных объектов;

качественное улучшение состояния окружающей среды в целом и всех функциональных типов территорий;

создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

дальнейшее изучение историко-культурного наследия; выявление объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия;

развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов Мичуринского сельского поселения;

развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

## Задачи территориального планирования

Основными задачами территориального планирования Мичуринского сельского поселения являются:

Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

планировочная организация и развитие жилых зон населенных пунктов Мичуринского сельского поселения;

создание общественного центра в п. Мичуринское, с выделением территории для строительства культурно-досугового учреждения, спортивного комплекса, торгового центра;

благоустройство пляжей на озёрах Мичуринское, Харламповское, Морозовское, Журавлёвское, создание оформленных мест отдыха на площадках нового жилищного строительства;

организация конно-спортивной базы в районе конефермы в п. Мичуринское;

развитие агротуризма в д. Петриченко;

развитие и реконструкция внешних транспортных связей (с учетом строительства обхода п. Мичуринское), развитие и благоустройство улично-дорожной сети на территории Мичуринского сельского поселения;

планировочная реорганизация и развитие производственных территорий – выделение территории для развития малых и средних предприятий промышленности, возобновление деятельности сельскохозяйственного предприятия.

Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Приозерского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Мичуринском сельском поселении

выделение территории для размещения учреждений и предприятий обслуживания регионального и местного значения муниципального района;

учет в планировочной структуре и зонировании существующих и планируемых инфраструктурных линейных объектов – автомобильных дорог, мостов, ВЛ, трубопроводов и др.;

определение территорий для размещения новых производственных объектов.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

размещение площадок нового жилищного строительства в п. Мичуринское и д. Петриченко;

своевременная реконструкция изношенного жилищного фонда;

достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 33 кв. м на душу населения;

достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов социального и культурно-бытового обслуживания на 1 тыс. жителей: домами культуры – 300 мест, библиотеками – 7,5 тыс. единиц хранения; объектами молодежной политики – 25 кв. м общей площади; спортивными залами – 350 кв. м площади пола, плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. кв. м, бассейнами – 50 кв. м зеркала воды; предприятиями торговли – 486,6 кв. м торговой площади; предприятиями общественного питания – 40 мест; предприятиями бытового обслуживания – 7 рабочих мест;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

благоустройство улично-дорожной сети населенных пунктов Мичуринского сельского поселения (строительство тротуаров, озеленение), устройство твердого покрытия проезжих частей, строительство сети улиц местного значения на площадках нового жилищного строительства в поселке Мичуринское, а также проездов к зонам рекреации, пристаням, территориям для ведения садового и дачного хозяйства;

улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами Мичуринского сельского поселения;

приведение автодорожного полотна основных автодорог поселения в нормативное техническое состояние;

создание системы туристских пешеходно-транспортных направлений, развитие системы водного транспорта, ориентированного, прежде всего, на туристские и прогулочные маршруты;

повышение производительности водозаборных сооружений до уровня 1,20 тыс. куб. м в сутки, производительности канализационных очистных сооружений до уровня 0,60 тыс. куб. м в сутки;

обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды из расчета 1340 кВт·ч на 1 чел. в год;

обеспечение суммарного теплопотребления на коммунально-бытовые нужды на уровне 7,3 Гкал/ч.

# Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и обустройство мест массового отдыха населения;

создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры территории с учетом природно-рекреационной специфики южной части Приозерского муниципального района, сохранение в перспективе природоохранных функций на территории сельского поселения, развитие экологического, водно-спортивного, сельского, культурно-познавательного видов туризма.

# Задачи по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

организация мониторинга состояния окружающей среды;

организация планово-регулярной санитарной очистки территории.

Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения

размещение объектов пожарной безопасности;

осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

планирование мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию

## Мероприятия по установлению границ населенных пунктов

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на первую очередь

Отобразить границы населенных пунктов Мичуринского сельского поселения на основании приложения «Ведомость координат поворотных точек границ населенных пунктов Мичуринского сельского поселения» (приложение 1).

## Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

Развитие жилых зон

Включение в границы земель населенного пункта следующих участков под индивидуальное жилищное строительство, расположенных к северу от существующей застройки п. Мичуринское:

- участок восточнее пер. Сосновый;

- участок между ул. Пионерская и пер. Сосновый, с созданием бульвара и зоны общественно-делового назначения;

- участок юго-восточнее ГДОУ «Детский сад № 44».

Новое комплексное жилищное строительство п. Мичуринское:

- западнее базы отдыха «Радуга»;

- на въезде в п. Мичуринское в районе ул. Больничная;

- в районе ул. Железнодорожная.

Новое индивидуальное жилищное строительство в д. Петриченко.

Упорядочение существующей жилой застройки с использованием свободных участков и отнесением их к зонам индивидуального жилого строительства: в центральной части поселка Мичуринское, в районе ул. Парковая Аллея и пер. Финский, а также в районе ул. Механизаторов и ул. Пионерская.

Два участка (западнее базы отдыха «Радуга» и на въезде в п. Мичуринское в районе ул. Больничная), могут быть использованы для предоставления бесплатных земельных участков отдельным категориям граждан (в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»).

Развитие рекреационных  зон

Организация зоны отдыха (благоустроенный пляж, объекты спорта, гостевая  автостоянка, база-стоянка маломерного флота, причал) на берегу оз. Мичуринское  в п. Мичуринское (ул. Первомайская).

Организация благоустроенных пляжей на территории поселения:

- у спортивно-оздоровительного лагеря Выборгского РОНО «Мичуринское»;

- в д. Петриченко;

- у спортивной базы «Кристалл» на берегу  оз. Журавлёвское.

Организация конно-спортивной базы в районе конефермы.

Развитие зон общественно-делового назначения.

Формирование общественно-делового центра в центральной части п. Мичуринское (зона общественно-делового и коммерческого назначения), парк, спортивные объекты строительство культурно-досугового центра с гостевой автостоянкой.

Размещение мини-пекарни с кафе в центральной части п. Мичуринское по ул. Первомайская.

Строительство часовни в районе кладбища по ул. Первомайская.

Развитие производственных зон

Размещение тепличного хозяйства (в северо-западной части поселка на свободных территориях в районе размещения КФХ).

Перенос площадки КОС на новое место (выделен земельный участок) в п. Мичуринское.

В том числе мероприятия на первую очередь

Развитие жилых зон

Включение в границы земель населенного пункта участков под индивидуальное жилищное строительство, расположенных к северу от существующей застройки п. Мичуринское.

Упорядочение существующей жилой застройки с использованием свободных участков и отнесением их к зонам индивидуального жилого строительства: в центральной части поселка Мичуринское, в районе ул. Парковая Аллея и пер. Финский, а также в районе ул. Механизаторов и ул. Пионерская.

Развитие рекреационных  зон

Организация зоны отдыха (благоустроенный пляж, объекты спорта, гостевая  автостоянка, база-стоянка маломерного флота, причал) на берегу оз. Мичуринское  в п. Мичуринское (ул. Первомайская).

Организация благоустроенных пляжей на территории поселения:

Развитие зон общественно-делового назначения

Формирование общественно-делового центра в центральной части п. Мичуринское.

Строительство часовни в районе кладбища по ул. Первомайская.

Развитие производственных зон

Размещение тепличного хозяйства (в северо-западной части поселка на свободных территориях в районе размещения КФХ).

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

# Мероприятия на расчетный срок

Увеличение жилищного фонда Мичуринского сельского поселения до 66 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 28 кв. м до 33 кв. м общей площади на человека. В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 29,9 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1,3 тыс. кв. м).

Структура нового жилищного строительства представлена исключительно индивидуальными жилыми дома с участками.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется 60 га территории.

Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены в таблице 1:

Таблица 1

Площадки нового жилищного строительства в Мичуринском сельском поселении  на расчетный срок

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок между ул. Пионерская и пер. Сосновый, п. Мичуринское | 20 | 10 |
| 2 | Участок восточнее пер. Сосновый, п. Мичуринское | 4 | 2,0 |
| 3 | Участок западнее базы отдыха «Радуга», п. Мичуринское | 7 | 3,5 |
| 4 | Участок юго-восточнее ГДОУ «Детский сад № 44», п. Мичуринское | 5 | 2,5 |
| 5 | Участок въезде в п. Мичуринское, в районе ул. Больничная, п. Мичуринское | 18 | 9 |
| 6 | Участок в районе ул. Железнодорожная, п. Мичуринское | 4,5 | 2,5 |
| 7 | Участок в д. Петриченко | 1,5 | 0,7 |

# В том числе мероприятия на первую очередь

Жилищное строительство на первую очередь в объеме 27,4 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 3,4 тыс. кв. м). К концу периода первой очереди жилищный фонд Мичуринского сельского поселения вырастет до 55 тыс. кв. м, а средняя жилищная обеспеченность увеличится до ~ 30 кв. м общей площади на человека.

Первоочередное жилищное строительство на 100 % состоит из индивидуальных жилых домов с участками.

Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется 55 га территории.

Основными площадками нового жилищного строительства на первую очередь определены в таблице 2:

Таблица 2

Площадки нового жилищного строительства в Мичуринском сельском поселении на первую очередь

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок между ул. Пионерская и пер. Сосновый, п. Мичуринское | 20 | 10 |
| 2 | Участок восточнее пер. Сосновый, п. Мичуринское | 4 | 2,0 |
| 3 | Участок западнее базы отдыха «Радуга», п. Мичуринское | 7 | 3,5 |
| 4 | Участок въезде в п. Мичуринское, в районе ул. Больничная, п. Мичуринское | 18 | 9 |
| 5 | Участок в районе ул. Железнодорожная, п. Мичуринское | 4,5 | 2,5 |
| 6 | Участок в д. Петриченко | 1,5 | 0,7 |

### Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания

Мероприятия по учету интересов Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования Мичуринского сельского поселения

# Мероприятия на расчетный срок

Строительство культурно-досугового центра на 250 мест.

Капительный ремонт Мичуринской сельской врачебной амбулатории.

Мероприятия по развитию объектов местного значения  поселения

# Мероприятия на расчетный срок

Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок (таблица 3):

Таблица 3

Перечень учреждений и предприятий обслуживания, строительство которых предусмотрено на расчетный срок

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Объект инфраструктуры молодежной политики (подростковый клуб) | не менее 45 кв. м общей площади – 1 объект | На базе культурно-досугового центра в п. Мичуринское |
| Спортивный центр (бассейн, спортивный зал, кафе) | 1 объект | п. Мичуринское |
| Спортивный зал | 100 кв. м площади пола | В составе культурно-досугового центра в п. Мичуринское |
| Бассейн | 100 кв. м зеркала воды | В составе спортивного центра в п. Мичуринское |
| Магазины (в расчете на сезонное население) | 368 кв. м торговой площади | 4 объекта | В составе торгового центра в п. Мичуринское |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест – 2 объекта | В составе торгового и спортивного центра в п. Мичуринское |
| Предприятия бытового обслуживания | 13 рабочих места – 4 объекта | В составе торгового центра в п. Мичуринское |

# В том числе мероприятия на первую очередь

Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь (таблица 4):

Таблица 4

Перечень учреждений и предприятий обслуживания, строительство которых предусмотрено на первую очередь

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Объект инфраструктуры молодежной политики (подростковый клуб) | не менее 50 кв. м общей площади – 1 объект | На базе культурно-досугового центра в п. Мичуринское |
| Спортивный зал | 80 кв. м площади пола | В составе культурно-досугового центра в п. Мичуринское |
| Магазины (в расчете на сезонное население) | 368 кв. м торговой площади | 4 объекта | В составе торгового центра в п. Мичуринское |
| Предприятия общественного питания | 20 посадочных мест – 1 объект | В составе торговом центре в п. Мичуринское |
| Предприятия бытового обслуживания | 13 рабочих места – 4 объекта | В составе торгового центра в п. Мичуринское |

### Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса

Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

# Мероприятия на расчетный срок

Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры местного значения:

участок 0,3 га в п. Мичуринское под строительство гостевого дома на 25 мест;

участок 0,5 га в д. Петриченко под строительство гостевого дома на 20 мест домов с целью развития экологического туризма и агротуризма.

# В том числе мероприятия на первую очередь

Формирование 4 зон околоводной рекреации – благоустроенных пляжей, в т.ч. одной благоустроенной зоны отдыха, где предполагается общее благоустройство, строительство парковок, подъездов, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания:

пляж и благоустроенная зона отдыха – место кратковременного отдыха населения в п. Мичуринское (у ЗАО «Мичуринская ПМК-4»);

пляж у спортивно-оздоровительного лагеря Выборгского РОНО на оз. Харламповское;

пляж в д. Петриченко на оз. Морозовское;

пляж в районе ДНТ «Журавлёвское» на оз. Журавлёвское;

Выделение территории для создания объектов туристско-рекреационной сферы местного значения:

участок (1,5 га) для размещения конно-спортивной базы в п. Мичуринское;

участки (по 0,3 га) для размещения 2 гостевых домов по 25 мест в п. Мичуринское;

### Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Мичуринского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок

Создание меридионального направления вдоль западной границы Приозерского муниципального района (Мичуринское – Новая Деревня – Мельниково – Севастьяново – Кузнечное): реконструкция  по  параметрам III категории а/д Котово – Мичуринское и подъезда к п. Мичуринское (с присвоением последнему регионального или межмуниципального значения) и сооружение западного обхода п. Мичуринского (3,7 км).

Реконструкция автомобильной дороги Пески – Сосново – Подгорье по нормативам III категории и сооружение северного обхода п. Мичуринское (3,0 км).

Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Бережок  по нормативам IV категории.

В том числе мероприятия на первую очередь

Реконструкция автомобильной дороги Пески – Сосново – Подгорье по нормативам III категории.

Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Бережок  по нормативам IV категории.

Мероприятия по учету интересов Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования Мичуринского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок

Приведение в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия автомобильных дорог местного значения: подъезд к д. Петриченко (2,7 км), подъезд к базе отдыха «Мечта» (1,9 км).

Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог.

Обустройство водных путей на оз. Мичуринское.

Организация автобусного маршрута: Мичуринское – Мельниково – Кузнечное.

В том числе мероприятия на первую очередь

Приведение в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия автомобильных дорог местного значения: подъезд к д. Петриченко (2,7 км), подъезд к базе отдыха «Мечта» (1,9 км).

Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств.

Обустройство водных путей на оз. Мичуринское.

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры местного значения  поселения

Мероприятия на расчетный срок

Благоустройство и приведение в нормативное состояние участков поселковых дорог в п. Мичуринское (проведение различных видов ремонтов, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение). Устройство на всем протяжении усовершенствованного покрытия (11,1 км).

Ликвидация грунтовых разрывов существующей сети жилых улиц и проездов в п. Мичуринское и д. Петриченко (26,2 км).

Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к рекреационным зонам и отдельным участкам населенных пунктов (10,2 км).

Строительство новых направлений улично-дорожной сети в п. Мичуринское (17,1 км).

Строительство проездов, обеспечивающих подъезд к отдельным участкам населенных пунктов, территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, рекреационным зонам (1,3 км).

Строительство 5-ти причалов и пристаней, базы-стоянки маломерного флота.

Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

Строительство автозаправочной станции в п. Мичуринское.

Благоустройство существующих остановочных павильонов и сооружение нового павильона на а/д подъезд к п. Пчёлино.

Строительство 7-ми крупных гостевых стоянок (вместимостью более 30 машино-мест).

В том числе мероприятия на первую очередь

Благоустройство и приведение в нормативное состояние участков поселковых дорог в п. Мичуринское (проведение различных видов ремонтов, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение). Устройство на всем протяжении усовершенствованного покрытия (11,1 км).

Сооружение новых направлений улично-дорожной сети в п. Мичуринское (16,4 км).

Строительство проездов, обеспечивающих подъезд к отдельным участкам населенных пунктов, территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, рекреационным зонам (1,3 км).

Сооружением 5-ти причалов и пристаней, базы-стоянки маломерного флота.

Сооружение автозаправочной станции в п. Мичуринское.

Благоустройство существующих 9-ти остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм)

Сооружение 6-ти крупных гостевых стоянок (вместимостью более 30 машино-мест).

### Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

# Электроснабжение

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Мичуринского сельского поселения

# Мероприятия на расчетный срок

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 330 «Мичуринская» с заменой трансформаторов 2·10 МВ·А на трансформаторы 2·25 МВ·А.

В том числе мероприятия на первую очередь

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 330 «Мичуринская» с заменой трансформаторов 2·10 МВ·А на трансформаторы 2·25 МВ·А.

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения местного значения сельского поселения

# Мероприятия на расчетный срок

Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Мичуринское – 8 шт.

Строительство сетей 10 кВ: п. Мичуринское – 4 км.

В том числе мероприятия на первую очередь

Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Мичуринское – 7 шт.

Строительство сетей 10 кВ: п. Мичуринское – 3,7 км.

Реконструкция сетей 10 кВ – 3 км (в соответствии со «Схемой развития электрических сетей 6-10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС»).

# Газоснабжение

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

Строительство распределительных газопроводов – 1,5 км и 5 ГРП в районах новой застройки.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства п. Мичуринское (прокладка газопроводов, устройство ГРП в увязке со сроками строительства).

В том числе мероприятия на первую очередь

Строительство распределительных газопроводов – 1,2 км и 4 ГРП в районах новой застройки.

# Теплоснабжение

Мероприятия по развитию объектов теплоснабжения местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

Автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

В том числе мероприятия на первую очередь

Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

# Водоснабжение

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

Реконструкция (5,5 км) и строительство (10,0 км) водопроводных сетей в п. Мичуринское.

Реконструкция артезианских скважин (4 шт.) в п. Мичуринское.

Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения.

Внедрение установки обезжелезивания на артезианских скважинах.

Проведение оценки эксплуатационных запасов подземных вод.

В том числе мероприятия на первую очередь

Реконструкция (5,5 км) и строительство (8,0 км) водопроводных сетей в п. Мичуринское.

Реконструкция артезианских скважин (4 шт.) в п. Мичуринское.

Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения.

Внедрение установки обезжелезивания на артезианских скважинах.

Проведение оценки эксплуатационных запасов подземных вод.

# Водоотведение

Мероприятия по развитию объектов водоотведения местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

Строительство КОС, с применением энергосберегающего оборудования в п. Мичуринское.

Реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (13,0 км) канализационных сетей в п. Мичуринское.

Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Мичуринское.

В том числе мероприятия на первую очередь

Строительство КОС, с применением энергосберегающего оборудования в п. Мичуринское.

Реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (11,0 км) канализационных сетей в п. Мичуринское.

Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Мичуринское.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия – в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия.

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

## Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования Мичуринского сельского поселения

Мероприятия на первую очередь

Приведение в соответствие с нормами действующего законодательства существующие спорные участки,  которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

Организация и озеленение санитарно-защитных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

Организация шумозащитных экранов и/или зеленых защитных полос в границах п. Мичуринское вдоль автомобильных дорог Пески – Сосново – Подгорье и Бережок – Мичуринское, а также в границах ДНП «Мичуринское» вдоль автомобильной дороги обход п. Мичуринское.

Разработка схемы озеленения населённых пунктов Мичуринского сельского поселения.

Организация вывоза биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов (инсинератор)  к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

Организация на территории сельского поселения (на юго-востоке п. Мичуринское) снегосвалки с соблюдением ориентировочной санитарно-защитной зоны 100 м до нормируемых объектов.

В том числе мероприятия на первую очередь

Разработка проектов и установление зон санитарной охраны всех источников водоснабжения сельского поселения.

Проведение контрольных измерений параметров воздействия на окружающую среду объектов 4-5 класса опасности (кролиководческой фермы, расположенной в юго-западной части п. Мичуринское; предприятия по деревопереработке, расположенного в п. Мичуринское между переулками Восточный и Озерный; а также всех гаражей для хранения легковых автомобилей в п. Мичуринское), проведение мероприятий по уменьшению размеров санитарно-защитных зон до нормируемых объектов.

Оборудование контейнерных площадок вблизи садоводств и установка режима вывоза отходов с данных территорий.

Ликвидация замусоренных территорий в п. Мичуринское по ул. Озерный переулок, за детским садом вблизи дома № 13 и вблизи дороги на урочище «Труд».

Не допущение возникновения замусоренных территорий и несанкционированных свалок.

Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение), проектируемый мусороперерабатывающий комплекс к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение).

Организация вывоза биологических и медицинских отходов на установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение).

Обваловка территории кладбища, расположенного в южной части п. Мичуринское на берегу озера Мичуринское.

Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

Устройство минерализованных полос на участках, где жилье располагается в непосредственной близости от лесного массива.

Устройство ПРУ при строительстве жилых и общественных зданий.

Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

Повысить надежность электроснабжения потребителей второй категории надежности (клубы, детские сады, школы, котельные) за счет применения автономных источников электроснабжения (ДЭС – дизельные электростанции);

Осуществить мероприятия пожарной безопасности в охранных зонах электропередач (в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать автозаправочные станции; в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ; в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь).

В том числе мероприятия на первую очередь

Установка громкоговорителя в п. Мичуринское, а также звуковой сирены в д. Петриченко, в СНТ.

Строительство пожарного депо в п. Мичуринское на 2 машины, с площадью земельного участка не менее 0,55 га.

Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи).

Устройство противопожарных подъездов (пирсов) к водоемам, используемым с целью пожаротушения.

Расчистка и поддержание в нормативном состоянии пожарных водоемов в СНТ.

Создание и обучение добровольных пожарных формирований, ознакомление населения с правилами поведения при возникновении пожара.

Установка у каждого жилого строения бочки с водой или огнетушителя.

Обеспечение телефонной и радиосвязью для экстренных вызовов пожарной охраны, медицинской службы, милиции.

Реконструкция с доведением до состояния готовности существующих ПРУ.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение 2012 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 3513,9 | 3513,9 | 3513,9 |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов – всего, | га | 483,5 | 530,5 | 530,5 |
| (в том числе по населенным пунктам): |  |  |  |  |
| п. Мичуринское | га | 473,4 | 519,8 | 519,8 |
| д. Петриченко | га | 10,1 | 10,7 | 10,7 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 626,7 | 615,7 | 615,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Земли лесного фонда | га | 2338,8 | 2302,8 | 2302,8 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.2.1. Функциональное зонирование п. Мичуринское, общая площадь – всего, в том числе: | га | 473,4 | 509,4 | 519,8 |
| Жилые зоны | га | 247,4 | 302,3 | 311,5 |
| Общественно-деловые зоны | га | 22,1 | 28,1 | 32,6 |
| Рекреационные зоны | га | 134,71 | 112,6 | 109,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны специального назначения | га | 27,4 | 46 | 46 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 41,8 | 20,4 | 20,4 |
| Водные объекты | га | - | - | - |
| 1.2.2. Функциональное зонирование д. Петриченко, общая площадь – всего, в том числе: | га | 10,1 | 10,2 | 10,7 |
| Жилые зоны | га | 5,2 | 6,7 | 6,7 |
| Рекреационные зоны | га | 3,7 | 3,4 | 3,9 |
| Зоны специального назначения | га | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 2,1 | 1,7 | 1,8 |
| Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |
| Родилось | чел. | 21 | - | - |
|  | чел. на 1000 населения | 11,9 | 8,8 | 8,3 |
| Умерло | чел. | 21 | - | - |
|  | чел. на 1000 населения | 11,9 | 10,75 | 10,6 |
| Естественный прирост, всего | чел. | 0 | - | - |
|  | чел. на 1000 населения | 0 | -1,95 | -2,3 |
| Показатели механического движения населения |  |  |  |  |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | чел. на 1000 населения | 0 | -13,1 | -4,8 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 18,8 | 15 | 12 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 56,1 | 60 | 57 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 25,1 | 25 | 31 |
| Численность сезонного населения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 4 | 4,5 | 5 |
| сезонно проживающего в населенных пунктах | тыс. чел. | 3,4 | 3,8 | 4,1 |
| сезонно проживающего на территории садовых и дачных участков | тыс. чел. | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 50 | 54 | 66 |
|  | % | 100 | 100 | 100 |
| Из всего фонда: - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | % | 14,5 | 13,3 | 10,9 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | % | 25,3 | 23,3 | 19,1 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | 30,1 | 34,2 | 46,2 |
|  | % | 60,2 | 63,4 | 70 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 8,5 | 20,2 |
|  | % | - | 15,7 | 30,6 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 41,5 | 29,8 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 9,5 | 29,6 |
|  | % | - | 100 | 100 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | % | - | - | - |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | - | 9,5 | 29,6 |
|  | % | - | 100 | 100 |
| Строительство муниципального жилья (малоэтажная жилая застройка) | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | % | - | - | - |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 24 | 30 | 33 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Учет интересов Приозерского муниципального района на территории сельского поселения |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 96 | не менее 82 | не менее 69 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 300 | не менее 167 | не менее 142 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | число посещений в смену | 45 | не менее 34 | не менее 36 |
|  | на 1000 чел. |  | 21,4 | 20,1 | 20,1 |
| Объекты местного значения поселения |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | число мест | - | 255 | 270 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 150 | 150 |
| Общедоступные библиотеки | всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | тыс. единиц хранения | 13,6 | не менее 11,5 | не менее 12,2 |
|  | на 1000 чел. |  | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики (подростковые клубы) | всего | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | кв. м общей площади | - | не менее 43 | не менее 45 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 25 | 25 |
| Спортивные залы | всего | кв. м площ. пола | 450 | 530 | 630 |
|  | на 1000 чел. |  | 254 | 312 | 350 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 5,5 | не менее 3,2 | не менее 3,4 |
|  | на 1000 чел. |  | 2 | 1,95 | 1,95 |
| Бассейны | всего | ед. | - | - | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | - | 100 |
|  | на 1000 чел. |  | - | - | 56 |
| Предприятия розничной торговли | постоянное население | всего | кв. м торговой площади | 1427 | не менее 822,2 | не менее 875,9 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 679,5 | 486,6 | 486,6 |
|  | сезонное население | всего |  | - | 368 | 368 |
|  |  | на 1000 чел. |  | - | 87,6 | 80 |
| Предприятия общественного питания | всего | число мест | 40 | 60 | 80 |
|  | на 1000 чел. |  | 19 | 35,3 | 44 |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число рабочих мест | - | 13 | 13 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 7 | 7 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 21,0 | 21,0 | 24 |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 9,6 | 9,6 | 12,6 |
| - местного значения | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) | км | 37,3 | 55,0 | 55,7 |
| Уровень автомобилизации | легковых авт./ 1000 жит. | 300 | 375 | 450 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год | МВт·ч | 6280 | 6730 | 8800 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1160 | 1180 | 1340 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС). | % | 30 | 60 | 85 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: | млн куб. м/год | - | 2,3 | 4,5 |
| тепловые источники, | млн куб. м/год | - | 1,8 | 3,9 |
| приготовление пищи и горячей воды. | млн куб. м/год | - | 0,5 | 0,6 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. | комп. | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в том числе: | Гкал/ч | 3,0 | 3,4 | 7,3 |
| автономные источники тепла | Гкал/ч | 1,0 | 1,5 | 3,1 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление | тыс. куб. м/сут | 0,42 | 1,10 | 1,20 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,42 | 1,10 | 1,20 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут | 120 | 50-160 | 50-160 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/сут | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| 7. Объекты противопожарной безопасности |  |  |  |  |
| Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля | объект (площадь земельного участка) | - | 1(0,55) | 1(0,55) |

# «Ведомость координат поворотных точек границ населенных пунктов Мичуринского сельского поселения»

## Ведомость координат поворотных точек границы поселка Мичуринское

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2188242,651 | 510165,901 |
| 2 | 2188250,525 | 510155,483 |
| 3 | 2188250,550 | 510155,500 |
| 4 | 2188253,501 | 510151,650 |
| 5 | 2188252,500 | 510126,600 |
| 6 | 2188334,052 | 510052,969 |
| 7 | 2188345,888 | 510041,743 |
| 8 | 2188334,400 | 510028,551 |
| 9 | 2188306,600 | 509962,901 |
| 10 | 2188300,699 | 509949,300 |
| 11 | 2188298,924 | 509947,327 |
| 12 | 2188243,653 | 509972,451 |
| 13 | 2188185,199 | 509999,900 |
| 14 | 2188152,750 | 509943,000 |
| 15 | 2188125,579 | 509902,325 |
| 16 | 2188114,155 | 509884,477 |
| 17 | 2188109,872 | 509858,774 |
| 18 | 2188088,453 | 509836,642 |
| 19 | 2188065,607 | 509825,933 |
| 20 | 2188043,474 | 509828,788 |
| 21 | 2188025,626 | 509837,356 |
| 22 | 2187999,923 | 509855,919 |
| 23 | 2187991,356 | 509852,349 |
| 24 | 2187964,940 | 509858,060 |
| 25 | 2187952,089 | 509870,198 |
| 26 | 2187942,176 | 509889,199 |
| 27 | 2187920,750 | 509893,662 |
| 28 | 2187891,043 | 509919,495 |
| 29 | 2187867,794 | 509958,243 |
| 30 | 2187856,170 | 510000,866 |
| 31 | 2187836,795 | 510029,282 |
| 32 | 2187867,129 | 510055,110 |
| 33 | 2187920,000 | 510091,850 |
| 34 | 2187963,900 | 510151,750 |
| 35 | 2187985,800 | 510160,399 |
| 36 | 2188043,200 | 510125,150 |
| 37 | 2188067,101 | 510117,549 |
| 38 | 2188097,250 | 510119,600 |
| 39 | 2188142,499 | 510116,499 |
| 40 | 2188147,801 | 510122,200 |
| 41 | 2188185,251 | 510150,750 |
| 42 | 2188208,250 | 510168,299 |
| 43 | 2188228,050 | 510171,301 |
| 44 | 2188242,651 | 510165,901 |
| 45 | 2188814,832 | 509100,763 |
| 46 | 2188745,883 | 509092,958 |
| 47 | 2188710,758 | 509120,277 |
| 48 | 2188730,272 | 509171,013 |
| 49 | 2188725,317 | 509207,114 |
| 50 | 2188600,782 | 509274,786 |
| 51 | 2188561,496 | 509280,267 |
| 52 | 2188541,793 | 509297,036 |
| 53 | 2188520,649 | 509344,150 |
| 54 | 2189124,949 | 509446,151 |
| 55 | 2189114,190 | 509431,108 |
| 56 | 2189024,226 | 509274,139 |
| 57 | 2188995,119 | 509240,612 |
| 58 | 2188959,285 | 509209,196 |
| 59 | 2188922,638 | 509162,064 |
| 60 | 2188907,088 | 509150,733 |
| 61 | 2188892,887 | 509138,490 |
| 62 | 2188814,832 | 509100,763 |
| 63 | 2188553,199 | 509028,349 |
| 64 | 2188526,701 | 509022,500 |
| 65 | 2188536,749 | 508993,401 |
| 66 | 2188505,626 | 508985,824 |
| 67 | 2188488,471 | 508981,647 |
| 68 | 2188499,002 | 508953,701 |
| 69 | 2188513,751 | 508920,300 |
| 70 | 2188488,050 | 508909,251 |
| 71 | 2188470,550 | 508902,650 |
| 72 | 2188484,249 | 508867,349 |
| 73 | 2188491,044 | 508863,289 |
| 74 | 2188507,899 | 508869,400 |
| 75 | 2188531,401 | 508878,549 |
| 76 | 2188546,199 | 508843,349 |
| 77 | 2188558,152 | 508803,999 |
| 78 | 2188556,468 | 508794,783 |
| 79 | 2188569,009 | 508799,374 |
| 80 | 2188580,916 | 508803,733 |
| 81 | 2188595,469 | 508769,384 |
| 82 | 2188576,902 | 508762,868 |
| 83 | 2188568,967 | 508760,084 |
| 84 | 2188544,218 | 508750,235 |
| 85 | 2188520,068 | 508740,533 |
| 86 | 2188495,866 | 508730,534 |
| 87 | 2188472,223 | 508720,475 |
| 88 | 2188449,330 | 508710,419 |
| 89 | 2188447,794 | 508709,612 |
| 90 | 2188434,632 | 508714,043 |
| 91 | 2188424,656 | 508701,011 |
| 92 | 2188405,538 | 508676,036 |
| 93 | 2188389,303 | 508654,828 |
| 94 | 2188328,841 | 508662,126 |
| 95 | 2188328,167 | 508662,207 |
| 96 | 2188250,082 | 508671,632 |
| 97 | 2188246,985 | 508675,685 |
| 98 | 2188230,062 | 508697,832 |
| 99 | 2188203,371 | 508732,763 |
| 100 | 2188152,799 | 508803,449 |
| 101 | 2188128,002 | 508829,402 |
| 102 | 2188110,799 | 508851,399 |
| 103 | 2188100,450 | 508848,151 |
| 104 | 2188093,100 | 508856,800 |
| 105 | 2188089,799 | 508870,999 |
| 106 | 2188091,049 | 508871,601 |
| 107 | 2188082,799 | 508895,202 |
| 108 | 2188072,800 | 508910,000 |
| 109 | 2188062,699 | 508924,899 |
| 110 | 2188067,151 | 508930,552 |
| 111 | 2188042,000 | 508952,101 |
| 112 | 2188054,649 | 508974,750 |
| 113 | 2188057,991 | 508972,656 |
| 114 | 2188112,700 | 508974,652 |
| 115 | 2188139,650 | 508968,352 |
| 116 | 2188151,851 | 508955,850 |
| 117 | 2188189,150 | 508970,452 |
| 118 | 2188224,700 | 508984,151 |
| 119 | 2188260,001 | 508997,101 |
| 120 | 2188294,451 | 509009,599 |
| 121 | 2188330,900 | 509023,302 |
| 122 | 2188368,550 | 509036,651 |
| 123 | 2188374,034 | 509039,683 |
| 124 | 2188405,050 | 509051,215 |
| 125 | 2188414,900 | 509026,301 |
| 126 | 2188439,600 | 509034,999 |
| 127 | 2188465,451 | 509044,249 |
| 128 | 2188471,402 | 509045,975 |
| 129 | 2188492,002 | 509051,949 |
| 130 | 2188519,050 | 509058,949 |
| 131 | 2188545,100 | 509064,749 |
| 132 | 2188553,199 | 509028,349 |
| 133 | 2189265,672 | 508738,930 |
| 134 | 2189452,762 | 508730,500 |
| 135 | 2189473,502 | 508706,270 |
| 136 | 2189256,242 | 508712,600 |
| 137 | 2189219,952 | 508681,450 |
| 138 | 2189191,702 | 508683,180 |
| 139 | 2189151,702 | 508693,100 |
| 140 | 2189136,032 | 508686,460 |
| 141 | 2189118,632 | 508661,500 |
| 142 | 2189094,012 | 508633,940 |
| 143 | 2189075,102 | 508635,200 |
| 144 | 2189064,352 | 508644,570 |
| 145 | 2189066,042 | 508658,720 |
| 146 | 2189084,212 | 508691,170 |
| 147 | 2189095,632 | 508708,560 |
| 148 | 2189118,671 | 508721,475 |
| 149 | 2189139,762 | 508729,320 |
| 150 | 2189189,612 | 508734,780 |
| 151 | 2189226,732 | 508730,880 |
| 152 | 2189265,672 | 508738,930 |
| 153 | 2192987,124 | 508543,155 |
| 154 | 2192982,264 | 508531,833 |
| 155 | 2192982,098 | 508531,909 |
| 156 | 2192950,657 | 508548,639 |
| 157 | 2192887,760 | 508586,377 |
| 158 | 2192928,048 | 508654,947 |
| 159 | 2192948,038 | 508694,281 |
| 160 | 2193099,339 | 508622,122 |
| 161 | 2193098,504 | 508621,684 |
| 162 | 2193092,185 | 508618,284 |
| 163 | 2193084,406 | 508614,112 |
| 164 | 2193074,630 | 508608,854 |
| 165 | 2193072,874 | 508607,914 |
| 166 | 2193067,637 | 508605,110 |
| 167 | 2193060,937 | 508601,521 |
| 168 | 2193057,400 | 508599,628 |
| 169 | 2193052,555 | 508597,032 |
| 170 | 2193047,529 | 508594,326 |
| 171 | 2193042,668 | 508591,722 |
| 172 | 2193039,559 | 508590,080 |
| 173 | 2193031,127 | 508583,884 |
| 174 | 2193013,089 | 508570,867 |
| 175 | 2192993,872 | 508550,233 |
| 176 | 2192987,124 | 508543,155 |
| 177 | 2192914,970 | 508445,135 |
| 178 | 2192830,736 | 508319,820 |
| 179 | 2192811,127 | 508358,462 |
| 180 | 2192747,392 | 508460,438 |
| 181 | 2192733,631 | 508482,457 |
| 182 | 2192770,771 | 508492,032 |
| 183 | 2192824,043 | 508488,915 |
| 184 | 2192914,970 | 508445,135 |
| 185 | 2192493,815 | 507209,259 |
| 186 | 2192359,265 | 507170,816 |
| 187 | 2192298,199 | 507145,884 |
| 188 | 2192247,407 | 507125,378 |
| 189 | 2192243,760 | 507123,194 |
| 190 | 2192220,622 | 507113,219 |
| 191 | 2192199,608 | 507103,856 |
| 192 | 2192198,657 | 507103,564 |
| 193 | 2192198,750 | 507103,350 |
| 194 | 2192161,100 | 507073,250 |
| 195 | 2192160,828 | 507073,199 |
| 196 | 2192160,950 | 507072,990 |
| 197 | 2192144,514 | 507060,621 |
| 198 | 2192130,550 | 507048,100 |
| 199 | 2192105,350 | 507027,000 |
| 200 | 2192103,669 | 507025,685 |
| 201 | 2192108,118 | 507020,098 |
| 202 | 2192065,463 | 506984,149 |
| 203 | 2192060,074 | 506990,518 |
| 204 | 2192044,400 | 506979,151 |
| 205 | 2192025,850 | 506959,901 |
| 206 | 2192019,536 | 506955,673 |
| 207 | 2191995,904 | 506937,246 |
| 208 | 2191995,657 | 506937,049 |
| 209 | 2191996,328 | 506936,161 |
| 210 | 2191973,987 | 506919,228 |
| 211 | 2191973,718 | 506919,564 |
| 212 | 2191973,700 | 506919,550 |
| 213 | 2191945,235 | 506900,580 |
| 214 | 2191896,556 | 506877,472 |
| 215 | 2191884,204 | 506874,524 |
| 216 | 2191849,082 | 506866,143 |
| 217 | 2191783,266 | 506858,050 |
| 218 | 2191686,700 | 506858,050 |
| 219 | 2191585,818 | 506860,208 |
| 220 | 2191494,107 | 506865,603 |
| 221 | 2191442,668 | 506873,971 |
| 222 | 2191381,357 | 506883,945 |
| 223 | 2191349,528 | 506886,643 |
| 224 | 2191320,396 | 506886,103 |
| 225 | 2191272,383 | 506874,774 |
| 226 | 2191245,946 | 506867,611 |
| 227 | 2191180,886 | 506849,984 |
| 228 | 2191162,870 | 506845,103 |
| 229 | 2191116,475 | 506824,603 |
| 230 | 2191051,198 | 506798,169 |
| 231 | 2190964,882 | 506755,550 |
| 232 | 2190920,050 | 506728,100 |
| 233 | 2190885,250 | 506714,800 |
| 234 | 2190832,171 | 506697,826 |
| 235 | 2190799,803 | 506684,879 |
| 236 | 2190769,592 | 506665,997 |
| 237 | 2190748,194 | 506648,303 |
| 238 | 2190752,930 | 506642,559 |
| 239 | 2190751,262 | 506641,268 |
| 240 | 2190740,564 | 506632,038 |
| 241 | 2190736,623 | 506636,656 |
| 242 | 2190731,659 | 506632,263 |
| 243 | 2190708,370 | 506612,397 |
| 244 | 2190658,950 | 506569,102 |
| 245 | 2190645,650 | 506556,999 |
| 246 | 2190644,299 | 506558,500 |
| 247 | 2190589,076 | 506499,359 |
| 248 | 2190550,810 | 506458,379 |
| 249 | 2190512,555 | 506417,331 |
| 250 | 2190501,016 | 506402,505 |
| 251 | 2190486,246 | 506392,226 |
| 252 | 2190490,400 | 506386,258 |
| 253 | 2190483,015 | 506381,113 |
| 254 | 2190482,200 | 506381,850 |
| 255 | 2190467,400 | 506368,600 |
| 256 | 2190442,767 | 506340,755 |
| 257 | 2190414,078 | 506308,325 |
| 258 | 2190404,809 | 506294,248 |
| 259 | 2190395,341 | 506279,871 |
| 260 | 2190380,602 | 506229,651 |
| 261 | 2190371,201 | 506194,500 |
| 262 | 2190362,801 | 506192,400 |
| 263 | 2190357,600 | 506178,250 |
| 264 | 2190369,357 | 506175,201 |
| 265 | 2190351,069 | 506112,350 |
| 266 | 2190340,571 | 506077,592 |
| 267 | 2190322,530 | 506017,885 |
| 268 | 2190320,582 | 506011,311 |
| 269 | 2190311,637 | 506013,802 |
| 270 | 2190301,279 | 505992,838 |
| 271 | 2190292,696 | 505975,469 |
| 272 | 2190259,788 | 505911,811 |
| 273 | 2190239,288 | 505881,061 |
| 274 | 2190221,486 | 505869,193 |
| 275 | 2190199,907 | 505863,259 |
| 276 | 2190170,775 | 505864,877 |
| 277 | 2190125,459 | 505881,061 |
| 278 | 2190122,071 | 505882,639 |
| 279 | 2190082,684 | 505900,980 |
| 280 | 2190054,400 | 505914,150 |
| 281 | 2190020,950 | 505932,350 |
| 282 | 2189982,698 | 505949,084 |
| 283 | 2189937,494 | 505968,860 |
| 284 | 2189919,919 | 505976,548 |
| 285 | 2189826,590 | 506020,246 |
| 286 | 2189752,751 | 506049,656 |
| 287 | 2189714,478 | 506061,332 |
| 288 | 2189708,255 | 506064,216 |
| 289 | 2189667,641 | 506073,208 |
| 290 | 2189588,142 | 506095,772 |
| 291 | 2189491,140 | 506106,801 |
| 292 | 2189480,010 | 506106,741 |
| 293 | 2189479,411 | 506107,039 |
| 294 | 2189479,416 | 506107,091 |
| 295 | 2189478,708 | 506107,508 |
| 296 | 2189464,201 | 506108,215 |
| 297 | 2189425,069 | 506111,343 |
| 298 | 2189410,655 | 506112,496 |
| 299 | 2189365,764 | 506118,774 |
| 300 | 2189333,510 | 506123,285 |
| 301 | 2189225,075 | 506139,470 |
| 302 | 2189155,483 | 506153,496 |
| 303 | 2189110,707 | 506170,220 |
| 304 | 2189043,812 | 506218,233 |
| 305 | 2188943,469 | 506296,457 |
| 306 | 2188885,206 | 506332,062 |
| 307 | 2188851,300 | 506350,650 |
| 308 | 2188831,900 | 506357,200 |
| 309 | 2188789,576 | 506377,461 |
| 310 | 2188788,151 | 506377,550 |
| 311 | 2188746,350 | 506389,552 |
| 312 | 2188747,296 | 506394,969 |
| 313 | 2188746,200 | 506395,300 |
| 314 | 2188715,200 | 506395,750 |
| 315 | 2188698,548 | 506395,181 |
| 316 | 2188683,399 | 506394,501 |
| 317 | 2188635,201 | 506381,250 |
| 318 | 2188589,034 | 506363,891 |
| 319 | 2188587,450 | 506369,000 |
| 320 | 2188548,401 | 506357,450 |
| 321 | 2188500,150 | 506344,251 |
| 322 | 2188500,132 | 506344,315 |
| 323 | 2188405,800 | 506318,851 |
| 324 | 2188408,499 | 506366,900 |
| 325 | 2188409,900 | 506397,000 |
| 326 | 2188471,650 | 506413,150 |
| 327 | 2188480,409 | 506416,215 |
| 328 | 2188480,414 | 506416,216 |
| 329 | 2188473,700 | 506440,701 |
| 330 | 2188521,951 | 506453,899 |
| 331 | 2188530,456 | 506422,886 |
| 332 | 2188568,650 | 506433,150 |
| 333 | 2188621,949 | 506429,501 |
| 334 | 2188618,750 | 506477,549 |
| 335 | 2188656,950 | 506490,950 |
| 336 | 2188670,466 | 506441,661 |
| 337 | 2188670,694 | 506441,726 |
| 338 | 2188715,952 | 506449,631 |
| 339 | 2188723,950 | 506448,100 |
| 340 | 2188737,850 | 506447,900 |
| 341 | 2188746,950 | 506447,750 |
| 342 | 2188754,600 | 506436,802 |
| 343 | 2188793,550 | 506425,550 |
| 344 | 2188793,581 | 506425,546 |
| 345 | 2188838,300 | 506419,250 |
| 346 | 2188838,300 | 506410,950 |
| 347 | 2188870,150 | 506410,450 |
| 348 | 2188870,050 | 506410,650 |
| 349 | 2188897,949 | 506425,850 |
| 350 | 2188909,552 | 506427,751 |
| 351 | 2188935,373 | 506441,365 |
| 352 | 2188952,700 | 506450,501 |
| 353 | 2188978,950 | 506464,350 |
| 354 | 2188993,401 | 506456,150 |
| 355 | 2189008,634 | 506449,886 |
| 356 | 2189027,520 | 506442,120 |
| 357 | 2189059,410 | 506455,870 |
| 358 | 2189063,819 | 506435,144 |
| 359 | 2189080,610 | 506356,200 |
| 360 | 2189123,480 | 506314,940 |
| 361 | 2189179,560 | 506264,870 |
| 362 | 2189252,349 | 506198,151 |
| 363 | 2189285,452 | 506192,799 |
| 364 | 2189370,427 | 506181,102 |
| 365 | 2189371,552 | 506194,700 |
| 366 | 2189371,483 | 506200,626 |
| 367 | 2189320,950 | 506203,750 |
| 368 | 2189323,050 | 506240,700 |
| 369 | 2189374,856 | 506236,044 |
| 370 | 2189372,640 | 506254,850 |
| 371 | 2189362,651 | 506327,258 |
| 372 | 2189334,851 | 506400,251 |
| 373 | 2189285,802 | 506390,700 |
| 374 | 2189282,001 | 506410,751 |
| 375 | 2189283,002 | 506410,902 |
| 376 | 2189289,001 | 506411,801 |
| 377 | 2189330,850 | 506419,851 |
| 378 | 2189312,550 | 506467,560 |
| 379 | 2189295,240 | 506538,000 |
| 380 | 2189277,789 | 506550,918 |
| 381 | 2189260,700 | 506544,800 |
| 382 | 2189236,900 | 506537,100 |
| 383 | 2189224,550 | 506575,100 |
| 384 | 2189225,470 | 506590,840 |
| 385 | 2189143,040 | 506651,810 |
| 386 | 2189069,240 | 506718,692 |
| 387 | 2188966,330 | 506647,080 |
| 388 | 2188960,381 | 506643,239 |
| 389 | 2188967,870 | 506627,530 |
| 390 | 2188971,993 | 506620,711 |
| 391 | 2188984,680 | 506621,420 |
| 392 | 2189014,760 | 506624,440 |
| 393 | 2189015,863 | 506615,534 |
| 394 | 2189020,020 | 506581,960 |
| 395 | 2188993,982 | 506578,425 |
| 396 | 2188989,670 | 506577,840 |
| 397 | 2188962,240 | 506555,830 |
| 398 | 2188982,234 | 506521,816 |
| 399 | 2188977,392 | 506519,300 |
| 400 | 2188951,552 | 506497,835 |
| 401 | 2188925,190 | 506503,841 |
| 402 | 2188911,109 | 506520,791 |
| 403 | 2188885,563 | 506551,531 |
| 404 | 2188885,550 | 506551,550 |
| 405 | 2188860,000 | 506582,300 |
| 406 | 2188858,300 | 506583,650 |
| 407 | 2188833,500 | 506615,050 |
| 408 | 2188808,650 | 506646,400 |
| 409 | 2188783,849 | 506677,749 |
| 410 | 2188758,999 | 506709,151 |
| 411 | 2188734,202 | 506740,500 |
| 412 | 2188708,122 | 506773,435 |
| 413 | 2188689,400 | 506761,950 |
| 414 | 2188664,150 | 506801,700 |
| 415 | 2188654,900 | 506791,100 |
| 416 | 2188631,650 | 506772,150 |
| 417 | 2188608,400 | 506753,200 |
| 418 | 2188591,366 | 506738,962 |
| 419 | 2188564,526 | 506716,527 |
| 420 | 2188562,401 | 506714,751 |
| 421 | 2188539,101 | 506695,851 |
| 422 | 2188515,527 | 506677,581 |
| 423 | 2188467,928 | 506640,693 |
| 424 | 2188447,330 | 506624,730 |
| 425 | 2188415,987 | 506681,515 |
| 426 | 2188439,406 | 507054,014 |
| 427 | 2188455,804 | 507190,811 |
| 428 | 2188461,361 | 507213,138 |
| 429 | 2188473,850 | 507346,370 |
| 430 | 2188510,170 | 507346,020 |
| 431 | 2188528,910 | 507344,870 |
| 432 | 2188550,260 | 507363,070 |
| 433 | 2188588,740 | 507393,280 |
| 434 | 2188648,770 | 507448,450 |
| 435 | 2188837,350 | 507347,799 |
| 436 | 2188863,499 | 507334,450 |
| 437 | 2188889,430 | 507322,110 |
| 438 | 2188937,051 | 507299,450 |
| 439 | 2188964,900 | 507285,450 |
| 440 | 2188985,649 | 507250,650 |
| 441 | 2188987,150 | 507248,651 |
| 442 | 2188994,220 | 507238,740 |
| 443 | 2189019,254 | 507212,618 |
| 444 | 2189019,252 | 507212,437 |
| 445 | 2189019,423 | 507212,442 |
| 446 | 2189024,820 | 507206,810 |
| 447 | 2189058,390 | 507197,860 |
| 448 | 2189087,070 | 507199,080 |
| 449 | 2189105,590 | 507214,330 |
| 450 | 2189107,884 | 507226,282 |
| 451 | 2189123,184 | 507246,089 |
| 452 | 2189130,876 | 507249,890 |
| 453 | 2189140,935 | 507250,583 |
| 454 | 2189157,929 | 507245,033 |
| 455 | 2189175,197 | 507236,450 |
| 456 | 2189202,830 | 507235,900 |
| 457 | 2189220,397 | 507272,675 |
| 458 | 2189240,233 | 507307,449 |
| 459 | 2189240,240 | 507307,460 |
| 460 | 2189249,050 | 507302,050 |
| 461 | 2189257,056 | 507296,979 |
| 462 | 2189273,600 | 507286,500 |
| 463 | 2189295,350 | 507273,400 |
| 464 | 2189310,850 | 507269,800 |
| 465 | 2189348,800 | 507262,600 |
| 466 | 2189359,600 | 507257,400 |
| 467 | 2189367,764 | 507252,618 |
| 468 | 2189396,900 | 507235,550 |
| 469 | 2189402,426 | 507237,731 |
| 470 | 2189404,500 | 507238,550 |
| 471 | 2189407,600 | 507262,050 |
| 472 | 2189413,650 | 507286,000 |
| 473 | 2189419,000 | 507296,850 |
| 474 | 2189425,650 | 507307,200 |
| 475 | 2189454,200 | 507305,900 |
| 476 | 2189482,733 | 507315,066 |
| 477 | 2189494,200 | 507318,750 |
| 478 | 2189494,607 | 507319,005 |
| 479 | 2189513,426 | 507330,775 |
| 480 | 2189513,515 | 507330,600 |
| 481 | 2189517,566 | 507333,365 |
| 482 | 2189526,974 | 507339,250 |
| 483 | 2189533,050 | 507343,050 |
| 484 | 2189556,650 | 507368,500 |
| 485 | 2189550,450 | 507403,950 |
| 486 | 2189533,500 | 507443,050 |
| 487 | 2189515,350 | 507463,650 |
| 488 | 2189512,928 | 507465,287 |
| 489 | 2189492,781 | 507478,901 |
| 490 | 2189480,500 | 507487,200 |
| 491 | 2189456,200 | 507511,500 |
| 492 | 2189374,350 | 507454,900 |
| 493 | 2189308,300 | 507412,900 |
| 494 | 2189296,650 | 507421,850 |
| 495 | 2189279,750 | 507411,500 |
| 496 | 2189267,700 | 507422,950 |
| 497 | 2189204,150 | 507474,450 |
| 498 | 2189167,167 | 507507,785 |
| 499 | 2189169,626 | 507510,155 |
| 500 | 2189188,550 | 507528,400 |
| 501 | 2189178,700 | 507538,750 |
| 502 | 2189162,900 | 507557,800 |
| 503 | 2189128,700 | 507593,850 |
| 504 | 2189108,350 | 507617,650 |
| 505 | 2189087,750 | 507637,950 |
| 506 | 2189062,950 | 507646,150 |
| 507 | 2189046,600 | 507647,300 |
| 508 | 2189030,000 | 507653,050 |
| 509 | 2189016,000 | 507633,550 |
| 510 | 2189010,450 | 507628,950 |
| 511 | 2188995,350 | 507647,900 |
| 512 | 2188972,100 | 507672,800 |
| 513 | 2188968,950 | 507677,450 |
| 514 | 2188933,000 | 507717,000 |
| 515 | 2188923,400 | 507727,000 |
| 516 | 2188920,750 | 507728,900 |
| 517 | 2188881,650 | 507702,650 |
| 518 | 2188863,430 | 507735,520 |
| 519 | 2188834,550 | 507731,030 |
| 520 | 2188819,130 | 507734,680 |
| 521 | 2188806,520 | 507762,160 |
| 522 | 2188840,199 | 507813,499 |
| 523 | 2188830,581 | 507853,353 |
| 524 | 2188811,339 | 507902,857 |
| 525 | 2188867,721 | 507944,366 |
| 526 | 2188895,863 | 507915,614 |
| 527 | 2189015,293 | 507966,040 |
| 528 | 2189111,515 | 507916,683 |
| 529 | 2189162,983 | 507877,359 |
| 530 | 2189185,705 | 507844,435 |
| 531 | 2189208,993 | 507814,627 |
| 532 | 2189329,695 | 507888,573 |
| 533 | 2189351,878 | 507859,506 |
| 534 | 2189253,803 | 507792,886 |
| 535 | 2189233,350 | 507768,050 |
| 536 | 2189251,300 | 507747,050 |
| 537 | 2189335,100 | 507648,650 |
| 538 | 2189411,800 | 507558,600 |
| 539 | 2189525,260 | 507655,060 |
| 540 | 2189727,350 | 507662,420 |
| 541 | 2190354,790 | 507398,530 |
| 542 | 2190410,980 | 507395,830 |
| 543 | 2190483,847 | 507393,346 |
| 544 | 2190467,429 | 507037,722 |
| 545 | 2190491,500 | 507027,921 |
| 546 | 2190570,037 | 507032,021 |
| 547 | 2190605,696 | 507005,111 |
| 548 | 2190620,159 | 507069,789 |
| 549 | 2190627,817 | 507104,033 |
| 550 | 2190665,473 | 507272,428 |
| 551 | 2190688,894 | 507394,137 |
| 552 | 2190700,493 | 507411,277 |
| 553 | 2190762,294 | 507373,867 |
| 554 | 2190865,355 | 507349,884 |
| 555 | 2190912,866 | 507341,593 |
| 556 | 2190973,850 | 507330,950 |
| 557 | 2191122,950 | 507305,750 |
| 558 | 2191145,286 | 507257,224 |
| 559 | 2191204,747 | 507235,364 |
| 560 | 2191336,221 | 507187,030 |
| 561 | 2191384,700 | 507177,000 |
| 562 | 2191384,752 | 507176,989 |
| 563 | 2191419,328 | 507169,831 |
| 564 | 2191453,761 | 507162,709 |
| 565 | 2191488,191 | 507155,590 |
| 566 | 2191522,620 | 507148,471 |
| 567 | 2191557,421 | 507141,261 |
| 568 | 2191591,500 | 507134,212 |
| 569 | 2191645,421 | 507123,050 |
| 570 | 2191674,800 | 507116,980 |
| 571 | 2191686,660 | 507114,340 |
| 572 | 2191692,654 | 507112,675 |
| 573 | 2191815,266 | 507156,831 |
| 574 | 2191775,194 | 507219,770 |
| 575 | 2191772,076 | 507246,089 |
| 576 | 2191751,832 | 507285,090 |
| 577 | 2191748,146 | 507284,148 |
| 578 | 2191731,969 | 507325,046 |
| 579 | 2191759,766 | 507335,182 |
| 580 | 2191780,251 | 507292,901 |
| 581 | 2191804,400 | 507299,650 |
| 582 | 2191814,177 | 507299,860 |
| 583 | 2191822,343 | 507301,057 |
| 584 | 2191829,095 | 507301,275 |
| 585 | 2191837,915 | 507297,246 |
| 586 | 2191892,361 | 507276,557 |
| 587 | 2191925,246 | 507278,299 |
| 588 | 2191926,770 | 507197,720 |
| 589 | 2191977,099 | 507220,802 |
| 590 | 2191983,278 | 507222,899 |
| 591 | 2192138,662 | 507274,201 |
| 592 | 2192124,151 | 507344,551 |
| 593 | 2192112,752 | 507363,850 |
| 594 | 2192090,302 | 507418,665 |
| 595 | 2192533,266 | 507557,331 |
| 596 | 2192538,275 | 507579,436 |
| 597 | 2192546,498 | 507601,371 |
| 598 | 2192562,178 | 507621,842 |
| 599 | 2192581,831 | 507640,415 |
| 600 | 2192599,419 | 507666,270 |
| 601 | 2192613,575 | 507716,360 |
| 602 | 2192647,940 | 507855,970 |
| 603 | 2192675,140 | 507958,600 |
| 604 | 2192749,418 | 508091,348 |
| 605 | 2192784,603 | 508204,354 |
| 606 | 2192824,532 | 508274,069 |
| 607 | 2192843,063 | 508295,529 |
| 608 | 2192855,362 | 508309,772 |
| 609 | 2192892,843 | 508352,365 |
| 610 | 2192921,724 | 508400,202 |
| 611 | 2192936,215 | 508401,694 |
| 612 | 2192936,104 | 508396,025 |
| 613 | 2192940,191 | 508394,010 |
| 614 | 2192920,275 | 508353,618 |
| 615 | 2192874,487 | 508308,852 |
| 616 | 2192839,252 | 508265,378 |
| 617 | 2192804,089 | 508197,238 |
| 618 | 2192768,948 | 508085,983 |
| 619 | 2192696,333 | 507951,447 |
| 620 | 2192669,133 | 507848,817 |
| 621 | 2192620,976 | 507660,495 |
| 622 | 2192604,422 | 507583,651 |
| 623 | 2192580,881 | 507417,109 |
| 624 | 2192610,241 | 507409,443 |
| 625 | 2192693,646 | 507387,665 |
| 626 | 2192682,895 | 507345,344 |
| 627 | 2192681,985 | 507342,206 |
| 628 | 2192674,393 | 507316,008 |
| 629 | 2192664,204 | 507280,851 |
| 630 | 2192662,014 | 507273,298 |
| 631 | 2192678,701 | 507268,621 |
| 632 | 2192682,582 | 507253,401 |
| 633 | 2192657,215 | 507251,378 |
| 634 | 2192641,852 | 507247,442 |
| 635 | 2192621,050 | 507242,112 |
| 636 | 2192515,234 | 507215,002 |
| 637 | 2192493,815 | 507209,259 |
| 638 | 2189865,451 | 506744,851 |
| 639 | 2189800,701 | 506718,202 |
| 640 | 2189749,349 | 506697,149 |
| 641 | 2189725,850 | 506719,651 |
| 642 | 2189658,396 | 506725,035 |
| 643 | 2189657,950 | 506723,049 |
| 644 | 2189624,500 | 506723,700 |
| 645 | 2189623,448 | 506727,820 |
| 646 | 2189549,900 | 506733,700 |
| 647 | 2189448,315 | 506610,016 |
| 648 | 2189492,927 | 506329,193 |
| 649 | 2189503,438 | 506261,676 |
| 650 | 2189518,864 | 506175,981 |
| 651 | 2189533,485 | 506166,241 |
| 652 | 2189551,266 | 506162,427 |
| 653 | 2189569,873 | 506158,437 |
| 654 | 2189591,350 | 506165,700 |
| 655 | 2189621,650 | 506155,350 |
| 656 | 2189707,526 | 506148,175 |
| 657 | 2189782,851 | 506157,099 |
| 658 | 2189802,251 | 506149,301 |
| 659 | 2189811,020 | 506181,650 |
| 660 | 2189769,800 | 506217,450 |
| 661 | 2189791,630 | 506297,550 |
| 662 | 2189809,591 | 506333,294 |
| 663 | 2189803,500 | 506339,600 |
| 664 | 2189828,650 | 506363,900 |
| 665 | 2189848,500 | 506343,350 |
| 666 | 2189853,970 | 506363,590 |
| 667 | 2189865,970 | 506444,860 |
| 668 | 2189846,580 | 506522,890 |
| 669 | 2189838,370 | 506627,680 |
| 670 | 2189850,540 | 506645,040 |
| 671 | 2189804,440 | 506706,160 |
| 672 | 2189856,050 | 506707,390 |
| 673 | 2189865,451 | 506744,851 |
| 674 | 2192107,449 | 507598,749 |
| 675 | 2192072,099 | 507578,250 |
| 676 | 2192058,400 | 507598,749 |
| 677 | 2192094,401 | 507618,951 |
| 678 | 2192107,449 | 507598,749 |
| 679 | 2192049,709 | 507541,940 |
| 680 | 2192016,604 | 507511,124 |
| 681 | 2192005,064 | 507524,144 |
| 682 | 2191999,621 | 507530,289 |
| 683 | 2192031,223 | 507557,172 |
| 684 | 2192033,157 | 507558,817 |
| 685 | 2192049,709 | 507541,940 |
| 686 | 2192034,702 | 507258,000 |
| 687 | 2191993,801 | 507236,300 |
| 688 | 2191972,402 | 507264,401 |
| 689 | 2192013,002 | 507282,500 |
| 690 | 2192034,702 | 507258,000 |
| 691 | 2192713,325 | 506994,884 |
| 692 | 2192665,182 | 506950,734 |
| 693 | 2192627,297 | 506915,991 |
| 694 | 2192555,336 | 506875,920 |
| 695 | 2192280,964 | 506708,957 |
| 696 | 2192274,834 | 506722,602 |
| 697 | 2192204,882 | 506692,672 |
| 698 | 2192178,280 | 506826,316 |
| 699 | 2192160,933 | 506862,202 |
| 700 | 2192064,090 | 506850,435 |
| 701 | 2192061,097 | 506850,178 |
| 702 | 2192048,634 | 506931,152 |
| 703 | 2192046,538 | 506936,837 |
| 704 | 2192039,799 | 506946,201 |
| 705 | 2192138,289 | 507028,146 |
| 706 | 2192190,260 | 507065,565 |
| 707 | 2192210,219 | 507079,936 |
| 708 | 2192268,722 | 507109,667 |
| 709 | 2192278,436 | 507114,344 |
| 710 | 2192320,512 | 507134,602 |
| 711 | 2192393,401 | 507161,456 |
| 712 | 2192400,111 | 507162,796 |
| 713 | 2192469,250 | 507176,600 |
| 714 | 2192473,300 | 507152,800 |
| 715 | 2192484,674 | 507102,785 |
| 716 | 2192503,292 | 507062,774 |
| 717 | 2192524,250 | 507018,200 |
| 718 | 2192546,000 | 506971,450 |
| 719 | 2192603,300 | 507019,700 |
| 720 | 2192582,750 | 507066,400 |
| 721 | 2192535,550 | 507191,050 |
| 722 | 2192583,050 | 507209,700 |
| 723 | 2192587,800 | 507058,350 |
| 724 | 2192656,800 | 506998,350 |
| 725 | 2192713,370 | 506994,908 |
| 726 | 2192713,325 | 506994,884 |
| 727 | 2191593,539 | 506834,415 |
| 728 | 2191690,405 | 506831,537 |
| 729 | 2191790,148 | 506831,537 |
| 730 | 2191877,423 | 506845,923 |
| 731 | 2191900,254 | 506854,856 |
| 732 | 2191901,868 | 506845,869 |
| 733 | 2191905,009 | 506833,340 |
| 734 | 2191914,190 | 506796,723 |
| 735 | 2191963,908 | 506791,918 |
| 736 | 2191963,907 | 506791,915 |
| 737 | 2191964,030 | 506791,905 |
| 738 | 2191935,900 | 506676,401 |
| 739 | 2191927,049 | 506643,599 |
| 740 | 2191924,198 | 506635,378 |
| 741 | 2191926,851 | 506611,677 |
| 742 | 2191932,311 | 506562,899 |
| 743 | 2191942,407 | 506473,226 |
| 744 | 2191947,823 | 506423,513 |
| 745 | 2191945,408 | 506400,608 |
| 746 | 2191878,699 | 506410,368 |
| 747 | 2191808,202 | 506414,260 |
| 748 | 2191774,955 | 506409,590 |
| 749 | 2191755,940 | 506400,472 |
| 750 | 2191721,359 | 506373,451 |
| 751 | 2191705,791 | 506352,992 |
| 752 | 2191667,429 | 506317,854 |
| 753 | 2191641,521 | 506305,956 |
| 754 | 2191594,930 | 506288,721 |
| 755 | 2191568,577 | 506281,049 |
| 756 | 2191536,219 | 506270,485 |
| 757 | 2191515,701 | 506270,149 |
| 758 | 2191375,850 | 506284,800 |
| 759 | 2191363,500 | 506295,600 |
| 760 | 2191307,850 | 506309,800 |
| 761 | 2191289,650 | 506306,650 |
| 762 | 2191265,904 | 506316,297 |
| 763 | 2191234,659 | 506313,740 |
| 764 | 2191144,591 | 506310,960 |
| 765 | 2191111,788 | 506308,847 |
| 766 | 2191086,547 | 506303,510 |
| 767 | 2191074,983 | 506302,176 |
| 768 | 2191061,751 | 506296,838 |
| 769 | 2191038,177 | 506288,721 |
| 770 | 2191033,507 | 506286,052 |
| 771 | 2191033,174 | 506279,937 |
| 772 | 2191034,397 | 506271,152 |
| 773 | 2191038,511 | 506263,925 |
| 774 | 2191038,733 | 506255,585 |
| 775 | 2191035,175 | 506249,136 |
| 776 | 2191029,059 | 506247,912 |
| 777 | 2191025,390 | 506252,471 |
| 778 | 2191025,501 | 506265,704 |
| 779 | 2191022,610 | 506275,711 |
| 780 | 2191016,606 | 506276,490 |
| 781 | 2191003,929 | 506274,599 |
| 782 | 2190986,583 | 506264,480 |
| 783 | 2190965,456 | 506258,698 |
| 784 | 2190940,103 | 506242,686 |
| 785 | 2190897,293 | 506220,670 |
| 786 | 2190871,719 | 506214,776 |
| 787 | 2190854,483 | 506215,221 |
| 788 | 2190770,319 | 506237,285 |
| 789 | 2190749,293 | 506242,797 |
| 790 | 2190742,185 | 506244,809 |
| 791 | 2190637,320 | 506274,488 |
| 792 | 2190603,294 | 506279,492 |
| 793 | 2190590,284 | 506275,044 |
| 794 | 2190572,716 | 506269,373 |
| 795 | 2190562,597 | 506269,151 |
| 796 | 2190552,478 | 506268,817 |
| 797 | 2190538,023 | 506262,257 |
| 798 | 2190492,655 | 506222,338 |
| 799 | 2190462,521 | 506183,419 |
| 800 | 2190439,727 | 506135,050 |
| 801 | 2190411,483 | 506052,432 |
| 802 | 2190401,364 | 506001,949 |
| 803 | 2190380,682 | 505838,493 |
| 804 | 2190346,879 | 505610,543 |
| 805 | 2190335,426 | 505557,059 |
| 806 | 2190324,417 | 505534,931 |
| 807 | 2190319,747 | 505506,910 |
| 808 | 2190318,858 | 505485,672 |
| 809 | 2190305,625 | 505457,873 |
| 810 | 2190290,837 | 505443,751 |
| 811 | 2190264,261 | 505434,856 |
| 812 | 2190224,564 | 505427,517 |
| 813 | 2190206,662 | 505414,729 |
| 814 | 2190203,993 | 505406,056 |
| 815 | 2190201,214 | 505396,827 |
| 816 | 2190192,540 | 505398,161 |
| 817 | 2190181,754 | 505402,831 |
| 818 | 2190176,417 | 505412,283 |
| 819 | 2190154,400 | 505435,412 |
| 820 | 2190138,611 | 505456,205 |
| 821 | 2190113,703 | 505475,664 |
| 822 | 2190098,581 | 505489,341 |
| 823 | 2190095,467 | 505506,020 |
| 824 | 2190099,915 | 505526,369 |
| 825 | 2190104,252 | 505565,287 |
| 826 | 2190100,805 | 505595,977 |
| 827 | 2190089,796 | 505622,886 |
| 828 | 2190075,786 | 505650,351 |
| 829 | 2190068,669 | 505665,251 |
| 830 | 2190064,555 | 505698,610 |
| 831 | 2190058,995 | 505714,622 |
| 832 | 2190023,524 | 505749,426 |
| 833 | 2189959,031 | 505802,132 |
| 834 | 2189898,096 | 505842,274 |
| 835 | 2189848,503 | 505872,074 |
| 836 | 2189831,379 | 505875,521 |
| 837 | 2189819,815 | 505874,409 |
| 838 | 2189808,807 | 505870,295 |
| 839 | 2189799,466 | 505869,739 |
| 840 | 2189786,568 | 505870,628 |
| 841 | 2189776,116 | 505862,400 |
| 842 | 2189771,334 | 505853,949 |
| 843 | 2189776,671 | 505772,554 |
| 844 | 2189775,782 | 505761,657 |
| 845 | 2189770,333 | 505756,654 |
| 846 | 2189759,992 | 505756,654 |
| 847 | 2189750,207 | 505761,657 |
| 848 | 2189741,979 | 505773,778 |
| 849 | 2189735,307 | 505799,908 |
| 850 | 2189735,196 | 505860,732 |
| 851 | 2189731,304 | 505872,852 |
| 852 | 2189710,733 | 505896,759 |
| 853 | 2189683,157 | 505928,227 |
| 854 | 2189672,148 | 505950,911 |
| 855 | 2189655,580 | 505961,363 |
| 856 | 2189632,118 | 505964,921 |
| 857 | 2189610,546 | 505968,813 |
| 858 | 2189599,427 | 505975,930 |
| 859 | 2189580,968 | 505974,818 |
| 860 | 2189572,329 | 505972,983 |
| 861 | 2189546,937 | 505968,735 |
| 862 | 2189519,862 | 505961,966 |
| 863 | 2189497,300 | 505950,686 |
| 864 | 2189486,052 | 505938,500 |
| 865 | 2189470,226 | 505921,355 |
| 866 | 2189449,921 | 505892,025 |
| 867 | 2189445,408 | 505876,231 |
| 868 | 2189441,370 | 505866,944 |
| 869 | 2189434,127 | 505850,285 |
| 870 | 2189420,590 | 505800,649 |
| 871 | 2189420,590 | 505783,727 |
| 872 | 2189422,846 | 505771,318 |
| 873 | 2189420,590 | 505744,244 |
| 874 | 2189418,334 | 505726,194 |
| 875 | 2189410,437 | 505717,170 |
| 876 | 2189413,821 | 505701,376 |
| 877 | 2189420,590 | 505695,736 |
| 878 | 2189427,358 | 505685,583 |
| 879 | 2189434,127 | 505677,686 |
| 880 | 2189444,280 | 505664,149 |
| 881 | 2189450,154 | 505647,949 |
| 882 | 2189441,723 | 505646,667 |
| 883 | 2189436,512 | 505649,598 |
| 884 | 2189368,533 | 505649,982 |
| 885 | 2189265,494 | 505650,444 |
| 886 | 2189264,487 | 505675,917 |
| 887 | 2189264,110 | 505685,450 |
| 888 | 2189265,863 | 505696,827 |
| 889 | 2189268,520 | 505714,070 |
| 890 | 2189269,187 | 505728,231 |
| 891 | 2189270,241 | 505750,607 |
| 892 | 2189323,972 | 505818,273 |
| 893 | 2189334,581 | 505852,073 |
| 894 | 2189356,795 | 505922,841 |
| 895 | 2189375,633 | 505982,185 |
| 896 | 2189385,772 | 505999,122 |
| 897 | 2189406,460 | 506033,680 |
| 898 | 2189443,312 | 506088,261 |
| 899 | 2189464,946 | 506088,271 |
| 900 | 2189508,864 | 506086,173 |
| 901 | 2189601,558 | 506072,916 |
| 902 | 2189690,558 | 506047,044 |
| 903 | 2189721,499 | 506038,050 |
| 904 | 2189765,249 | 506024,369 |
| 905 | 2189790,799 | 506013,540 |
| 906 | 2189802,521 | 506008,080 |
| 907 | 2189838,677 | 505991,152 |
| 908 | 2189888,449 | 505967,851 |
| 909 | 2189949,251 | 505940,250 |
| 910 | 2189960,514 | 505934,569 |
| 911 | 2189962,950 | 505938,800 |
| 912 | 2190001,084 | 505921,081 |
| 913 | 2190001,149 | 505921,150 |
| 914 | 2190019,601 | 505911,501 |
| 915 | 2190026,801 | 505908,001 |
| 916 | 2190028,001 | 505907,252 |
| 917 | 2190023,823 | 505902,639 |
| 918 | 2190045,606 | 505891,652 |
| 919 | 2190120,413 | 505858,085 |
| 920 | 2190141,550 | 505848,650 |
| 921 | 2190156,500 | 505842,650 |
| 922 | 2190191,384 | 505838,903 |
| 923 | 2190222,074 | 505843,699 |
| 924 | 2190252,764 | 505859,044 |
| 925 | 2190289,772 | 505912,689 |
| 926 | 2190340,998 | 506016,331 |
| 927 | 2190358,261 | 506065,243 |
| 928 | 2190387,993 | 506176,495 |
| 929 | 2190423,478 | 506276,238 |
| 930 | 2190452,250 | 506313,641 |
| 931 | 2190569,311 | 506443,921 |
| 932 | 2190600,969 | 506480,041 |
| 933 | 2190627,678 | 506509,005 |
| 934 | 2190664,204 | 506548,613 |
| 935 | 2190669,616 | 506553,618 |
| 936 | 2190725,051 | 506604,889 |
| 937 | 2190753,639 | 506627,622 |
| 938 | 2190806,146 | 506665,619 |
| 939 | 2190844,508 | 506679,046 |
| 940 | 2190912,371 | 506697,937 |
| 941 | 2190920,554 | 506699,207 |
| 942 | 2190920,242 | 506701,300 |
| 943 | 2190926,864 | 506702,364 |
| 944 | 2190951,357 | 506718,490 |
| 945 | 2190973,023 | 506732,753 |
| 946 | 2190995,934 | 506744,578 |
| 947 | 2191062,216 | 506778,789 |
| 948 | 2191125,206 | 506802,895 |
| 949 | 2191185,385 | 506826,649 |
| 950 | 2191290,098 | 506854,950 |
| 951 | 2191323,512 | 506859,955 |
| 952 | 2191351,855 | 506860,309 |
| 953 | 2191380,545 | 506857,848 |
| 954 | 2191492,191 | 506839,792 |
| 955 | 2191593,539 | 506834,415 |
| 956 | 2192232,361 | 506583,995 |
| 957 | 2192207,177 | 506569,469 |
| 958 | 2192198,868 | 506573,032 |
| 959 | 2192173,155 | 506660,552 |
| 960 | 2192183,929 | 506666,923 |
| 961 | 2192201,825 | 506672,719 |
| 962 | 2192231,022 | 506587,886 |
| 963 | 2192232,361 | 506583,995 |
| 964 | 2193795,168 | 506423,722 |
| 965 | 2193802,308 | 506365,716 |
| 966 | 2193806,048 | 506327,139 |
| 967 | 2193829,640 | 506261,944 |
| 968 | 2193849,813 | 506233,791 |
| 969 | 2193935,373 | 506136,329 |
| 970 | 2193946,534 | 506113,404 |
| 971 | 2193959,044 | 506078,300 |
| 972 | 2193954,443 | 506043,136 |
| 973 | 2193945,079 | 505977,156 |
| 974 | 2193944,916 | 505977,220 |
| 975 | 2193936,230 | 505980,603 |
| 976 | 2193901,538 | 505992,365 |
| 977 | 2193866,733 | 506001,952 |
| 978 | 2193862,138 | 506005,228 |
| 979 | 2193865,974 | 506004,507 |
| 980 | 2193879,540 | 506007,287 |
| 981 | 2193894,218 | 506014,070 |
| 982 | 2193907,227 | 506054,100 |
| 983 | 2193910,897 | 506073,448 |
| 984 | 2193908,117 | 506080,675 |
| 985 | 2193900,111 | 506094,130 |
| 986 | 2193882,097 | 506111,588 |
| 987 | 2193867,420 | 506119,149 |
| 988 | 2193852,964 | 506127,822 |
| 989 | 2193836,396 | 506146,058 |
| 990 | 2193830,281 | 506158,067 |
| 991 | 2193825,833 | 506168,853 |
| 992 | 2193818,716 | 506168,631 |
| 993 | 2193808,931 | 506167,741 |
| 994 | 2193798,367 | 506165,406 |
| 995 | 2193786,359 | 506168,631 |
| 996 | 2193778,797 | 506174,746 |
| 997 | 2193774,572 | 506187,200 |
| 998 | 2193770,347 | 506194,984 |
| 999 | 2193744,994 | 506212,997 |
| 1000 | 2193736,543 | 506223,672 |
| 1001 | 2193735,431 | 506248,357 |
| 1002 | 2193739,879 | 506261,923 |
| 1003 | 2193741,214 | 506268,595 |
| 1004 | 2193724,312 | 506282,716 |
| 1005 | 2193718,530 | 506287,387 |
| 1006 | 2193713,304 | 506303,065 |
| 1007 | 2193701,294 | 506312,294 |
| 1008 | 2193688,618 | 506314,963 |
| 1009 | 2193680,724 | 506316,186 |
| 1010 | 2193676,832 | 506318,299 |
| 1011 | 2193666,602 | 506335,756 |
| 1012 | 2193654,482 | 506343,206 |
| 1013 | 2193645,920 | 506341,983 |
| 1014 | 2193640,248 | 506337,424 |
| 1015 | 2193626,905 | 506335,756 |
| 1016 | 2193620,233 | 506338,314 |
| 1017 | 2193605,889 | 506361,220 |
| 1018 | 2193594,881 | 506372,340 |
| 1019 | 2193581,426 | 506380,568 |
| 1020 | 2193575,644 | 506381,124 |
| 1021 | 2193563,858 | 506391,354 |
| 1022 | 2193547,178 | 506414,705 |
| 1023 | 2193537,393 | 506429,049 |
| 1024 | 2193524,717 | 506437,277 |
| 1025 | 2193511,374 | 506452,511 |
| 1026 | 2193496,918 | 506483,757 |
| 1027 | 2193499,587 | 506487,649 |
| 1028 | 2193504,813 | 506489,761 |
| 1029 | 2193514,821 | 506485,759 |
| 1030 | 2193549,958 | 506455,069 |
| 1031 | 2193566,638 | 506441,392 |
| 1032 | 2193589,877 | 506418,819 |
| 1033 | 2193598,328 | 506415,817 |
| 1034 | 2193615,897 | 506412,036 |
| 1035 | 2193651,368 | 506411,369 |
| 1036 | 2193671,161 | 506409,701 |
| 1037 | 2193690,175 | 506425,602 |
| 1038 | 2193699,849 | 506455,513 |
| 1039 | 2193697,736 | 506489,206 |
| 1040 | 2193683,170 | 506518,227 |
| 1041 | 2193665,823 | 506540,689 |
| 1042 | 2193644,283 | 506552,210 |
| 1043 | 2193666,045 | 506570,655 |
| 1044 | 2193689,792 | 506586,851 |
| 1045 | 2193712,269 | 506602,181 |
| 1046 | 2193727,716 | 506612,716 |
| 1047 | 2193741,215 | 506619,605 |
| 1048 | 2193749,680 | 506605,045 |
| 1049 | 2193757,555 | 506583,476 |
| 1050 | 2193766,278 | 506559,587 |
| 1051 | 2193789,580 | 506451,568 |
| 1052 | 2193795,168 | 506423,722 |
| 1053 | 2192280,876 | 506555,277 |
| 1054 | 2192279,079 | 506502,604 |
| 1055 | 2192260,255 | 506504,809 |
| 1056 | 2192237,499 | 506507,351 |
| 1057 | 2192237,335 | 506507,372 |
| 1058 | 2192237,522 | 506466,320 |
| 1059 | 2192189,650 | 506469,999 |
| 1060 | 2192189,650 | 506470,010 |
| 1061 | 2192189,471 | 506470,024 |
| 1062 | 2192189,062 | 506546,958 |
| 1063 | 2192197,764 | 506547,052 |
| 1064 | 2192197,805 | 506547,050 |
| 1065 | 2192197,900 | 506547,052 |
| 1066 | 2192202,955 | 506546,813 |
| 1067 | 2192214,264 | 506546,293 |
| 1068 | 2192212,622 | 506561,585 |
| 1069 | 2192232,060 | 506568,313 |
| 1070 | 2192238,130 | 506567,071 |
| 1071 | 2192243,236 | 506558,326 |
| 1072 | 2192280,876 | 506555,277 |
| 1073 | 2189148,050 | 506513,200 |
| 1074 | 2189124,900 | 506503,750 |
| 1075 | 2189109,750 | 506540,750 |
| 1076 | 2189132,850 | 506550,200 |
| 1077 | 2189148,050 | 506513,200 |
| 1078 | 2189376,666 | 506025,863 |
| 1079 | 2189362,543 | 505997,433 |
| 1080 | 2189362,478 | 505997,461 |
| 1081 | 2189362,550 | 505997,251 |
| 1082 | 2189336,855 | 505930,015 |
| 1083 | 2189325,766 | 505893,260 |
| 1084 | 2189312,052 | 505847,810 |
| 1085 | 2189303,288 | 505818,763 |
| 1086 | 2189260,130 | 505771,769 |
| 1087 | 2189249,580 | 505745,874 |
| 1088 | 2189246,830 | 505722,452 |
| 1089 | 2189253,847 | 505721,591 |
| 1090 | 2189250,900 | 505696,300 |
| 1091 | 2189249,427 | 505684,323 |
| 1092 | 2189247,850 | 505671,500 |
| 1093 | 2189243,597 | 505672,025 |
| 1094 | 2189242,528 | 505651,978 |
| 1095 | 2188950,097 | 505655,769 |
| 1096 | 2188938,830 | 505640,830 |
| 1097 | 2188914,550 | 505628,200 |
| 1098 | 2188888,810 | 505628,200 |
| 1099 | 2188883,470 | 505636,940 |
| 1100 | 2188889,780 | 505656,370 |
| 1101 | 2188925,193 | 505681,951 |
| 1102 | 2188835,207 | 505788,697 |
| 1103 | 2188790,881 | 505841,278 |
| 1104 | 2188412,140 | 506290,556 |
| 1105 | 2188481,217 | 506310,905 |
| 1106 | 2188534,814 | 506326,693 |
| 1107 | 2188692,363 | 506373,103 |
| 1108 | 2188714,421 | 506375,981 |
| 1109 | 2188751,825 | 506369,267 |
| 1110 | 2188797,860 | 506352,963 |
| 1111 | 2188876,974 | 506309,482 |
| 1112 | 2188910,951 | 506292,199 |
| 1113 | 2188915,456 | 506288,605 |
| 1114 | 2188945,756 | 506264,574 |
| 1115 | 2188974,651 | 506241,655 |
| 1116 | 2189002,649 | 506217,930 |
| 1117 | 2189030,536 | 506193,476 |
| 1118 | 2189097,089 | 506149,641 |
| 1119 | 2189139,726 | 506133,185 |
| 1120 | 2189151,756 | 506128,541 |
| 1121 | 2189234,235 | 506114,155 |
| 1122 | 2189341,627 | 506096,892 |
| 1123 | 2189417,417 | 506088,261 |
| 1124 | 2189398,198 | 506058,832 |
| 1125 | 2189376,666 | 506025,863 |
| 1126 | 2187897,595 | 505517,044 |
| 1127 | 2187873,142 | 505506,745 |
| 1128 | 2187870,322 | 505514,086 |
| 1129 | 2187818,973 | 505480,891 |
| 1130 | 2187847,899 | 505481,171 |
| 1131 | 2187875,845 | 505481,414 |
| 1132 | 2187875,935 | 505438,210 |
| 1133 | 2187851,817 | 505437,452 |
| 1134 | 2187822,007 | 505435,880 |
| 1135 | 2187818,697 | 505480,713 |
| 1136 | 2187801,134 | 505469,359 |
| 1137 | 2187779,850 | 505455,600 |
| 1138 | 2187760,550 | 505439,700 |
| 1139 | 2187741,251 | 505423,800 |
| 1140 | 2187721,878 | 505408,115 |
| 1141 | 2187721,900 | 505408,089 |
| 1142 | 2187702,720 | 505392,059 |
| 1143 | 2187702,599 | 505392,203 |
| 1144 | 2187684,401 | 505377,149 |
| 1145 | 2187685,223 | 505374,260 |
| 1146 | 2187667,772 | 505359,511 |
| 1147 | 2187651,171 | 505346,459 |
| 1148 | 2187621,820 | 505383,160 |
| 1149 | 2187636,104 | 505393,902 |
| 1150 | 2187630,530 | 505397,526 |
| 1151 | 2187609,468 | 505381,978 |
| 1152 | 2187586,036 | 505414,170 |
| 1153 | 2187594,726 | 505420,800 |
| 1154 | 2187579,200 | 505430,892 |
| 1155 | 2187648,891 | 505481,261 |
| 1156 | 2187645,007 | 505465,193 |
| 1157 | 2187641,849 | 505453,574 |
| 1158 | 2187648,265 | 505441,748 |
| 1159 | 2187666,199 | 505434,601 |
| 1160 | 2187682,693 | 505436,761 |
| 1161 | 2187715,849 | 505454,650 |
| 1162 | 2187735,151 | 505470,550 |
| 1163 | 2187754,450 | 505486,450 |
| 1164 | 2187773,728 | 505502,547 |
| 1165 | 2187785,331 | 505512,518 |
| 1166 | 2187804,231 | 505528,618 |
| 1167 | 2187887,791 | 505557,569 |
| 1168 | 2187892,604 | 505528,491 |
| 1169 | 2187897,595 | 505517,044 |

## Ведомость координат поворотных точек границы деревни Петриченко

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2191935,903 | 509137,882 |
| 2 | 2191941,860 | 509129,588 |
| 3 | 2191941,876 | 509116,697 |
| 4 | 2191935,858 | 509102,011 |
| 5 | 2191913,561 | 509113,671 |
| 6 | 2191912,398 | 509111,206 |
| 7 | 2191909,185 | 509112,750 |
| 8 | 2191910,270 | 509115,142 |
| 9 | 2191875,302 | 509130,935 |
| 10 | 2191874,039 | 509128,544 |
| 11 | 2191871,676 | 509129,567 |
| 12 | 2191868,139 | 509128,683 |
| 13 | 2191864,913 | 509125,225 |
| 14 | 2191856,475 | 509130,713 |
| 15 | 2191860,216 | 509138,192 |
| 16 | 2191835,413 | 509149,484 |
| 17 | 2191839,929 | 509156,256 |
| 18 | 2191889,968 | 509205,777 |
| 19 | 2191935,903 | 509137,882 |
| 20 | 2191741,941 | 509160,306 |
| 21 | 2191750,750 | 509149,554 |
| 22 | 2191750,783 | 509149,513 |
| 23 | 2191768,027 | 509128,466 |
| 24 | 2191768,052 | 509128,436 |
| 25 | 2191772,555 | 509123,014 |
| 26 | 2191749,580 | 509103,932 |
| 27 | 2191747,494 | 509098,605 |
| 28 | 2191733,778 | 509059,268 |
| 29 | 2191722,750 | 509015,800 |
| 30 | 2191714,954 | 508983,527 |
| 31 | 2191710,684 | 508965,850 |
| 32 | 2191706,397 | 508953,940 |
| 33 | 2191690,548 | 508956,749 |
| 34 | 2191685,270 | 508957,487 |
| 35 | 2191638,371 | 508960,830 |
| 36 | 2191584,323 | 508963,975 |
| 37 | 2191582,392 | 508947,968 |
| 38 | 2191577,696 | 508904,340 |
| 39 | 2191574,461 | 508862,121 |
| 40 | 2191570,250 | 508822,224 |
| 41 | 2191547,470 | 508824,629 |
| 42 | 2191477,936 | 508827,170 |
| 43 | 2191471,519 | 508853,023 |
| 44 | 2191472,101 | 508852,901 |
| 45 | 2191523,950 | 508858,200 |
| 46 | 2191526,799 | 508888,100 |
| 47 | 2191552,850 | 508890,900 |
| 48 | 2191558,551 | 508950,701 |
| 49 | 2191544,037 | 508949,452 |
| 50 | 2191474,299 | 508943,449 |
| 51 | 2191466,656 | 508943,019 |
| 52 | 2191463,670 | 508923,830 |
| 53 | 2191446,991 | 508925,832 |
| 54 | 2191383,940 | 508933,401 |
| 55 | 2191386,901 | 508997,244 |
| 56 | 2191393,453 | 509138,521 |
| 57 | 2191392,539 | 509158,490 |
| 58 | 2191401,229 | 509159,995 |
| 59 | 2191427,248 | 509161,329 |
| 60 | 2191474,284 | 509154,435 |
| 61 | 2191503,528 | 509150,321 |
| 62 | 2191524,433 | 509147,986 |
| 63 | 2191564,351 | 509148,431 |
| 64 | 2191604,159 | 509154,769 |
| 65 | 2191626,954 | 509154,435 |
| 66 | 2191674,546 | 509157,104 |
| 67 | 2191708,794 | 509163,887 |
| 68 | 2191715,465 | 509167,779 |
| 69 | 2191726,911 | 509176,137 |
| 70 | 2191741,941 | 509160,306 |
| 71 | 2192287,669 | 508629,508 |
| 72 | 2192287,300 | 508606,900 |
| 73 | 2192227,950 | 508607,900 |
| 74 | 2192232,000 | 508638,150 |
| 75 | 2192247,050 | 508653,450 |
| 76 | 2192288,050 | 508652,800 |
| 77 | 2192287,669 | 508629,508 |
| 78 | 2191937,768 | 508397,327 |
| 79 | 2191938,703 | 508319,655 |
| 80 | 2191893,358 | 508325,941 |
| 81 | 2191897,471 | 508395,821 |
| 82 | 2191937,768 | 508397,327 |

# Footnotes

-В соответствии с требованиями ст. 17 федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:10 000.

Площадь земель лесного фонда приведена по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» без учета земель Ларионовского участкового лесничества (135,0 га), которые по состоянию на 01.01.2012 г. не стоят на учете в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения об объектах капитального строительства федерального, регионального и местного значения муниципального района приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.