Администрация

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от      августа  2023   года   №

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), руководствуясь Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, Уставом Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Приозерского городского поселения (далее -Программа) (Приложение).

2. Отделу городского хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области довести настоящую Программу до сведения руководителей теплоснабжающих и управляющих организаций, ТСЖ, иных потребителей.

3. Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2023-2024 гг. на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 3152 от 29.08.2023 г. «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2023-2024 гг. на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области», провести проверки теплоснабжающих и управляющих организаций, ТСЖ, иных потребителей на территории Приозерского городского поселения в соответствии с Правилами и Программой.

4. Отделу информационных технологий (Бекетову Д.Ф.) настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству                Стецюка В.В.

Глава администрации                                                                                      А.Н. Соклаков

Согласовано:

Стецюк В.В.

Тулачек К.М.

Цветкова Т.Ю.

Красиков Д.Н.

Михалева И.Н.

Исп. Водолазская Т.В. 8(81379)35-338

Разослано: дело-1, ООО «ЭР»-1, УК – 5, ТСЖ – 3, ОКХ-1, ОГХ-2, ОИТ (в эл.виде), районная библиотека-1.

Утверждена

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от     августа 2023 года №

(Приложение)

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Приозерского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

| № | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющие компании, ТСЖ, прочие потребители |
| 1 | МП «ГУК» | с 01.09.2023 г. по 12.09.2023 г. | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; |
| 2 | МУП ЖКХ «Комфорт» |  |  |
| 3 | ООО «Партнер-СВ» |  |  |
| 4 | ООО «Управдом» |  |  |
| 5 | ООО «Тандем» |  |  |
| 6 | ТСЖ «ТСЖ-Гоголя-1» |  |  |
| 7 | ТСЖ «Красноармейская 21» |  |  |
| 8 | ТСЖ «Заозерная 10» |  |  |
| 9 | Прочие потребители |  |  |
| Теплоснабжающие организации |
| ООО «Энерго-Ресурс» | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| 1 | Котельная №1 | с 05.10.2023 г. по 12.10.2023 г. |  |
| 2 | Котельная №2 | с 12.10.2023 г. по 19.10.2023 г. |  |
| 3 | Котельная ДДИ | с 19.10.2023 г. по 24.10.2023 г. |  |
| 4 | Котельная ДРСУ |  |  |
| 5 | Котельная ул. Цветкова |  |  |
| 6 | Котельная ул. Заозерная |  |  |
| 7 | Тепловые сети |  |  |